附件1

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、彩超保修

- 、用途：超声科GE的S8型与S6型彩超保修

- 、数量：2台

- 、技术要求

- 保修类别：全保，含主机与探头。

- 保修年限：3年。

- 响应时间：≤2小时，24小时内到场。

- 开机率：≥95%。

- 预防性保养服务：≥2次/年。

- 、配置要求

- 保修                   2台

二、光电射频治疗仪

- 、用途：用于治疗肥胖及肥胖带来的相关疾病。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 作用机制：红外光+射频能+真空负压+机械滚轴等同时作用。

- 能量输出：光能与射频能同时输出。

- 红外光波长：700-2000nm。

- 红外光功率：≥25W。

- 射频模式：双极射频。

- 射频功率：≥50W。

- 射频工作频率：≥1MHZ。

- 治疗面积：30*30mm和40*40mm等（根据不同治疗头）。

- 治疗范围：皮肤紧致，大腿围度缩小、橘皮组织治疗等。

- 治疗深度：≤20mm。

- 、配置要求

- 主机                 1台

- 大治疗头             1盒

- 小治疗头             1盒

- 支架                 1个

- 显示器               1个

三、电子胃镜

（一）、用途：用于消化道疾病检查。

（二）、数量：2套

（三）、技术要求：

- 品牌：国外知名品牌。

- 摄像单元：数字CCD摄像单元，百万像素级。

- 视野角度：≥140°。

- 弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥120°，右≥120°。

- 插入部外径：≤9.8mm。

- 内镜管道：≥2.8mm。

- 有效长度：≥1050mm。

- 全长：≥1373mm。

- 设计：高抗腐蚀能力，具备多级柔韧度，导光缆、电子接口一体化设计。

- 功能：连接部可180°旋转，自带变焦推杆，可控制图像冻结、采集、存储等。

(四)、配置要求

- 电子胃镜             2套

- 如有补充请填写

四、转运床

- 、用途：用于手术患者转运。

- 、数量：4台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 整床可耐高压水龙头冲洗，床体防腐蚀、防锈。

- 铝钢制床架，护栏有方便引流管通过的凹槽，床体两边有挂钩。

- 床垫：阻燃、抗菌、防水、透气。

- 床体升降范围：40～90cm。

- 背部升降范围：0～75°。

- 床体重量：≤80KG。

- 安全承重量：≥150KG。

- 、配置要求

- 转运床                    4台

- 转运床垫                  4张

- 旋转式侧护板              4付

- 输液架                    8根

- 氧气瓶搁架                4个

- 杂物托盘                  4个