附件1

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、空气净化系统

（一）、用途：用于控制培养箱内空气环境，消除挥发性有机物，改善胚胎发育，提高胚胎种植率。

（二）、数量：1套

（三）、技术要求：

1、品牌：国外知名品牌。

2、覆盖面积: 70-223平方米。

3、气体循环速度：≥9ACH（即1000平方英尺的实验室，每小时气体循环9次）。

4、风速：≥30m³/min。

5、Air exch.5-22次/小时。

6、过滤器：无毒、无气味复合型过滤器。

7、能有效清除挥发性有机污染物和化学气体污染物、蒸发物、溶剂、微生物、内毒素和尘埃粒子等污染物，大于0.3um的粒子清除率≥99.97%。

- 滤层种类：含初效滤层、中效滤层、高效滤层三种。

(四)、配置要求

1、主机系统             1套

2、初效过滤器            1个

3、中效过滤器            1个

4、高效过滤器            1个

二、体视镜

- 、用途：用于人配子、胚胎操作。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 最大放大倍数：≥6倍

- 光源：内置LED或者卤素灯光源

- 变焦比：≥7:1。

- 目镜倾角：≥20°。

- 底座：可作投射、放射光观察。

- 驱动器：电动调焦驱动器。

- 匹配TOKAI HIT加热板使用

- 、配置要求

- 体视镜                  1台

- 目镜                    1对

- 物镜                    1对

三、视频喉镜

- 、用途：用于困难气道或疑似困难气道患者气道管理，减少直接喉镜气管插管对患者的气道损伤。

- 、数量：2台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 显示器部分：

- 采用电子成像技术。

- 显示器≥3.5寸。

- 分辨率：≥320×240。

- 支持内存卡。

- 可拍照、录像。

- 操作部分：

- 视场角≥80°。

- 视向角≥0°。

- 镜管直径≥2.8。

- 镜管长度≥550mm。

- 弯曲角度向上≥90°，向下≥90°。

- 景深5-50mm。

- 配置可充电电池。

- 、配置要求

- 主机                    2台

- 显示器                  2台

- 目镜                    1对

- 物镜                    1对

四、激光治疗仪

- 、用途：用于先天性色素性病变、色斑、老年斑等疾病的治疗。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 激光类型：红宝石。

- 波长：694nm。

- 作用模式：调Q模式与脉冲模式。

- 脉冲宽度：调Q模式≤25ns，宽脉冲模式≤3ms。

- 脉冲频率： 0.5Hz~2.5Hz。

- 光斑直径：2~9mm。

- 能量密度：2~30J/cm2。

- 、配置要求

- 激光治疗仪                1台