附件：工程需求书

一、工程名称：广东省第二人民医院院区外停车场雨棚制安工程

（一）工程概况：

# 本项目位于广东省第二人民医院附近。本次询价的内容包括：钢结构工程、型材屋面工程（详见图纸内容），面积约2200平方米。

# （二）施工工期:工期签订合同之日计算，至验收合格之日止，总工期要求为30日历天。

（三）报价要求：

1、本项目为按综合单价包干形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、采购及配套安装项目。

2、报价人应充分考虑安装图纸的要求、市场环境和生产要素的变化对项目报价的影响。

# （四）承包方式

本项目为固定综合单价合同，包工包料、包深化设计、包质量工期、包安全文明施工、包验收，不允许将项目转包。

（五）质量标准：

1、质量标准：合格工程。

2、设计要求：

按本系统相关的技术规范执行。

3、验收及交付要求：

验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，建设单位接到认可的报告后两周内答复确定全面验收的时间，双方到场进行验收。

项目验收的标准执行国家相关验收规范。

4、本项目的全部技术指标，包括材料、安装、调试全过程的各项目技术参数应符合国家相关规范指标要求；如质量不符合设计要求或质量不合格者，建设单位有权要求施工单位停工和返工返工费用由施工单位承担，完成时间不予顺延。

（六）工程设计要求

设计方案应布局合理，功能完善，通风采光良好，方便清洁维护，通道、空间间隔设置符合消防疏散的原则。严格执行国家各项规范、标准要求。

（七）材料供应方法及要求

1．系统所需各种材料按图纸要求由施工单位自行采购和付款。

2．本系统使用的材料其质量、品牌，应符合国家规定的质量标准。

# （八）质量保证期及质保服务

1、质量要求为：合格。

2、质量不符合技术质量和品牌经医院现场人员核定质量不合格者，医院可要求供应商退货，并承担一切费用。

3、质量保障

（1）供应商应提供品牌制造商原装、全新的、符合国家规定的有关质量标准的货物。

（2）货物制造质量出现问题，供应商负责提供三包（包修、包换、包退）服务；

（3）所有货物，质量稳定。

4、保修及售后服务

（1）质保期：

1）货物保修服务按厂家标准执行，供应商免费提供至少1年免费上门保修服务的标准。保修期自验收合格，供应商和院方在验收单上签字之日起计算。

2）质保期按自验收签字之日起免费保修24个月（两年）。

（2）在质保期内供应商应免费提供正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由供应商负责。

（3）质保期满后，供应商应保证提供优良的售后服务及保证各项零配件的供应。

（4）供应商应有完善的售后服务机构，对产品提供终身维修服务。用户使用中出现故障应在接到通知后1小时响应，24小时内派工程技术人员到达现场维修。

# （九）本次询价清单范围内的材料。

| 工程名称:广东省第二人民医院院区外停车场雨棚制作安装工程项目 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 推荐品牌 |
| 一 | 钢结构 |  |  |  |
| 1 | 钢梁 | 直型钢梁规格：100×50×2㎜镀锌方管梁。 | t |  |
| 2 | 空腹钢柱 | 雨棚立柱规格：60×60×2㎜镀锌方管柱。 | t |  |
| 3 | 钢檩条（1） | 钢筋连接支撑：Φ10镀锌螺纹钢。 | t |  |
| 4 | 钢檩条（2） | 镀锌钢檩条：100×50×2㎜槽钢。 | t |  |
| 5 | 型材屋屋面板 | 型材屋面：（1）镀锌钢檩条。（2）0.5㎜厚彩钢瓦屋面板。 | m2 |  |
| 二 | 预埋铁件 | 底座方形钢板：规格4×120×120㎜。 | t |  |
| 三 | 活动脚手架 | 规格详见图纸 | m2 |  |
| 四 | 其他 | 1.停车雨棚前立柱要求用红、白漆或红、白反光簿膜标出交通警示标识。 2.停车场雨棚整体降低，前立柱降350㎜，后立柱降250㎜。 3.前立柱向移800㎜，加顶支撑。 |  | 按图加工 |

# 上述设备材料品牌参加询价单位可推荐同档次或以上档次品牌产品。

# （十一）工程量清单

| 序 号 | 项目名称 （分部工程） | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋铁件 | 1.底座方形钢板 2.规格：4×120×120㎜。 | t | 0.158 |  |
| 2 | 空腹钢柱 | 1.雨棚立柱 2.60*60*2mm镀锌方管柱 | t | 2.906 |  |
| 3 | 钢梁 | 1.直型钢梁 2.100*50*2mm镀锌方管梁 | t | 1.729 |  |
| 4 | 钢檩条 | 1.钢筋连接支撑 2.Φ10镀锌螺纹钢 | t | 0.617 |  |
| 5 | 型材屋面 | 1.镀锌钢檩条 2.0.5mm厚彩钢瓦屋面板 | m2 | 2200.00 |  |
| 6 | 钢檩条 | 1.镀锌钢檩条 2.100*50*2mm槽钢 | t | 10.707 |  |
| 7 | 活动脚手架 |  | m2 | 2200.00 |  |

附加说明：

院区外停车场雨棚制安工程：安全文明施工费为23810.75元，

# （十）项目平面图纸（见后附）