附件1

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、胶囊胃镜

（一）、用途：用于胃、空肠、回肠疾病检查。

（二）、数量：1套

（三）、技术要求

1.磁场控制设备：

1.1具备医疗级五维运动平台

1.2具备系统控制台

1.3噪音：≤65dB(A)

1.4床承重：≥135KG

1.5工作温度：5-40℃

1.6安全类别：I类B型

1.7磁场控制作用范围：0-300mm

1.8工作电源要求：AC 220V±22V，50HZ±1HZ

- 胶囊内镜：独具的磁动力单元与姿态传感器

2.1尺寸：≤11.8mmx27mm

2.2视角:140°±10%

2.3景深：0-30mm

2.4 LED闪光灯：≥5个

2.5放大倍率：≤8倍

2.6工作时间：≥8h

2.7图像分辨率：≥480x480

2.8拍摄频率：≤2帧/秒并自动可调

2.9电池：氧化银电池

2.10材质：符合生物相容性的医用PC材料

- 便携式记录仪：

3.1活动卡口可调整，适用不同身材的患者

3.2连续工作时间：≥10h

3.3存储介质：≥4GB

3.4USB接口:USB2.0

3.5工作温度：5-40℃

3.6电源：可充锂电池

3.7总重量：＜1kg

- 胶囊定位器：

4.1感应技术，安全无辐射

4.2探测距离：≤150mm

4.3总重量:≤150g

4.4工作温度:5-40℃

- 图像诊断系统工作站

5.1浏览模式：自动浏览模式，智能化铺助阅片功能

5.2检测：实时检测

5.3参数调节：胶囊参数实时调节

5.4诊断报告：标准诊断报告

5.5图像功能:图像缩放功能

5.6颜色参数:组织颜色参照

5.7图像显示:全屏图像显示

5.8密码支持:密码支持

5.9定位功能:胃部定位

5.10图像剪切功能:动态图像视频剪切

(四)配置要求

| 序号 | 名称 | 性能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁场控制设备 | 多维磁场机器人对胶囊位置与姿态控制 | 1台 |  |
| 2 | 系统控制平台 | 提供操作人员工作台面，人机交互界面。 | 1台 |  |
| 3 | 专业显示器 | 品牌：艺卓 类型：TN 背灯：LED 尺寸：17" / 43 cm (432 mm对角线) 自然分辨率：1280 x 1024 (5:4 长宽比) 显示画面尺寸 (水平 x垂直)：337.92 x 270.336 mm 点距：0.264 x 0.264 mm 最大显示颜色：16.77 百万色选自10.6 亿色调色板 可视角度 (水平/垂直,标准)：170°, 160° 亮度 (标准)：250 cd/m2 对比度 (标准)：1000:1 响应时间 (标准)：5 ms (黑-白-黑) | 1台 |  |
| 4 | 戴尔大屏幕显示器 | 品牌:戴尔 屏幕尺寸：24英寸 屏幕比例：16:9（宽屏） 最佳分辨率：≥1920x1080 高清标准：1080p（全高清） 面板类型：TN 背光类型：LED背光 动态对比度：200万:1 纠错 静态对比度：1000:1 黑白响应时间：5ms | 1台 |  |
| 5 | 惠普彩色打印机 | 打印速度：黑白：28ppm，彩色：21ppm，彩色/草稿/10x15照片：27秒 最高分辨率：4800x1200dpi 最大打印幅面：A4 网络打印：不支持网络打印 双面打印：手动 | 1台 |  |
| 6 | 巡航胶囊胃镜控制软件 | 能够实时视频监控设备的状态，控制运动平台的五维运动；根据设备的运行情况，提供限位警报功能。 | 1套 |  |
| 7 | 巡航胶囊图像浏览软件 | 该软件具有实时浏览、数据导出、病历浏览、图片浏览和报告生成等功能。可以将拍摄的图像实时在PC上显示；能按顺序进行图片浏览，并给出当前浏览图片的进度条及相对于整体的位置，并能显示当前图片的拍摄时间；浏览过程中可以通过双击或者其它按钮操作可以将图片放大、缩小、选中并加以标记、备注，且支持多副图像显示和病例管理及报告生成。 | 1套 |  |
| 8 | 胶囊内窥镜 |  | 1颗 |  |
| 9 | 胶囊定位器 | 具有对非工作状态的含磁动力单元的胶囊内镜进行探测的功能 | 1个 |  |
| 10 | 便携记录器 |  | 2套 |  |