附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、手术床

- 、用途：用于急诊手术。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 动力系统：

  - 驱动方式：电动液压驱动或其他。

  - 具有升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等功能。

  - 具备交流电源和充电电池供电功能。，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。

- 操作方式：

  - 具有多种电动控制方式。

  - 具备有线控制器和手动控制功能。

  - 具备2套功能一致的独立操作系统。

- 具备头板、腿板可拆卸功能。

- 具备电动液压控制刹车功能。

- 、配置要求

- 手术床（含床垫）            1张

- 有线控制器                  1个

二、手术无影灯

- 、用途：用于急诊手术使用。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 光源：卤素灯或LED灯。

- 灯臂关节数：≥4个。

- 具备关节臂控制面板。

- 母灯盘直径：≥60cm。

- 子灯盘直径：≥40cm。

- 具备主灯和备用灯泡配置。

- 具备灯泡自动切换功能。

- 灯泡寿命：≥1000小时。

- 色温：≥4300K。

- 医生头部温升：≤2℃。

- 术野温升：≤7℃。

- 、配置要求

- 手术灯                      1套

三、麻醉机

（一）、用途：用于小儿、成人吸入式全身麻醉

（二）、数量：2台

（三）、技术要求

1、品牌：国内外知名品牌

2、驱动方式：气动电控

3、通气模式：容量控制模式、压力模式。同步间歇指令。

4、呼吸频率：1～100次/min

5、潮气量：10ml～2000ml

6、呼吸比：4:1～1:4

7、PEEP调节范围：0～2KPa

8、最大安全压力：≤6KPa

9、通气量监测：潮气量、呼吸频率、分钟通气量、压力波形、流速波形、潮气量波形、压力容量环等

10、压力监测：气道压力、动态肺顺应性、呼气末正压

11、氧浓度监测：21% ～100%

12、报警功能：气道压力上下限报警、潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、持续气道高压报警、窒息报警等

13、显示屏：≥12寸

13：电源：具有蓄电池功能

14：风箱：成人小儿通用一体化风箱

15：蒸发罐：具有对温度、流量和压力进行自动补偿

（四）、配置要求

1、主机                       2套

2、蒸发罐                     2个

3、回路                       2套