附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、彩色多普勒超声诊断系统

- 用途：用于超声诊断检查。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 经阴探头频率：≥7.5MHZ。

- 腹部探头频率：≥5MHZ。

- 显示屏：≥15英寸。

- 具备超宽频带成像技术。

- 具备CDFI和能量多普勒技术。

- 具备纯净波技术。

- 具备高速信号处理器和较高的频帧。

- 具备连续波束形成器技术。

- 具备精细的组织谐波技术。

- 具备数据存储和输出功能。

- 具备常规的妇科和产科测量软件包。

- 、配置要求

- 主机           1台

- 经阴探头       1把

- 腹部探头        1把

二、三气-抽屉式细胞培养箱

- 用途：用于细胞培养。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 抽屉培养室：≥4个。

- 具备可独立控制温度功能。

- 具备向上掀盖开门等方式。

- CO2传感器：采用红外IR等。

- O2传感器：采用原电池式等。

- 气体：纯CO2和N2气体，无需预混混合气。

- 温度控制精度：±0.1℃。

- CO2控制范围：0～10%，CO2控制精度：±0.3%。

- O2控制范围：4～10%，O2控制精度：±0.5%。

- 、配置要求

- 主机           1台

三、实验室监控系统

- 用途：用于实验室实时监控。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备监控培养箱温度和二氧化碳浓度等功能。

- 可通过手机APP实时浏览监控数据。

- 具备声音报警、短信报警、电话报警、灯光报警等报警方式。

- 具备监控数据输出功能。

- 具备数据追溯功能。

- 具备监控VOC和PM2.5对胚胎的影响功能。

- 具备服务器级别的主机。

- 具备有线连接传感器等。

- 、配置要求

- 主机           1套

四、胚胎存储罐（液氮罐）

- 用途：用于胚胎存储。

- 数量：10台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 容量：≥45L。

- 温度范围：-196℃～-150℃。

- 、配置要求

- 主机           10台

- 圆形吊桶       100个

五、三气培养箱

- 用途：用于细胞培养。

- 数量：2台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 温度控制范围：室温5℃～50℃。

- 温度控制精度：±0.1℃。

- 二氧化碳浓度传感器：T/C探头等。

- 具备数字PID控制功能。

- 配备内置空气过滤器。

- 加湿方式：水槽自然蒸发等。

- CO2控制范围：0～20%，CO2控制精度：±0.1%。

- O2控制范围：1～90%，O2控制精度：±0.5%。

- 、配置要求

- 主机           2台

六、宫颈环行切除系统

- 、用途：用于宫颈病变的处理。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内知名品牌。

- 具有电切和电凝功能。

- 功率大小可以调节。

- 具有除烟功能和配备绝缘窥阴器。

- 、配置要求

- 主机          1台

- 推车          1台

- 刀头手柄线    2条。

七、龋齿探测仪

- 、用途：用于牙科治疗。

- 、数量：2台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 检测光源：蓝紫光等。

- 具备夹式滤光片，可过滤500纳米以下的短波长。

- 导光头具备大发光面，提高探测效率。

- 导光头可拆卸消毒。

- 可选配多种型号导光头。

- 、配置要求

- 主机                  2台