说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、腕关节镜

- 、用途：用于腕关节手术。

- 、数量：1套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 摄像系统：

  - 具备全数字化三晶片等摄像主机及摄像头。

  - 分辨率：≥1920×1080。

  - 具备高清数字接口。

  - 具备亮度调节功能。

  - 摄像头具备多种手术模式调节功能。

  - 摄像头具备遥控功能。

- 冷光源：

  - 功率：≥300W，氙灯等。

  - 色温：≥6000K。

- 关节镜：

  - 直径：≥2.5mm。

  - 长度：≥50mm。

  - 镜头偏斜角：≥30°。

  - 视野：≥115度。

  - 镜面具备防眩防雾处理功能。

- 手术器械：提供手动器械、切削工具、抓钳、刨刀等。

- 监视器：≥27寸医用监视器。

- 刨削系统：

  - 刀头：≥15cm。

  - 刨刀头具备自动识别功能。

  - 提供刨削手柄和脚踏开关。

- 、配置要求

- 主机          1台

- 冷光源        1台

- 关节镜        1根

- 监视器        1台

- 台车          1台

- 工作站        1台

- 等离子气化仪  1台

- 牵引指套      5个

如有补充请填写

二、海博刀系统

- 、用途：用于消化道疾病的电切、电凝及粘膜无创性隆起，治疗消化道早癌、粘膜下肿瘤及胰胆系疾病的治疗。

- 、数量：1套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备和各品牌的软镜匹配使用。

- 具备ENDO-CUT功能。

- 具备内镜工作站氩气刀工作模式。

- 具备水刀模块。

- 具备无针隆起技术功能。

- 具备低电压设计功能。

- 切割最大功率：≥150W。

- 电凝最大功率：≥100W。

- 具备实时错误报警功能。

- 、配置要求

- 海博刀系统           1套

- APC软管             5条

- 双回环负极板         2袋

- 如有补充请填写

三、真空干燥柜

- 、用途：用于管腔类普通设备无法干燥的器械

- 数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备独立的温度控制器

- 控制精度：≤1℃

- 工作舱内的运行温度：≤60℃

- 工作舱：≥50升

- 具备无油医用真空泵

- 干燥最低真空度: ≥1KPa

- 具备高效空气过滤器

- 具有自我诊断功能和多重保护措施

- 具备独立超温保护装置;

（四）、配置要求

1、主机      1台

四、多功能动态平板X线机

- 、用途：用于放射检查诊断

- 数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备整机一体化设计功能。

- 动态数字化影像板尺寸：≥17×17寸，像素≥139u。

- X线球管功率：≥80KW。

- 高压逆变器功率：≥80KW。

- 具备动态透视功能。

- 具备数字断层摄影及减影功能。

- 具备全身各部位DR容积照相功能。

（四）、配置要求

1、主机      1台