附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、半导体激光治疗仪

- 、用途：用于眼科疾病治疗。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 激光波长：532nm。

- 激光颜色：黄绿色等。

- 激光类型：固体倍频激光等。

- 激光能量：≥2W。

- 能量调节：连续可调。

- 曝光时间：0.02s-3s。

- 发射模式：单发、连发、连续等。

- 瞄准光：二极管650nm红光等。

- 冷却方式：半导体冷却等。

- 眼内光纤探头：20G、23G、25G等。

- 、配置要求

- 主机                1台

- 专用激光裂隙灯      1台

- 激光裂隙灯适配器    1台

- 激光间接检眼镜      1台

- 眼内光凝探针（20G、23G、25G）  各一根

- 能量脚踏开关        1个

- 医生眼睛保护滤光镜  1台

- 远程遥控器          1个

二、全自动电脑验光仪

- 、用途：用于眼科疾病检查。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 测量范围：球镜：-30至+25D，柱镜：0至±12D，轴位：0至180。

- 角膜曲率半径：5-13mm。

- 角膜大小测量范围：10-14mm。

- 瞳孔大小测量范围：1-10mm。

- 显示器：≥6.5英寸彩色LCD液晶屏。

- 输出接口：RS-232C、LAN、USB等。

- 配备热敏打印机。

- 、配置要求

- 主机              1台

- 热敏打印机        1台

- 国产电动台        1台

三、彩色多普勒超声诊断系统

- 用途：用于腹部、心脏、妇产、血管、浅表小器官及其他介入检查和治疗。

- 数量：1套

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备介入穿刺功能。

- 具备全新数字化成像技术。

- 具备大屏幕高清晰液晶显示器。

- 具备全数字化高性能彩色多普勒超声诊断系统主机。

- 具备数字化二维成像单元。

- 具备多声束形成器。

- 具备数字化彩色多普勒诊断部件。

- 具备数字化频谱多普勒显示和分析单元。

- 具备空间复合成像技术。

- 具备增强血管显像功能。

- 具备连续可变动态孔径声束聚焦技术。

- 具备原始数据存储。

- 具备图像冻结后多参数可调。

- 具备一键优化功能。

- 具备脉冲反应谐波成像技术。

- 具备自适应脉冲优化技术。

- 具备组织声速校正技术或组织差异校正技术。

- 具备多普勒功能。

- 具备解剖M型测量功能。

- 具备B型、彩色、多普勒实时三同步显示功能。

- 具备数字化不失真图像放大功能。

- 具备梯形成像技术。

- 具备弹性成像技术。

- 具备计算与测量分析软件：心脏计算软件包，腹部、妇科、产科、颅脑测量软件，儿科测量软件，泌尿科分析软件，肌肉骨骼软件，外周血管软件。

- 具备图像存储与回放重现单元。

- 具备超长时间存储功能。

- 具备心电、心电触发等参考信号。

- 存储硬盘：≥60G。

- 探头个数：4个。

- 探头接口：≥3个。

- 变频探头中心频率：≥5种。

- 多普勒频率：≥3种。

- 具备光盘刻录功能。

- 电子凸阵、电子线阵探头具备弹性成像功能。

- 、配置要求

- 主机           1台

- 电子凸阵探头    2个

- 电子线阵探头    1个

- 电子相控阵探头  1个

四、人体成分分析仪

- 、用途：用于门诊及住院患者的人体成分分析。

- 数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢等部位测量功能。

- 具备多种频率的电阻抗测量方法。

- 具备便携移动式功能。

- 具备躺姿、坐姿、站姿等测量姿势。

- 具备提供人体成分报告。

- 具备数据存储功能。

- 具备触摸屏和操作键盘功能。

- 测量体重范围：10～250kg。

- 测量身高范围：95～220cm。

- 电极方法：8点接触式/粘贴式电极等。

- 电极类型：接触式电极、粘贴式电极等。

- 保存结果：可通过输入ID号可存储结果（≥100000个）。

（四）、配置要求

- 主机           1台

五、直线加速器与大孔径CT保修

- 、用途：放疗科西门子直线加速器与大孔径CT保修

- 、数量：共2台

- 、技术要求

- 保修机型：西门子ARTISTE MV型直线加速器，西门子SOMATOM SENSATION OPEN型大孔径CT机。

- 保修类别：全保。

- 保修年限：2年。

- 响应时间：≤2小时，24小时内到场。

- 开机率：≥95%。

- 预防性保养服务：≥4次/年。

- 、配置要求

- 直线加速器保修           1台

- 大孔径CT机保修          1台

六、制氧机值班保修

- 、用途：制氧机值班与保养

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 保修机型：美国奥吉赛OG-1250型

- 值班保养类别：24小时全监控。

- 保修年限：3年（可续延）。

- 响应时间： 24小时在场。

- 开机率：≥95%。

- 值班人员须具备相应资质。

- 要求申报保养所需配件目录及价格。