附件：

附：采购项目技术规格、参数及要求

神经内科监护室数字可视对讲系统招标要求

重症监护室是一个相对比较隔绝的空间，在病人被重点监护照料时其家属是不允许随便进入病房探视的。为了解决家属和病人的沟通以及家属对病人情况的了解，特设计一套数字可视对讲系统，在统一规定的时间允许家属探视病人，通过视频和病人语音沟通。

具体措施是在病区每个病床安装一套视频和语音。病房外设置两个家属探视区，在允许探视时间内，病房外设置的两个家属探视区分别采用一键式按钮操作，每一个家属探视区可跟需要的病床病人进行视频语音沟通，并且两个探视区可以同时跟病房里的不同病人进行沟通。病房内的音视频24小时开机，并不间断录像，录像保留时间不少于30天。

系统总体网络结构

主要设备参数如下：

1、摄像机

采用1/3"高性能逐行扫描CMOS传感器，高性能多媒体处理器

逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿

最大分辨率1280×720(720P) @25/30fps

最低照度：彩色0.1Lux 黑白0.01Lux

超宽动态110dB

具有ICR红外同步自动切换滤光片

具有3D数字降噪功能

红外灯照射距离10~20M

★支持数字公共广播功能，可定时、分组、全区播放背景音乐远程喊话

支持1路报警输入和1路报警输出

★支持双向语音对讲和语音广播

参数表

| 成像器件 | 1/2.8 inch逐行扫描 |
| --- | --- |
| 焦距/变倍 | 焦距范围：3~10.5mm，手动变焦 |
| 光圈 | F1.4 |
| 快门 | 自动/手动，快门范围：1/6~1/8000s |
| 最低照度 | 0.02lux (F1.4，50IRE，彩色),0lux (开启红外) |
| 信噪比 | >52dB |
| 宽动态范围 | 120dB |
| 日夜切换方式 | 自动红外滤片切换彩转黑 |
| 视频参数 | 描述 |
| 最大分辨率 | 1920×1080 |
| 编码协议 | H.264、MJPEG |
| 编码制式 | 1080P(1920*1080)最大30帧/秒、720P(1280*720)最大30帧/秒、D1(720*576)最大25帧/秒 |
| 帧率 | 1~30帧可调 |
| 9:16走廊模式 | 支持 |
| 区域增强(ROI) | 支持 |
| 视频流 | 双流 |
| OSD | 同时支持3组OSD(最多8行)：时间OSD，场名OSD，自定制OSD |
| 隐私遮盖 | 支持，4个区域可设置 |
| 语音 | 描述 |
| 编码格式 | G.711 |
| 语音对讲 | 支持 |
| 存储 | 描述 |
| 前端存储 | Micro SD，最高64GB |
| 后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 |
| 缓存补录 | 支持 |
| 网络 | 描述 |
| 协议 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、Qos、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
| 兼容接入 | ONVIF、GB28181、IMOS、API |
| 接口特性 | 描述 |
| 音频输入输出 | 3.5mm音频接口 |
|  | 输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p] |
|  | 输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p] |
| 告警接口 | 2路告警输入，1路告警输出 |
|  | 告警联动可设置 |
| 串口 | 1路RS485串口 |
| 网口 | 10M/100M Base-TX自适应以太网电口 |
| 本地视频输出 | BNC接口：阻抗75Ω，幅值1V[p-p] |
| 电源 | DC12V工程接线端子(2pin)，支持PoE供电时电源反送 |
| 通用特性 | 描述 |
| 电源 | DC12V、PoE（IEEE802.3af） |
|  | 功耗：最小功耗4.5W，最大功耗8.5W(红外灯4.2W) |
|  | 支持防反接、过压/过流保护 |
| 尺寸 | Φ149mmx105mm (Φ5.9” x 4.1”) |
| 重量 | 0.75kg(1.7lb) |
| 工作环境 | -30℃~60℃(-22°F ~ 140°F)，≤90%RH |
| 防暴等级 | IK10 |

二、监视器

监视器参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 面板尺寸 | 32″ |
| 显示面积 | 699.6mm(W)×393.6mm(H) |
| 显示模式 | 16:09 |
| 液晶类型 | TFT-LCD |
| 最大分辨率 | 1366×768 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距(mm) | 0.51075(H)×0.51075(W) |
| 亮度(nits) | 500cd/㎡ |
| 对比度 | 4000:01:00 |
| 视角(上/下/左/右) | 85°/85°/85°/85° |
| 响应时间 | 8ms |
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
| 输入和输出 |
| 复合视频输入 | 5 (BNC×5) |
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) |
| D-15针RGB输入(VGA) | 1 |
| S-端子 | 1（可选） |
| HDMI | 1 |
| DVI | 1 |
| 复合视频输出 | 2 (BNC×2) |
| PC AUDIO IN | 1 |
| AV AUDIO IN | 1 |
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
| 兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
| 多画面显示 | 有 |
| 3D Combfilter | 有 |
| 视频降噪 | 有 |
| OSD显示(屏幕菜单显示) |
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 |
| 功率 |
| 电源 | AC100V～240V，50/60Hz |
| 最大功率损耗 | ≦120W |
| 待机功率损耗 | <3W |
| 机身尺寸(长×高×厚) | 767.5mm×462.0×101.5 |

三、可视对讲主机

音频采样、位率：8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps

接口：最少支持1个RJ45网口、1路音频输入输出、1个HDMI接口、1个USB接口、1个电源口

专业寻呼主机外形，桌面式设计，≥采用10.1寸高清IPS屏幕，分辨率1280*800，全虚拟按键加实体按键，全铝合金采集外壳，外形美观大方

内置≥500万像素高清数字摄像头，具有硬件遮挡功能，支持双向视频通话，采用H.264编码

内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听

支持2种方式通话和广播：、免提话筒对讲和听筒对讲

服务器文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或服务器录音广播给指定终端

可对全区、分区、任意终端进行喊话广播，具有红色紧急广播按键，可一键紧急广播到预设分区

支持音视频多方通话，最高支持四方实时视频通话

支持环境监听监视、循环监测查看终端状态

兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)

支持 2路报警输入输出、2路RS485

主机带权限操作功能，特殊权限操作需核对身份（输入密码或指纹）

支持不需要重启、注销等操作，对讲终端列表自动刷新功能

产品需具备著作权证书

授权管理主机

处理器：≥Intel-I5 四核；

内存：≥4G(DDR3)；

硬盘：4TB SATA 3.0 Gb/s 7200rpm,主板可支持硬盘冗余，保证数据的安全；

自适应高速千兆网卡；

IP网络广播对讲服务器软件

支持1000路终端的管理，支持多台服务器集群管理

集中式管理分布式操作，可对使用单位用户、角色、权限、任务、授权进行16个级别的权限管理，提供软件界面截图

系统屏幕上直观显示辖区内所有终端实时分机的在线状态、工作状态，方便调试、检修和维护。每路按键可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用。

支持呼叫方和被叫方音视频合成一个MP4，支持远程客户端查询下载实时播放

支持全区广播、分区广播、定时广播等方式，支持文字转语音广播

提供免费的二次开发SDK接口系统可实现与监控系统、火灾报警系统、红外报警系统等平台对接。

终端无需端口映射即可实现跨越互联网远程对任意终端实现定时广播对讲等操作。

支持快速对终端访问权限授权，只需在平台软件界面可对可视对讲主机访问列表快速更新，提供软件界面截图

产品需具备著作权证书、提供厂家授权证明、售后服务证明

四、 IP网络寻呼主机

专业寻呼主机外形桌面式设计，采用10.1寸高清IPS屏幕，分辨率1280*800，全虚拟按键按键，全铝合金材质外壳；采用工业级4核嵌入式CPU芯片1G内存，保证系统的整体稳定性；远程管理所有辖区内对讲终端，可监控在线、工作状态和异常状态，远程设置对讲终端相关参数等功能；内置3W扬声器，可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐；简约的软件界面设计，使用者快速能掌握软件操作方法；紧急语音投放，对指定终端播放预先录制的语音；远程回放下载所有对讲终端通话录音录像；有以太网的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；网络通讯：协议TCP UDP RTP；音频采样、位率：8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps；显示屏：10.1寸高清IPS液晶触摸屏，分辨率1280*80000*480；接口：1个RJ45网口、1路音频输入输出、1个HDMI接口、1个USB接口、1个电源口

五、IP网络对讲终端

全双工语音对讲功能，不需要服务器端匹配任何语音处理；内置高灵敏度麦克风，可实现2米对讲，无回声啸叫；通话不受外界电磁干扰，占用带宽最低仅20kbps，局域网内通话延迟在20毫秒；无传输距离和地域限制， 有网络的地方就可以实现对讲及多方通话；采用数字处理技术，具有回声抵消和噪声抑制功能，全双工通话、多方通话和分区广播均能轻松实现；通话机密技术，专用音频编码格式, 加密处理，防止窃听；支持会话时间设置，通话过程中服务器断电后可以自动恢复待机状态；面板更改IP后不需要重新启动；多个系统互通; ★支持3.5音频接口，外接耳麦对讲通讯。

六、交换机

16口千兆交换机，16个千兆电口，非网管。交换容量48Gbps,包转发率35.7Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗13瓦

七、监控专用硬盘

3.5英寸 4TB IntelliPower 64MB SATA3,转速（RPM)：5900

八、地址管理服务器

IP对讲系统的核心控制枢纽监视所有终端状态，通过控制主机屏幕可以一览所有网点终端在线离线状态

选中一个网点终端，点击发起对该网点某个面板的监听和对讲

网点终端可配置详细的信息，例如地理位置，网点性质，求助呼叫时弹屏显示

分组维护，分组管理可以根据需求将多个网点终端分为一组同时处理

选中一个网点终端，点击实现该终端上监控和门禁系统的远程控制

来电显示，系统收到求助时，弹屏主叫详细（主叫号码，主叫名称）

系统接听求助后，根据情况可以发起电话转接，保持等业务

支持手机电话互通通话，监听，广播实时录音

九、录像机

压缩标准视频：H.264/MPEG4;视频分辨率1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz;VGA输出1路；视频制式PAL/NTSC制式；录像方式手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图；录像帧率5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；录像回放16路；备份方式常规备份、事件备份、图片备份；网络协议IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）。

十、六类网线

国标六类线。

## 十一、售后服务：所有产品均需提供至少二年免费保修期

监护室数字可视对讲系统主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权管理主机 | 台 | 1 | 护理站1 |
| 2 | IP网络广播对讲服务器软件 | 套 | 1 | 护理站 |
| 3 | 地址管理器 | 台 | 1 | 护理站 |
| 4 | 可视对讲主机 | 台 | 2 | 护理站、家属区 |
| 5 | 高清摄像机 | 台 | 2 | 公共走廊 |
| 6 | 高清摄像机 | 台 | 14 | 病床 |
| 7 | 对讲终端 | 台 | 14 | 病床 |
| 8 | 耳麦 | 个 | 14 | 病床 |
| 9 | 监控主机 | 台 | 1 | 护理站 |
| 10 | 32寸监视器 | 台 | 1 | 护理站 |
| 11 | 千兆交换机 | 台 | 1 | 护理站 |
| 12 | 4T监控硬盘 | 个 | 4 | 护理站 |
| 13 | 超六类网线 | 米 | 1200 | 1200 |
| 14 | 电源线 | 米 | 900 | 900 |
| 15 | 音频线 | 米 | 500 | 500 |
| 16 | 音箱 | 套 | 1 | 1 |

ICU病房监控系统招标要求

ICU病房监控系统长时间使用，部分设备无法正常使用，现对原系统进行改造升级。将原有32只模拟摄像机更换成300万数字摄像机，将所有视频图像用32寸监视器壁挂显示于病区，方便病区工作人员察看，了解病人情况，资料保存时间不少于30天，在主任和护士长办公室能独立调用每只摄像头的视频图像。主要设备参数如下：

一、摄像机

300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；  传感器类型：1/3” Progressive Scan CMOS；最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：4mm, 水平视场角60.5°，(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70;支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式；帧率：50Hz:25fps(2048×1536，1920×1080，1280×720)；具备越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应：DC12V±25%；功耗：5W MAX；红外补光距离不小于30米；防护等级：IP67。

二、硬盘录像机

压缩标准视频：H.264/MPEG4;视频分辨率1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz;VGA输出1路；视频制式PAL/NTSC制式；录像方式手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图；录像帧率5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；录像回放16路；备份方式常规备份、事件备份、图片备份；网络协议IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）。

三、监视器

监视器参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 面板尺寸 | 32″ |
| 显示面积 | 699.6mm(W)×393.6mm(H) |
| 显示模式 | 16:09 |
| 液晶类型 | TFT-LCD |
| 最大分辨率 | 1366×768 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距(mm) | 0.51075(H)×0.51075(W) |
| 亮度(nits) | 500cd/㎡ |
| 对比度 | 4000:01:00 |
| 视角(上/下/左/右) | 85°/85°/85°/85° |
| 响应时间 | 8ms |
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
| 输入和输出 |
| 复合视频输入 | 5 (BNC×5) |
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) |
| D-15针RGB输入(VGA) | 1 |
| S-端子 | 1（可选） |
| HDMI | 1 |
| DVI | 1 |
| 复合视频输出 | 2 (BNC×2) |
| PC AUDIO IN | 1 |
| AV AUDIO IN | 1 |
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
| 兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
| 多画面显示 | 有 |
| 3D Combfilter | 有 |
| 视频降噪 | 有 |
| OSD显示(屏幕菜单显示) |
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 |
| 功率 |
| 电源 | AC100V～240V，50/60Hz |
| 最大功率损耗 | ≦120W |
| 待机功率损耗 | <3W |
| 机身尺寸(长×高×厚) | 767.5mm×462.0×101.5 |

四、解码器

解码器参数

| 视频输出参数 | 画面分割数量 | 1/4/9/25画面分割 |
| --- | --- | --- |
|  | 输出分辨率 | 1920*1080@60HZ/50HZ/30HZ，1366*768@50HZ |
| 解码参数 | 接入网络摄像机数量 | 512 路分辨率为1080P/960P/720/D1的网络摄像机 |
|  | 解码能力(单屏) | 1画面时 = 1080P 4画面时 = 720P/960P 9画面时 = D1及D1以下 16画面时 = D1及以下 |
| 网络带宽 | 摄像机带宽 | 200万像素:8Mbps，130万像素:6Mbps，100万像素:4Mbps,40万像素:2Mbps |
| 外部接口 | 网络接口 | RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口 |
|  | 串行接口 | 与网络键盘或网络中转控制器上的RS232和RS485接口配套使用 |
|  | USB接口 | 有 |
| 其他 | 视频接口 | HDMI、VGA（可选） |
|  | 显示响应速度 | 从A摄像机切换到B摄像机显示速度小于1秒 |
|  | 控球响应速度 | 小于1秒 |
|  | 电源 | 12V DC |
|  | 功耗 | ≤24W |
|  | 体积 | 长宽高430X300X178mm 标准4U机箱 |
|  | 工作温度 | -10℃--＋55℃ |
|  | 工作湿度 | 10％--90％ |

五、交换机

16口千兆交换机，16个千兆电口，非网管。交换容量48Gbps,包转发率35.7Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗13瓦

六、监控专用硬盘

3.5英寸 4TB IntelliPower 64MB SATA3,转速（RPM)：5900

七、六类网线

国标六类线。

## 八、售后服务：除特别说明的设备外，所有产品均需提供至少三年保修期和原厂免费上门保修服务。

ICU病房主要监控设备清单

| 序号 | 名称及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路网络硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 2 | 4T监控专用硬盘 | 个 | 6 |
| 3 | 300万数字摄像机 | 台 | 32 |
| 4 | 16口千兆网络交换机 | 台 | 3 |
| 5 | 32寸监视器 | 台 | 2 |
| 6 | 24寸监视器 | 台 | 2 |
| 7 | 解码器 | 台 | 1 |
| 8 | 操作键盘 | 个 | 2 |
| 9 | 网络机箱 | 个 | 1 |
| 10 | 电源机箱 | 个 | 32 |
| 11 | 超六类网线 | 米 | 2000 |
| 12 | 电源线RVVY2*1.0 | 米 | 2000 |