附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

包号（1）：高通量基因分析仪

- 用途：用于染色体异常、单基因疾病测、肿瘤相关基因，胚胎植入前遗传基因等临床检测；用于个人全基因组、动植物基因组测序、微生物基因组测序、单细胞测序、RNA测序、表观基因组测序及三维基因组测序等科研应用。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备灵活切换的中/高通量测序模式，数据读长为单端150个碱基以上；双端2x150个碱基以上。

- DNA样品用量：0.1-1ug。

- 具备边合成边测序（SBS）技术。

- 提供最新版本试剂。

- 数据分析质量达到Q30标准，可精确读取12个或以上的连续单个重复碱基。

- 可自动完成样本制备，仪器自动完成两种模式的簇生成及测序。

- 测序结果以碱基形式显示，方便以后数据的比对和分析。

- 具备试剂预分装，试剂槽即插即用、带有RFID（无线射频识别）追踪等。

10、具备全基因组重测序、定向重测序、De novo 测序、转录组测序、外显子组测序、ChIP-Seq、宏基因组学研究、基于标签的基因表达、小RNA测序、降解DNA样品的测序和CNV-Seq等应用并免费提供分析软件。

- 配置要求

- 主机                  1台

- 电脑及配套软件        1套

包号2：检验医学部设备（7台）

一、高通量测序分析工作站

- 用途： NIPT、染色体异常检测、胚胎植入前遗传学筛查（PGS）、肿瘤基因、单基因遗传病。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 可应用于生殖生育领域、肿瘤诊治领域、单基因病检测等。

- 质控：

  - 具备进行DNA、RNA、Protein等分析平台。

  - 具备高灵敏度检测试剂盒，专门针对小RNA。

  - 具备RNA质控的行业金标准。

  - 具备同时完成样品的分子量和浓度定量功能。

  - 具备电极更换功能。

  - 具备数字化的实验数据。

  - 具备实验数据比对功能。

  - 具备微流体技术平台。

  - 具备自动化电泳功能。

- 软件：

  - 具备无创产前胎儿染色体非整倍体等分析软件。

  - 包含安全登陆模块、样本信息录入模块、样本信息查询模块、仪器参数设置模块、数据分析模块、报告生成模块、报告查询模块等。

  - 质控软件可自动处理、分析采集到的数据，结果可以用电泳峰型图或胶图格式对分析结果进行显示。

  - 可利用给定分子量标准品的信息，自动对被分析样品中所需片段的大小、浓度进行分析，并给出报告。

- 核酸提取：

  - 纯化原理：基于硅胶膜离心法等。

  - 样品通量：1-12个样品

  - 兼容手工试剂盒，配套试剂盒种类 ≥ 50种。

  - 可进行DNA、RNA、miRNA、病毒核酸、标签蛋白和质粒DNA样品的纯化以及DNA/RNA回收等。

  - 仪器内整合离心机、加热震荡裂解模块。

  - 配备机械臂，可自动转移离心柱和试剂耗材。

  - 可实现样品裂解、裂解液转移、离心柱清洗、洗脱液回收等实验步骤的全自动操作，无需人工介入。

  - 加热温度：室温至70 ℃。

  - 振荡频率：100 - 2000 rpm。

  - 起始样品量：50 - 600 μl或对应量组织悬液。

  - 配备光学感应器和超声液面探测器。

  - 使用一次性带滤芯枪头，防止样品交叉污染。

  - 内置电脑控制系统，具备触摸屏操作。

  - 具备程序升级功能。

  - 具备安全保护门。

- 全自动核酸蛋白分析系统：

  - 可以一次性完成1-96个任意个数样品的检测分析。

  - 可进行DNA片段和RNA质控分析，具有蛋白电泳功能。

  - 具备LED光源，高灵敏度的光电倍增管（PMT）检测。

  - 具备仪器自动上样方式。

  - 具备适用于DNA高分辨率分析、DNA快速筛查分析、大分子量DNA片段分析、RNA质量控制分析、蛋白电泳分析等应用试剂盒。

  - 具备操作安全性。

  - 提供正版软件和离线版分析软件。

  - 实验结果可以各种形式导出

  - 可利用给定分子量标准品的信息，自动对被分析样品中所需片段的大小、浓度进行分析，并给出报告

  - 采用空气压缩机或其他给压装置。

- 配置要求

- 核酸提取仪（含电脑及软件）                  1套

- 全自动核酸蛋白分析系统 （含电脑及软件）     1套

- 初始装机包                                  1套

- 无创产前胎儿染色体非整倍体分析软件          1套

- 品牌服务器（含电脑）                        1套

- 芯片漩涡振荡器                              1台

- 生物安全柜

- 用途：用于作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时，用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料。

- 数量：4台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 柜体具备双层负压设计功能。

- 具备直流双风机设计功能。

- 具备直流无碳刷电机。

- 采用国际通用HEPA过滤器

- 具备前窗倾斜设计功能。

- 具备实时显示工作时间、风速等参数控制面板。

- 紫外灯具备定时控制功能。

- 具备节能模式。

- 具备实时运行监控设计功能。

- 具备符合人体工效学设计的搁手架。

- 配置要求

- 不锈钢内壁柜体       4台

- 可手动调节高度支架   4个

- 原厂安装紫外灯       4个

- 搁手架               4组

- 二氧化碳培养箱

- 用途：用于组织及细胞的培养。

- 数量：2台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 容积：≥150升。

- 加热方式：气套式等。

- 温度控制范围：环境温度之上3~55℃。

- 二氧化碳控制范围：0~20%。

- 湿度：≥95% RH。

- 具备过温,CO2浓度,电源等自动报警功能。

- 具备自动湿热消毒功能。

- 具备CO2监测器。

- 具备自动低水位报警系统。

- 配置要求

- 主机                          2台

- 不锈钢搁板                        2套

- 地脚螺丝、电源线、气管等相关配件  2套

- 说明书及相关技术资料              2套

- 紫外分光光度计

- 用途：用于超微量核酸蛋白的定量分析。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 最小样品体积≤1ul。

- 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析。

- 具备0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm和1mm 等光程。

- 具备直接上样并进行样品检测功能。

- 具备高分辨率彩色触摸屏。

- 具备检测前对样品形成的液柱进行数码成像功能。

- 配置要求

- 主机            1台

- 电源线            1根

- 体视显微镜

- 用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室，样品的观察。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 光源：LED冷光源等。

- 具备复消色差光学系统。

- 具备高反差，高景深功能。

- 变焦范围：≥8:1。

- 可升级最大倍数：≥250x。

- 物镜标准工作距离可达：≥92mm。

- 符合人机工程学设计的观察视角≤35度。

- 具备均匀加热恒温台。

- 配置要求

- 主机             1台

## 目镜罩               1套

## 调焦机构             1套

## 镜座                 1套

## 透射光附件          1套

## 防尘罩               1套

## LED冷光源            1套

## 照明适配器           1套

## 光纤                 1套

## 光纤适配器         1套

## 聚光附件           1套

## 恒温加热板         1套

- 全自动高压灭菌锅

- 用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室，培养皿， 培养基，消耗品等的消毒，灭菌，以及特殊样品的高压消解。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 有效腔体容积:≥ 69L。

- 开盖方式:脚踏开关，上掀盖。

- 具备可调风扇制冷功能。

- 最大操作压力：≥0.25Mpa。

- 温度显示方法：数字式。

- 压力显示：压力表。

- 加热功率：≥3kW。

- 安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀等。

- 具备培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保等灭菌模式。

- 配置要求

- 主机                     1台

## 不锈钢篮子(直径345 x 181 mm)  2个

## 腔体底盘                      1个

## 脚轮制动器                     4个

- 制冰机

- 用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室，在相关实验时,给样品提供冰浴环境,防止样品因为温度的变化导致降解或变质。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 制冰量：≥150kg。

- 储冰量：≥60kg。

- 冷凝方式：风冷等。

- 冰块形状：雪花冰等。

- 具备自检功能。

- 具备电子运行控制功能。

- 配置要求

- 主机            1台

包号3： 病理科设备（2台）

一、三目显微镜

- 用途：用于病理活检切片的常规诊断。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备无限远光学系统。

- 具备卤素或LED光源照明系统。

- 具备高级万能平场半复消色差物镜。

- 具备三目可倾斜观察镜筒。

- 具备屈光度可调功能。

- 具备10X宽视野目镜。

- 配置要求

- 主机                            1台

- 物镜4X、10X、20X、40X、100X    各1个

二、显微数码相机

- 用途：用于各种病变图像转化成数字信息，方便远程会诊与示教。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 最大有效图像分辨率：有效像素≥500万。

- 具备逐行扫描模式。

- 可以直接与显示器、监视器、数字投影仪等连接显示图像。

- 具备高保真模式，普通模式，细胞培养模式等。

- 具备手动/自动曝光模式。

- 具备白平衡功能。

- 具备高速图像采集的USB3.0等数据接口。

- 具备显微图像控制及分析软件。

- 配置要求

- 主机                    1台

- 显微图像控制及分析软件  1套

- 工作站                  1台

包号4：包埋盒打号机

- 用途：用于活检标本取材蜡块编号。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备快速打印和号码清晰功能。

- 具备与LIS或HIS等系统连接功能。

- 具备与病理质控系统连接功能。

- 具备在通用包埋盒上直接打印字符的功能。

- 配置要求

- 主机                        1台

包号五：血流动力学监测系统

- 用途：用于监测临床血流动力学变化。

- 数量：1台

- 技术要求

1、品牌：国内外知名品牌。

2、具备连续监测CO、CI、SV、SVI、SVR、SVRI、血管外肺水等功能。

3、具备微创功能。

4、具备桡动脉、股动脉穿刺功能。

5、具备监测有创血压、兼顾输液等功能。

6、显示器：≥10英寸。

- 配置要求

- 主机              1台

- 台车              1台

包号6：医学图像分析管理系统

- 用途：用于医学图像分析管理。

- 数量：1套

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备支持常规格式图像输入输出。

- 具备曝光模式自动、测光、手动可选功能。

- 具备高动态光照渲染技术。

- 具备多色彩通道白平衡调节功能。

- 具备多种分辨率模式可选。

- 具备多色彩通道柱状。

- 具备手动白平衡调节功能。

- 具备多种预览模式可选。

- 具备图像标记功能。

- 具备亮度、对比度等调整功能。

- 具备预览图像调整放大或缩小功能。

- 具备图像平滑、锐化等处理功能。

- 具备荧光叠加及测量功能。

- 配置要求

- 主机                 1台

- 打印机               1台

包号7：中央监护系统

（一）用途：用于心血管危重病人的中央监护。

（二）数量：1套

（二）技术要求

1、品牌：国内外知名品牌，若为进口品牌，必须配备原装进口UPS，原装品牌工作站级主机；中央站显示器和监护仪同一品牌。

2、中央工作站：

  - 容量：≥16床，并可不增加中央站主机的情况下扩展为≥32床。

  - 显示器：≥21英寸。

  - 软件具备中英文操作界面。

  - 具备中心监护、心律失常分析、全息回顾等功能。全息回顾时间≥95小时，包括报警回顾、波形回顾、趋势回顾、临床事件回顾、ST段回顾等。

  - 具备同时同屏监测多床（≥8床）病人信息功能。

  - 具备三级声光报警功能。

  - 具备与主动脉反博的心电连接接口。

  - 具备存储和趋势分析功能

  - 内置帮助、演示与学习软件；可定期免费升级软件。

3、监护仪：

  - 具备一体化全插件式设计功能。

  - 显示屏：≥3.5英寸。

  - 波形显示：≥6通道。

  - 具备触摸操作功能。

  - 具备监测心电、血氧饱和度、无创血压等功能。

  - 具备声光报警功能。

  - 在患者转运过程中，不用插拔患者身上各种监测参数电缆，在无需添加任何转运附件的情况下能够直接将基本测量参数模块作为独立的监测仪转运使用。

  - 至少有4台具有双有创压力监测功能。

  - 所有参数模块均可在任何一台监护仪上通用，且所有功能可在任何一台监护仪上同时使用。

- 配置要求

1、主机                  1台

2、监护仪                8台

3、打印机                1台

包号8：监护仪

- 用途：用于儿童、新生儿、早产儿心电监测。

- 数量：10台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备高分辨率显示屏。

- 具备一体化设计功能。

- 数据存储：≥48小时。

- 具备中文操作界面。

- 操作方式：旋钮和触屏两种操作方式。

- 心电导联：可进行3, 5, 12导心电监测。

- 具备12导心电，12导ST值及图形显示。

- 频响范围：新生儿/小儿0.5～ 150赫兹; 监护模式:新生儿/小儿0.5～55赫兹; 滤波模式: 新生儿/小儿/0.5～20赫兹。

- 心率失常及ST段分析： 实时床旁全导联心率失常及12导ST段分析。

- 心率：测量范围15-350次/分， 分辨率1次/分，精确率+1%

- 具备极限报警功能。

- 配置要求

- 主机           10台

包号9：X射线装置手续办理及防护工程

（一）用途：办理X射线装置放射诊疗许可证手续及防护工程建设。

（二）数量：见配置要求

（三）项目要求

1、放射诊疗许可证手续：

1.1、建设项目职业病危害预评价及评审。

1.2、建设项目职业病危害控制效果评价及评审。

1.3、机房防护检测及设备性能检测。

1.4、建设项目竣工验收及放射诊疗许可证变更。

2、机房防护：

2.1、按照国家对射线装置防护标准要求。

2.2、符合放射设备厂家安装要求。

2.3、有机房防护工程资质。

（四）项目内容

1、X射线装置手续：

| 项目内容 | 办理放射诊疗许可证 |
| --- | --- |
| 项目评价及验收 | 预评价 | 控制效果评价 | 验收及增项 |
| 多功能X线机 | √ | √ | √ |
| 碎石机 | √ | √ | √ |
| O臂机 | √ | √ | √ |
| 数字化ERCP | √ | √ | √ |

2、防护工程：

| 项目内容 | 机房防护工程 |
| --- | --- |
| 多功能X线机房防护 | 按照设备安装要求，图纸要求 |
| 数字化ERCP机房防护 | 按照设备安装要求，图纸要求（拟购） |
| 核医学科候诊室防护 | 正在设计 |
| 核医学科病房防护 | 按照科室要求 |

包号10：病床

- 、用途：用于脊柱外科病房。

- 、数量：32套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 三摇杆病床：

  - 数量：30套。

  - 尺寸：≥2120（长）×900（宽）×700（高）mm。

  - 具备调节患者背部、腿部体位及调节床体整体上升、下降等功能。

  - 床体承载重量：≥200kg。

  - 具备高支撑力的摇杆。

  - 护栏具备防夹手功能。

  - 床板具备双支撑式升降结构。

- 双摇杆骨科床：

  - 数量：2套

  - 尺寸：≥2120（长）×900（宽）×500（高）mm

  - 具备调节患者背部、腿部体位功能。

  - 具备高支撑力的摇杆。

  - 床体承载重量：≥200kg。

  - 护栏具备防夹手功能。

  - 具备骨科牵引架，上配两组上滑轮组，结合床尾配的两组下滑轮组，可对患者进行头部、腿部等人体各个部位的牵引，同时床尾两侧加装两组外展下滑轮组，可进行外展牵引功能。

- 、配置要求

- 三摇杆病床                 30张

- 双摇杆骨科床                2张

- 床头柜                      32个