附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

各包组项目内容如下：

包（1）：多功能X线机等4台射线装置办理放射诊疗许可证

（一）用途：适用于办理放射诊疗许可证。

（二）数量：1项。

（三）项目要求

1、办理放射诊疗许可证。

1.1 建设项目职业病危害预评价及评审。

1.2 建设项目职业病危害控制效果评价及评审。

1.3 机房防护检测及设备性能检测。

1.4 建设项目竣工验收及放射诊疗许可证变更。

（四）办理放射诊疗许可证及相关要求：

| 项目名称 | 预评价 | 控制效果评价 | 验收及增项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能X线机 | √ | √ | √ |
| X射线碎石机 | √ | √ | √ |
| X射线O型臂机 | √ | √ | √ |
| X射线数字化ERCP | √ | √ | √ |
| 项目办理费用：由供应商承担，医院协助办理。 |

包（2）：多功能X线机房防护工程

（一）用途：X射线机房建设及防护。

（二）数量：1项。

（三）项目要求

1、机房防护建设按照国家对射线装置防护标准要求。

1.1  防护材料必须具有卫生部及质检部门出具的检测合格报告。

1.2  根据GBZ 130-2013 医用X射线诊断放射防护要求：

X射线设备机房，有用线束方向铅当量≥2mm，有用线束方向铅当量≥2mm。

1.3  防护材料要求使用硫酸钡涂料。

1.4  观察窗铅玻璃尺寸：130*70cm。

1.5  电动防护门尺寸：140*210cm；机房防护门尺寸：82*195cm；防护门及铅玻璃要求铅当量不小于3mm；控制室门使用普通门标准。

1.6  机房、控制室严格按医院机房防护建设工程平面布局图及相关要求施工。

1.7机房防护必须达到国家关于医用X射线诊断放射防护要求的标准。

（四）项目配置要求：

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 机房防护 | 1间 |
| 观察窗铅玻璃 | 1块 |
| 电动防护门 | 1个 |
| 机房防护门 | 1个 |
| 控制室门 | 1个 |
| 防护材料 | 1批 |