附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 术中神经导航仪

- 用途：用于脑、脊髓及脊柱手术的精准导航。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 多影像导航：

  - 具备包含CT、MR、CTA、MRA、DSA、PETCT等多种影像融合软件。

  - 具备手术计划能同时应用功能影像和解剖影像。

  - 具备脑白质纤维束示踪并快速勾画靶区功能。

  - 具备血氧水平依赖性磁共振成像后期处理功能。

  - 具备对MR数据进行去头皮、颅骨的影像加工，显示大脑沟回及血管，为癫痫及功能区手术制定计划功能。

- 第三方设备整合

  - 具备支持C臂、O臂、显微镜、神经内镜、超声仪等设备整合。

  - 具备提供显微镜下导航功能。

  - 具备开展脊髓及脊柱导航手术功能。

- 无框架立体定向设备及手术计划。

  - 具备独立开展脑深部活检、穿刺引流、小病灶切除和脑室分流等功能。

  - 具备精确到开展脑部DBS和立体定向脑电图的电极置入手术功能。

- 配置要求

- 神经导航主机及定位系统         1套

- 显微镜下导航软件及接口         1套

- 无框架立体定向设备及手术计划   1套

- 多影像数据融合工作站           1套

- 脊髓脊柱导航软件及工作站       1套

- 石蜡组织切片机

- 用途：用于病理活检标本蜡块的切片。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 切片厚度范围：0.5-10um。

- 切片速度：0.5-420mm/s。

- 样本进样：步进马达进样，28mm±1mm。

- 具备自动和手动切片方式。

- 设定值：1-10um，以1um递进；10-20um，以2mm递进。

- 垂直距离：≥70mm。

- 配置要求

- 主机                    1台

- 摊片机                  1台

- 石蜡包埋机

- 用途：用于标本包埋。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备热台和冷分体设计功能。

- 热台温度：50～75℃。

- 镊子孔温度：50～75℃。

- 石蜡缸温度：50～75℃。

- 预热槽温度：50～75℃。

- 冷台温度：≤-5℃。

- 镊子孔数量：≥6个。

- 具备快速溶蜡功能。

- 石蜡缸容量：≥4升。

- 具备全电脑控制功能。

- 具备预设启动和结束时间功能。

- 配置要求

- 主机              1台

- 电动床

- 用途：用于神经内科ICU病房。

- 数量：8台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 床体尺寸规格：≥2100mm（长）×900mm（宽）。

- 具备床面、背部、腿脚升降功能。

- 具备床体、背部、腿部、背腿等联动升降功能。

- 具备分体式护栏。

- 护栏高度：≥38cm。

- 具备床体四角防撞护角功能。

- 具备手持式遥控器。

- 具备医用马达静音脚轮。

- 配置要求

- 病床                    8张

- 床头柜                  8个

- 便携式彩色多普勒超声诊断系统

- 用途：用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑、泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用。

- 数量：1套

- 技术要求

- 品牌：国内知名品牌。

- 主机系统：

  - 显示器：≥15寸医用专业彩色LED显示器。

  - 具备二维灰阶模式、组织谐波成像模式、组织特异性成像、空间复合成像、斑点抑制成像、频率复合成像、回波增强技术、M型模式、彩色M型模式、解剖M型模式、彩色多普勒成像、超宽动态血流技术、频谱多普勒成像、组织多普勒成像、实时双幅对比成像、高分辨率血流成像、一键自动优化、一键实现全屏放大、局部放大、二维和彩色多谱勒双幅显示、穿刺针增强技术、支持DICOM 3.0等。

- 测量与分析：

  - 具备距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量。

  - 具备多普勒测量。

  - 具备全科测量包并可自动生成报告。

  - 具备妇科/产科专用测量及分析。

  - 具备自动产科测量。

  - 具备自动NT测量。

  - 具备心脏功能专用测量及分析。

  - 具备血管内中膜自动测量。

- 基本应用软件：

包括腹部应用软件包、产科应用软件包、妇科应用软件包、小器官应用软件包、血管应用软件包、泌尿应用软件包、儿科应用软件包、神经应用软件包、急重症应用软件包等。

- 具备电影回放及原始数据处理功能。

- 具备内置超声工作站功能。

- 探头接口：≥1个。可升降台车套件及三探头扩展器。

- 配置要求

- 主机            1台。

- 腹部探头        1个

- 线阵探头吧      1个

- 电子相控阵探头  1个。