附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 术中神经导航仪

- 用途：用于脑、脊髓及脊柱手术的精准导航。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 多影像导航：

  - 具备包含CT、MR、CTA、MRA、DSA、PETCT等多种影像融合软件。

  - 具备手术计划能同时应用功能影像和解剖影像。

  - 具备脑白质纤维束示踪并快速勾画靶区功能。

  - 具备血氧水平依赖性磁共振成像后期处理功能。

  - 具备对MR数据进行去头皮、颅骨的影像加工，显示大脑沟回及血管，为癫痫及功能区手术制定计划功能。

- 第三方设备整合

  - 具备支持C臂、O臂、显微镜、神经内镜、超声仪等设备整合。

  - 具备提供显微镜下导航功能。

  - 具备开展脊髓及脊柱导航手术功能。

- 无框架立体定向设备及手术计划。

  - 具备独立开展脑深部活检、穿刺引流、小病灶切除和脑室分流等功能。

  - 具备精确到开展脑部DBS和立体定向脑电图的电极置入手术功能。

- 配置要求

- 神经导航主机及定位系统         1套

- 显微镜下导航软件及接口         1套

- 无框架立体定向设备及手术计划   1套

- 多影像数据融合工作站           1套

- 脊髓脊柱导航软件及工作站       1套

- 石蜡组织切片机

- 用途：用于病理活检标本蜡块的切片。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 切片厚度范围：0.5-10um。

- 切片速度：0.5-420mm/s。

- 样本进样：步进马达进样，28mm±1mm。

- 具备自动和手动切片方式。

- 设定值：1-10um，以1um递进；10-20um，以2mm递进。

- 垂直距离：≥70mm。

- 配置要求

- 主机                    1台

- 摊片机                  1台