附件：

一、项目名称：LED照明改造项目

二、项目内容及要求

（一）服务区域：广东省第二人民医院

（二）技术要求

（1）发光面没有暗区，看不到灯珠。

（2）灯珠品牌：欧司朗、飞利浦、普瑞、晶元、三安等品牌芯片。

（3）毎组LED数量：不少于56颗。

（4）显色指数：≥80%。

（5）色温：额定色温位于6000K-6500K区间，色容差≤7满足国家规范。

（6）工作时无闪烁。

（7）启动时间≤1秒。

（8）系统光效：Φ≥80LM/W。

（9）智能控制开关可直接替换原普通开关，无需重新布线，不破坏原有装修。

（10）智能控制开关具备无线通信功能。

（11）智能控制开关待机状态下消耗电流小于 70μA。

（12）智能控制开关采用多级电源滤波及信号滤波设计。

（13）照明管控系统能够检测和记录照明设备的工作运行状态。

（14）照明管控系统具备远程控制开关灯功能。

（15）照明管控系统具备定时开关灯功能，可以在设定的时间点进行自动开关灯操作，减少用户在离开时忘记关灯而导致的电能浪费。

（三）售后服务

（1）质保期3年以上。

（2）产品故障率≤5﹪

（3）产品发生故障修复或更换时间（自用户接报修起）1小时内。

三、工程量清单

| 序号 | 灯具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED防雾筒灯 | LED,5400K,5W,220V | 套 | 222 | 走廊 |
| 2 | LED筒灯 | LED,6400K,8W,220V | 套 | 2084 | 电梯前室 |
| 3 | 圆形吸顶灯 | LED,6400K,12W,220V | 套 | 114 | 消防楼梯 |
| 4 | 1.2米灯管 | LED,16W,220V | 套 | 8 | 一楼 |
| 5 | 智能控制开关 | 1路 | 套 | 56 |  |
| 6 | 智能控制开关 | 2路 | 套 | 179 |  |
| 7 | 智能控制开关 | 3路 | 套 | 53 |  |
| 8 | 无线网关 | 具有电力线载波和无线通讯方式 | 个 | 100 |  |
| 9 | 采集网关 | 具有电力线载波和无线通讯方式 | 个 | 3 |  |
| 10 | 照明管理系统软件 | V1.0 | 套 | 1 |  |
| 11 | 监控电脑 | i5/500G/4G/ 19寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 12 | 调试费 |  | 项 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：请报名时带U盘拷贝图纸。