附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 医用高清显微镜及录像系统设备

- 用途：用于耳科手术、CO2激光喉科手术、临床教学

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌

- 工作距离：200-500mm

- 放大倍数： 1:6并可电动连续变倍

- 目镜：12.5x

- 具备超级放大功能

- 调焦模式：电动/手动，自动聚焦

- 具备折叠式双目镜筒主镜。

- 助手镜：立体三关节助手镜，带悬浮功能，折叠式双目镜筒

- 光源：双300w氙气灯

- 具备电磁锁功能

- 具备一键自动平衡功能

- 具备XY平移功能。

- 具备消毒套自动抽真空功能

- 具备变焦、变倍、电磁锁开关、亮度调节、数码照相快门控制等手柄

- 具备电动升降支架

- 具备高清摄像及记录系统

- 监视器：≥22寸高清监视器

- 具备兼容各品牌CO2激光治疗系统

- 具备专业单反相机适配器

- 配置要求

- 主机                  1台

- 监视器                1台

- 专业单反相机适配器    1个

- 徳卡CO2激光适配器    1个

- 前庭功能检查系统（眼震视图仪）

- 用途：用于耳内科眩晕诊断，科研教学。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌

- 软件分析功能：无线射频遥控器控制设备启停，视频图像传输，眼动图像、眼动波形和声音同步记录同步回放，眼动图像无限记录时间，标配投影仪视靶，自动计算冷热试验的注视抑制比、患者感光前口瞳孔孔径比，摇头前庭眼动反射，功能，动态视敏感检查功能，主观垂直视觉检查功能。

- 检查项目：随机扫视检查、平稳跟踪检查、视动及视动后检查、冷热水气刺激检查、凝视检查、位置检查、变位检查、瞳孔测量等。

- 具备四通道目镜

- 具备冷热水/冷热气刺激仪

- 具备自动记录检查及场景图像

- 具备正常值数据库

- 目镜分辨率：≤0.07°

- 目镜样式：下反射式目镜

- 眼罩线性系数：水平1% 垂直1.2%

- 追踪眼球范围：水平±30° 垂直30°

- 具备专业软件。

- 视靶目标物：≥12个

- 病人到视靶距离：视靶宽度0.8并可自动调节

- 具备追踪和扫视功能

亮度：自动优化或软件控制

旋转：自由旋转

- 配置要求

- 主机          1台

- 耳鸣声治疗仪

- 用途：用于耳鸣的诊断与治疗。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备病史、体征、专科检查等数据采集

- 具备耳鸣、眩晕、耳聋、中耳炎、耳科特征、耳痛、耳流脓、鼻科与咽喉科等问诊表

- 具备THI、抑郁症、焦虑症等评估量表。

- 检查与诊断：

  - 听力检查：气导、骨导等。

  - 分辨率：1/2-1/24 octave.1Hz\10 Hz\50 Hz\ 100 Hz

  - 强度：-10 -120 dB HL

  - 频率范围：范围: 125Hz - 8kHz

  - 动态范围: -20dB to +3dB

- 耳鸣检查：

  - 具备耳鸣位点测试、F-RI测试、掩蔽曲线测试等耳鸣检查功能

  - 频率范围: 125Hz —8kHz

  - 刺激声强度: 0 – 100 dB

  - 测量范围: 40-140 dB SPL ± 2 dB

  - 分辨率: 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 octave 或 1024点 FFT. 1Hz\10 Hz\50 Hz\ 100 Hz

  - 刺激方式：单耳、双耳

- 具备声治疗验配功能。

- 具备处方输出功能。

- 配置要求

- 主机                    1台

- 软件系统                1套

- 专用耳机                1副

- 电脑                    1台

- 打印机                  1台

- 全息化工作台            1套

- 转椅                  3张

- 宽频声导抗仪

- 用途：用于耳科病人的听力检测设备，诊断和临床应用中测试患者的听力。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 声阻抗：

  - 探测音：226Hz，678Hz，800Hz，1000Hz等

  - 增益控制：AGC控制

  - 气压控制：自动/手动

  - 给压速度：慢速、中速、快速、自动等

  - 具备自动/手动鼓室图功能

  - 咽鼓管测试：≥3种，完整鼓膜，穿孔鼓膜，咽鼓管异常开发等

- 声反射：

  - 同侧纯音：500，1000，2000，3000，4000Hz

  - 对侧纯音：250，500，1000，2000，3000，4000，6000，8000Hz

  - 同侧窄带噪声：1000，2000，3000，4000Hz

  - 对侧窄带噪声：250，500，1000，2000，3000，4000，6000，8000Hz

  - 同对侧噪声：宽频噪声，高频噪声，低频噪声

  - 同侧刺激强度范围：60至105dB

  - 对侧刺激强度范围：60至 110dB

  - 声反射衰减：自动阈值上10dB，时间10-30秒可调

  - 声反射衰减：同侧/对侧，手动控制

  - 具备手动分项重做自动测试结果功能。

  - 具备手动控制所有激励电平功能

  - 具备手动/自动声反射测试功能

  - 测试刺激声：Click声

  - 刺激频带范围：226Hz—8000Hz

  - 刺激声强度：96—100dB

  - 测试方式：宽频吸收率

- DPOAE耳声发射

  - 频率范围：500-10000Hz

  - 单频点重测：在测试完成后可单独重复测试任意频点

  - 强度：30–80dB SPL

  - AD分辨率：24位

  - 通过判断标准：频段SNR，刺激数量，测试时间，Min OAE，Min重复性等条件，可自定义

  - 自动标记：	打钩标记代表引出耳声发射

- 具备单机操作模式。

- 具备输出打印功能。

- 配置要求

- 主机                    1台

- 探头组件                1套

- 耳塞套件                1套

- 铝电池                  2块

- 耦合腔                  1套

- 鼻科手术动力系统

- 用途：用于鼻科手术切割。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备单泵或双泵冷却功能

- 配置要求

- 主机                    1台

- 切割手柄                2把

- 消毒盒                  2个

- 控制脚踏                1个

- 鼻颅底手术器械

- 用途：用于鼻颅底手术。

- 数量：1套

- 技术及配置要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 鼻窦内镜穿刺套管：1件，末端喙形，外径≥5mm，套管长度≥8.5cm。

- 鼻钳：1件，90度上弯

- 鼻钳：1件，45度上弯

- 鼻窦咬切钳：1件，左下、前向咬切，工作长度≥10cm

- 剥离子：1件，带吸引

- 上颌窦抓钳：1件，钳口下弯，钳口固定一侧90°弯曲，钳口活动一侧可张至120°，倒向开口，工作长度≥10cm

- 上颌窦抓钳：1件，超长弧形，用于齿槽前隐窝，钳口固定一侧140°下弯，钳口活动一侧可张至155°，倒向开口，工作长度≥10cm

- 蝶窦咬骨钳：90度向上，非贯通咬切 大小3.5*3.7mm ，长度≥14cm

- 腺样体刮勺：1件，规格3，长度≥22cm

- 腺样体刮勺：1件，规格5，长度≥22cm

- 喉显微手术器械

- 用途：用于喉显微手术。

- 数量：1套

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 配置要求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉镜 | 大号 | 只 | 1 | 带灯芯 |
| 2 | 喉镜 | 小号 | 只 | 1 | 带灯芯 |
| 3 | 显微喉钳 | 0°2.0mm | 把 | 1 | 圆口 |
| 4 | 显微喉钳 | 45°2.0mm | 把 | 1 | 圆口 |
| 5 | 显微喉钳 | 2.0mm | 把 | 1 | 左弯、圆口 |
| 6 | 显微喉钳 | 2.0mm | 把 | 1 | 右弯、圆口 |
| 7 | 显微喉钳 | 0°2.0mm | 把 | 1 | 卵圆口 |
| 8 | 显微喉钳 | 45°2.0mm | 把 | 1 | 卵圆口 |
| 9 | 显微喉钳 | 55° | 把 | 1 | 左侧开卵圆口 |
| 10 | 显微喉钳 | 55° | 把 | 1 | 右侧开卵圆口 |
| 11 | 显微喉钳 | 0°2.2mm | 把 | 1 | 三角 |
| 12 | 显微喉钳 | 45°2.2mm | 把 | 1 | 三角 |
| 13 | 显微喉钳 | 45°2.0mm | 把 | 1 | 左弯 |
| 14 | 显微喉钳 | 45°2.0mm | 把 | 1 | 右弯 |
| 15 | 显微喉钳 | 70° | 把 | 1 | 抓式左弯 |
| 16 | 显微喉钳 | 70° | 把 | 1 | 抓式右弯 |
| 17 | 显微喉钳 | 0° | 把 | 1 | 分离式 |
| 18 | 显微喉钳 | 左弯 | 把 | 1 | 分离式 |
| 19 | 显微喉钳 | 右弯 | 把 | 1 | 分离式 |
| 20 | 显微喉钳 | 45° | 把 | 1 | 三角抓式 |
| 21 | 显微喉钳 | 0° | 把 | 1 | 带锁持针 |
| 22 | 显微喉剪 | 0° | 把 | 1 |  |
| 23 | 显微喉剪 | 15° | 把 | 1 |  |
| 24 | 显微喉剪 | 45° | 把 | 1 |  |
| 25 | 显微喉剪 | 左弯 | 把 | 1 |  |
| 26 | 显微喉剪 | 右弯 | 把 | 1 |  |
| 27 | 显微喉钳 | 2.5mm | 把 | 1 | 双片动、长圆口 |
| 28 | 喉刀 | 三角尖头 | 把 | 1 |  |
| 29 | 喉刀 | 镰状 | 把 | 1 |  |
| 30 | 喉刀 | 圆口-45° | 把 | 1 |  |
| 31 | 喉刀 | 扁头下弯45° | 把 | 1 | 半圆 |
| 32 | 喉刀 | 半圆直切 | 把 | 1 |  |
| 33 | 持手柄 |  | 把 | 1 |  |
| 34 | 带吸引剥离子 | 左开 | 把 | 1 |  |
| 35 | 带吸引剥离子 | 右开 | 把 | 1 |  |
| 36 | 吸引管 | φ3.5*230 | 把 | 1 |  |
| 37 | 吸引管 | φ3*230 | 把 | 1 |  |
| 38 | 吸引管 | φ2.5*230 | 把 | 1 |  |
| 39 | 吸引管 | φ2*230 | 把 | 1 |  |
| 40 | 显微喉剥离子 | 240*1.5mm | 把 | 1 |  |
| 41 | 显微喉针 | 0°球形 | 把 | 1 |  |
| 42 | 探针 | 45° | 把 | 1 |  |
| 43 | 探针 | 90° | 把 | 1 |  |
| 44 | 注射针 | 5.0mm | 把 | 1 | 直 |
| 45 | 注射针 | 5.0mm | 把 | 1 | 弯 |
| 46 | 护胸板 |  | 套 | 1 | 升降可调简易式 |
| 47 | 冷光源 | 300W |  | 1 |  |
| 48 | 接灯芯的导光束 | 4*1800 |  | 2 |  |
| 49 | 灯芯 | 3.0mm | 根 | 4 | 光纤 |
| 50 | 推结器 | 90°2.0mm | 把 | 4 |  |
| 51 | 消毒盒 | 550*255*70 |  | 4 |  |
| 52 | 喉镜 | 66-1010 | 只 | 1 | 圆筒带内窥镜 |
| 53 | 喉镜 | 66-1011 | 只 | 1 | 圆筒带内窥镜 |
| 54 | 喉镜 | 66-2010 | 把 | 1 |  |
| 55 | 显微喉钳 | 0°2.0mm | 把 | 1 | 圆口 |
| 56 | 显微喉钳 | 45°2.0mm | 把 | 1 | 圆口 |
| 57 | 显微喉钳 | 2.0mm | 把 | 1 | 左弯、圆口 |
| 58 | 显微喉钳 | 2.0mm | 把 | 1 | 右弯、圆口 |
| 59 | 显微喉剪 | 0° | 把 | 1 |  |
| 60 | 显微喉剪 | 45° | 把 | 1 |  |
| 61 | 显微喉剪 | 左弯 | 把 | 1 |  |
| 62 | 显微喉剪 | 右弯 | 把 | 1 |  |
| 63 | 显微喉钳 | 45°2.0mm | 把 | 1 | 杆上弯15度 |
| 64 | 显微喉钳 | 45°2.2mm | 把 | 1 | 三角 |
| 65 | 显微喉钳 | 70° | 把 | 1 | 抓式左弯 |
| 66 | 显微喉钳 | 70° | 把 | 1 | 抓式右弯 |
| 67 | 喉刀 | 三角尖头 | 把 | 1 |  |
| 68 | 喉刀 | 镰状 | 把 | 1 |  |
| 69 | 喉刀 | 扁头下弯45° | 把 | 1 | 半圆 |
| 70 | 持手柄 |  | 把 | 1 |  |
| 71 | 吸引管 | φ3.5*230 | 把 | 1 |  |
| 72 | 吸引管 | φ3*230 | 把 | 1 |  |
| 73 | 吸引管 | φ2.5*230 | 把 | 1 |  |

- 鼻科内窥镜镜头

- 用途：用于鼻内镜手术、门诊鼻内镜检查及换药、科研教学。

- 数量：30条

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备常规鼻内镜长度

- 具备配套消毒盒。

- 配置要求

- 0°    15条

- 30°   6条

- 45°   6条

- 70°   3条

- 耳科内窥镜镜头

- 用途：耳内镜手术、门诊耳内镜检查及换药、科研教学

- 数量：10条

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌

- 具备常规耳内镜长度

- 具备配套消毒盒

- 配置要求

- 0°镜     5条

- 45°镜    5条

- 电动起立康复床

- 用途：用于患者康复训练。

- 数量：6张

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 背部可调角度：0～80度等

- 床面可调角度：0～70度等

- 绑带具备移动功能。

- 床头、床尾架、床垫等具备拆卸功能。

- 最大承重：≥150kg。

- 床面升降高度：≥490mm

- 床面具备安全保护装置。

- 具备大推力静音医用电机。

- 配置要求

- 床               6张