附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 硬质胆道镜

- 、用途：用于开展经皮肝穿、肝内胆管结石激光碎石术。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 内窥镜镜管外径（mm）：≤Φ4.65 mm

- 内窥镜工作长度（mm）：≤260mm

- 器械通道直径（mm）：≥Φ2 mm

- 视向角：10º，视场角：60º

- 、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胆道镜 | 1条 |
| 2 | 鳄口型取石(息肉)钳 | 1把 |
| 3 | 椭圆带侧孔型重复使用活检钳 | 1把 |
| 4 | 球型取石篮 | 1个 |
| 5 | 套石篮（6丝) | 1个 |
| 6 | 套石篮（4丝) | 1个 |
| 7 | 球型电极 | 1条 |
| 8 | 高频导线 | 1条 |
| 9 | 胆道镜配件吸取箱、导引帽（每套共4个） | 10套 |
| 10 | 配件封帽 | 10个 |
| 11 | 小拉钩 | 2把 |
| 12 | 消毒篮 | 1个 |

- 眼科准分子激光治疗系统保修

- 、用途：眼科准分子激光保修

- 、数量：3年

- 、技术要求

- 保修类别：全保。

- 设备型号：SCHWIND AMARIS型

- 保修年限：3年。

- 响应时间：≤2小时，24小时内到场。

- 开机率：≥95%。

- 预防性保养服务：≥4次/年。

- 、配置要求

- 准分子激光治疗系统保修                3年