附件：

项目建设内容及要求

一、项目概况

项目位于广东省第二人民医院外租停车场内,东南侧建设一个约750平方的篮球场（长35米，宽20米）。工程内容包含平整场地、砌筑看台、安装球架、球场照明、砼地坪、扎网找平、预做丙烯地坪、流水沟等。

二、建设要求

1、基础找平（因现停车场为简单混凝土面层，有裂缝，凹凸不平局部有积水，需要重新增加100mm厚c30混凝土找平）。

2、增加的水泥面层放置钢筋网Ф6@200*150。

3、篮球场面层采用硬性丙烯酸施工（厚度1.5-2.0mm）。

4、球场三面设置排水沟，22m3、挖沟300*300。

5、球场西面设置约100人员观赏台，观赏台后设置悬挂横幅杆两根（3米长DN80cm镀锌管）。

6、移动式仿液压篮球架2个（国内前三品牌）。

7、6M篮球场灯光柱4个（含照明灯12个，需考虑球场内的亮度）。

8、篮球场两侧各10个位的石凳（长条凳）。

9、篮球场一侧设置活动立柱（高80CM）20条。

注：篮球场施工图见（附件）

三、工期要求

计划总工期30日历天，具体总工期及开工日期以合同签订日期及业主书面通知为准。

四、质量标准

- 质量标准：合格工程．

- 设计要求：

<建筑结构荷载规范>GB 50009-2012

<钢结构设计规范>GB　50017-2003

<混凝土结构后锚固技术规程>JGJ　145-2013

<建筑设计防火规范>GB　50016-2014

其它与本系统相关的技术规范，如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行．同国家标准运动篮球场设计施工规范规程．

- 验收及交付要求：

验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，医院接到认可的报告后两周内答复确定全面验收的时间，通知各方到场进行验收．

项目验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：

<建筑地面工程施工质量验收规范>GB50209-2010

<混凝土结构工程施工质量验收规范>GB50204-2015

- 本项目的全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、维修全过程的各项目技术参数应符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的相关规范中所制定的指标；尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求．质量不符合设计要求或质量不合格者，建设单位有权要求成交单位停工，返工费用由成交单位承担，完成时间不予顺延．

五、总体技术要求

设计的总体原则是：结构稳固、防潮防霉、维护保养方便、符合运动场地的要求的总原则．

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性、高可靠性、实用性和经济性．设备、材料、包装、运输、安装等各项技术参数和指标必须符合本询价文件和国家规范的要求．

供应商应根据院方提供的图纸攻询价文件的要求，对项目范围内的内容要求进行施工；如有需要，对范围内工程内容进行深化设计。

六、质量保证期及质保服务

- 质量要求为：合格．

- 质量不符合询价文件以及技术质量和品牌经院方现场人员核定质量不合格者，院方可要求成交供应商退货，一切费用由成交供应商承担．

- 质量保障

- 供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及询价文件中规定的有关质量标准的货物．供应商应对国家强制性相关产品提供3Ｃ认证证书．国内产品或合资厂的产品具备出厂合格证和原厂保修卡，进口产品须提供合法渠道证明文件；

- 货物制造质量出现问题，供应商负责提供三包(包修、包换、包退)服务；

- 所有货物，质量稳定，基本无磕、碰、划伤、锈蚀、毛刺等现象．

- 保修及售后服务

- 质保期：

①质保期按建设部2000年80号令执行，自验收签字之日起免费保修(包括非人为损坏的质量问题引致发生的材料费用)24个月(两年)．

②在质保期内供应商应免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由供应商负责．质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由供应同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用(包括拆卸、安装费用)将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为供应商所欠债务，医院可向供应商追讨．

③质保期满后，供应商应保证提供优良的售后服务及保证各项零配件的供应．

④供应商应有长期售后维修服务机构或稳定的维修服务合作伙伴(须提供人员名单或场地证明文件)，有完善的售后服务，对产品提供终身维修服务．用户使用中出现故障应在接到通知后1小时响应，4小时内派工程技术人员到达现场维修．

⑤供应商应安排专业维修保养工程师到用户现场进行免费技术指导培训，日常使用、保养与管理。

七、报价要求

1、本项目为按综合单价包干形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、包采购及配套安装项目。

2、应充分考虑安装图纸的要求、市场环境和生产要素的变化对项目报价的影响，除供应商要求增加或减少的项目量外，项目结算时不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性价格调整而调整。

3、项目内有部分高空作业、机械吊装作业等内容，供应商应充分了解现场情况并考虑施工措施、安全措施费用；供应商应考虑施工期间雨水天采用措施。本项目采取措施费包干形式进行报价。

八、承包方式

成交单位为项目承包单位，按综合单价包干形式承包。不允许成交方单方决定将安装项目进行分包，如非主体项目或非关键项目需要分包，则应事前与采购使用单位协商并取得院方书面同意后才可执行，否则院方将保留中止成交单位项目合同的权利。

九、项目工程量及设备材料品牌选用

- 在施工中设备材料必须按用户选用的本表中的：技术论证品牌进行采购．在实际施工中，如施工单位有充足的证据证明该产品无法满足本工程的质量要求或供货需要，应呈报专题报告上报更换品牌的原因，获得院方批准后，方可选用本表其他推荐品牌．

- 如选用技术论证文件推荐品牌以外的产品，经上报更换品牌的原因获得院方批准后，须再报院方重新定价，否则，不予结算支付．更改品牌的原则为：性能应优于或等于原投标品牌，同时，价格低于或等于原成交品牌。

3、项目工程量及设备材料品牌选用清单

| 序号 | 项目内客 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 参考品牌 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 篮球场土建装饰 部份 |  |  |  |  |  |
| 1 | 篮球场篮球架 | 1. 固定篮圈：高强度安全玻璃篮板(双层夹胶钢化玻璃6+6mm) 2．宝钢优质钢材,均厚4mm； 3．底座尺寸:1800*1000mm； 4．立柱:140*140mm优质方管； | 个 | 2.00 | 金陵 双鹤 向上 |  |
| 2 | 篮球场基础找平 | 1.篮球场基础找平:100mm厚C30混凝土找平层 | m2 | 786.52 | 石井 海螺 英都 |  |
| 3 | 场地钢筋网 | 1.场地钢筋网:单层双向钢筋网、Φ6@200、人工及辅料 | m2 | 786.52 | 广钢 韶钢 武钢 |  |
| 4 | 看台基础砌筑 | 1.看台基础砌筑:人工、机械及辅料 | m2 | 132.24 |  |  |
| 5 | 梯级找平层 | 1.梯级找平层:1.50mm厚水泥砂浆找平层 | m2 | 46.33 |  |  |
| 6 | 球场看台抹灰 | 1.球场看台抹灰:人工及辅料 | m2 | 112.56 |  |  |
| 7 | 篮球场地丙烯酸面层 | 1．篮球场地丙烯酸面层:2mm硬地丙烯酸、主绿副红 2．无毒、无石棉，为环 保型面层质料;利用寿命长，利用年限需6年; 3、丙烯酸材料实用于种种天气环境，耐紫外线照射，颜色多选。 | m2 | 786.52 | 华新 绿萱 金自松 |  |
| 8 | 排水沟砌筑 | 1.排水沟砌筑:300*300，人工及辅料 | m2 | 73.31 |  |  |
| 9 | 排水沟抹灰 | 1.排水沟抹灰:人工及辅料 | m2 | 85.21 |  |  |
| 10 | 破除水泥地面 | 1.破除水泥地面:机械破除水泥地面 | m | 72.31 |  |  |
| 11 | 排水沟土方开挖 | 1.排水沟土方开挖:人机配合开挖水沟土方 | m | 72.31 |  |  |
| 12 | 排水沟土方外运 | 1.排水沟土方外运 | 车 | 5.00 |  |  |
|  | 篮球场照明 部份 |  |  |  |  |  |
| 13 | 篮球场照明灯 | 1. 灯杆：采用Q235钢材模压成为棱锥形； 2．6m高灯柱，每根灯杆装配4组400wLED灯胆 3.灯具品牌:飞利浦牌（参考） | 套 | 4.00 | 欧普 佛山 九佛 |  |
| 14 | 铜芯电缆铺设 | 1.BYJ-3*2.5 2.安装 3.电缆品牌:庆丰牌（参考） | m | 263.42 | 庆丰 珠江 荔湾 |  |
| 15 | 配电元器件 | 1.配电元器件:塑料电箱 | 组 | 1.00 |  |  |
| 16 | 控制开关 | 1.施耐德漏电开关安装 | 个 | 1.00 | 施来得 西门子 松本 |  |
| 17 | 篮球场配电箱 | 1.篮球场配电箱 | 台 | 1.00 |  |  |
| 18 | 电缆配管 | 1.电缆配管:SC180； 2.材质:无缝镀锌钢管； | m | 6.00 |  |  |
| 19 | 观赛石凳 | 1.观赛石凳:1.购置安装； | 个 | 1.00 |  |  |
|  | 其他部分 |  |  |  |  |  |
| 20 | 余方弃置 | 1.垃圾搬运及外运； 2.运距综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |
| 21 | 材料二次搬运 | 1.施工材料二次搬运费 | 项 | 1.00 |  |  |
| 22 | 活动立柱 | 1．高80CM 立柱20条。 2.安装 | 条 | 20．00 |  |  |

十、建设项目平面图纸（电子版：报名时可向招标管理办公室索取）