附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

包号1：住院医师规范化培训模型一批

- 用途：用于住院医师规范化培训。

- 数量：1批

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌

- 胸腔闭式引流管拔除术训练模型

  - 数量：2个

  - 可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练。

  - 具备引流管的术后护理练习。

  - 具备视窗显示胸腔各层的解剖结构。

  - 具备引流液颜色、体积及粘度可自行调节功能。

- 动脉穿刺手臂

  - 数量：2个

  - 具备质感真实、皮肤和血管的材质柔韧，耐穿刺功能。

  - 具备机械转动装置。

  - 具备模拟桡动脉搏动引桡动脉穿刺功能。

- 腹部检查训练器

  - 数量：2个

  - 具备单片机控制功能。

  - 具备显示触诊体征菜单。

- 十二导联技能训练器

  - 数量：2个

  - 具备真实的人体骨骼仿生结构。

  - 具备完全仿真的头颈部。

  - 可进行经口气管插管的操作训练功能。

  - 具备气管插管错误报警功能。

  - 口腔具备自动张开闭合装置。

  - 可进行十二导联的连续训练。

- 外科切开缝合手臂

  - 数量：2个

  - 具备用于手臂的皮肤消毒、铺巾训练功能。

  - 具备切开、缝合、剪线、拆线训练功能。

  - 具备进行切口换药、包扎的护理技能训练。

- 外科切开缝合腿

  - 数量：2个

  - 具备用于下肢的皮肤消毒、铺巾训练功能。

  - 具备切开、缝合、剪线、拆线训练功能。

  - 具备进行切口换药、包扎的护理技能训练。

- 血管分离切断结扎训练模型

  - 数量：2个

  - 具备血管分离切断结扎训练与考核功能

- 外科多技能训练模型

  - 数量：2个

  - 可进行肠管的钳夹、切断和吻合训练。

  - 可进行血管的钳夹、切断和结扎训练。

  - 可进行狭小空间深部打结技术的训练。

  - 可进行皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线等技术的训练。

- 肠管吻合模型

  - 数量：5个

  - 具备带血管标示的肠系膜。

  - 具备粘膜层和浆肌层。

  - 可进行肠吻合各种基本缝合法的训练。

- 开关腹训练模型

  - 数量：2个

  - 具备皮肤表层、皮下组织、肌肉和腹膜等分层制作。

  - 具备模拟环绕的肠管。

  - 可进行逐层切开腹壁、逐层缝合的操作练习。

  - 可演示过度切开腹壁造成的肠管破损功能。

- 直肠检查训练器

  - 数量：1个

  - 前列腺触诊：正常前列腺，I、II、III度良性前列腺增生等。

  - 直肠触诊：正常直肠、直肠息肉、直肠癌早期等。

- BSS脓肿模型：

  - 数量：5个

  - 具备蜂窝组织炎及脓肿的鉴别诊断。

  - 具备脓肿切开、引流、包扎练习。

- 静脉输液手臂：

  - 数量：2个

  - 前臂至手背有完整的血管系统。

  - 可进行静脉注射与采血术训练。

  - 可将模拟血液注入仿真手臂的血管中。

- 静脉采血虚拟训练系统

  - 数量：2个

  - 可进行血管的触诊、头皮针的穿刺的理论学习和综合训练。

  - 可实时监测穿刺情况并反馈，提供实时碰撞检测的功能。

  - 具备3D呈现常用静脉穿刺血管的分布。

  - 具备多种不同年龄及特征的虚拟特征。

  - 具备静脉穿刺考核与评判系统。

  - 具备系统校准功能。

- 吸痰模型

  - 数量：2个

  - 具备完全仿真的头颈部。

  - 口腔：牙齿、舌、悬雍垂等。

  - 气道：会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管和左右支气管树。

  - 可进行经口腔和经鼻腔吸痰法。

  - 可经人工气道吸痰法训练。

  - 可进行气管套管的清洁与护理技术的训练。

  - 可灌装模拟分泌液。

- 高级皮肤切开缝合模块

  - 数量：20个

  - 可进行消毒、切开、缝合、打结训练等。

- 脂肪瘤切除术训练模型

  - 数量：10个

  - 具备多层结构设计功能。

包号2：住院医师规范化培训设备一批

- 用途：用于住院医师规范化培训。

- 数量：1批

- 技术要求

- 平板报告仪

  - 数量：3个

  - 具备实时的心肺复苏反馈功能。

  - 具备调节心律、配合真实除颤仪使用。

  - 具备考试模式练习功能。

- 硬质胆道镜

  - 数量：1条

  - 内窥镜镜管外径：≤φ4.65mm。

  - 内窥镜工作长度：≤260mm。

  - 器械通道直径：≥φ2mm。

  - 视向角：10°，视场角：60°。

  - 配置：胆道镜          1条

鳄口型取石钳    1把

椭圆带侧孔型重复使用活检钳   1把

球型取石篮                   1个

套石篮                       2个

球型电极                     1条

高频导线                     1条

吸取箱、导引帽               10套

配件封帽                     10个

小拉钩                       2把

消毒篮                       1个

- 腔内气压弹道碎石机

  - 数量：1台

  - 控制器：具备压缩空气供应、脚踏开关控制方式、碎石频率可调等

  - 具备不同规格医用不锈钢探针。

  - 空气压缩机：功率≥800W，排气量：≥75L/min，储气罐容积：≥30L。

  - 配置：主机       1台

手柄       1个

空气压缩机 1台

- 医用全高清一体化内窥成像系统

  - 数量：1套

  - 具备高清摄像机

  - 扫描系统：逐行扫描。

  - 具备LED冷光源。

  - 显示器：≥15寸彩色显示器

  - 具备自动白平衡功能。

  - 具备图像冻结功能。

  - 具备高清录像存储功能。

  - 具备外接高清显示器功能

  - 具备外接影像工作站功能。

  - 鼻窦镜

镜体外径：φ4mm，视场角：90°，视向角：0°、30°、70°，有效景深：1～50mm，工作长度：≥175mm。

  - 耳内窥镜

镜体外径：φ2.7mm，φ3mm，视场角：50°，视向角： 0°，有效景深：1～50mm，工作长度：≥110mm。

  - 喉内窥镜

镜体外径：φ8mm，视场角：45°，视向角：70°、90°，有效景深：1～100mm，工作长度：≥170mm。

  - 尿道膀胱镜

镜体外径：φ4mm，视场角：55°，视向角：0°、30°、70°，工作长度：≥300mm。

  - 经尿道电切内窥镜

镜体外径：φ4mm，视场角：65°，视向角：12°，有效景深：3～50mm，工作长度：≥180mm。

  - 宫腔镜

镜体外径：φ4mm，视场角：60°，视向角：30°，有效景深：1～70mm，工作长度：≥300mm。

  - 腹腔内窥镜

镜体外径：φ10mm，视场角：65°，视向角：0°、30°，有效景深：3～100mm，工作长度：≥300mm。

  - 腔镜灌注泵

功率：≥100W，压力范围：15mmHg～400mmHg，流量范围：0.1～1L/min，运行方式：间歇加载连续运行。

  - 气腹机

进气压力：≥0.6MPa，腹压：≥30mmHg，流量：0～30L/min，具备安全保护系统。

  - 配置：主机          1台

摄像机        1台

遥控器        1个

导光束        1根

鼻窦镜        1条

耳内窥镜      1条

喉内窥镜      1条

尿道膀胱镜    1条

经尿道电切内窥镜   1条

宫腔镜        1条

腹腔内窥镜    1条

腔镜灌注泵    1台

气腹机        1台

- 无线头灯摄像系统

  - 数量：4套

  - 具备术中摄影功能

  - 具备高度集成的照明及成像组件。

  - 具备无线控制功能

  - 具备图像实时传输功能。

  - 配置：头灯        4台

电池        8块

充电器      4个

- 腹部妇产科超声模拟训练系统

  - 数量：1套

  - 具备双屏触摸屏设计功能。

  - 具备超声检查模型和模拟超声探头。

  - 具备常见、罕见、重症、慢性、急性的病症。

  - 具备超声学习辅助导航功能。

  - 具备辅助教学模式、自主学习模式、完整病例考核模式等训练模式。

  - 具备训练后自动评估功能。

  - 具备自由编辑课程体系和内容的功能。

  - 具备学员账户记录、管理功能。

  - 具备在线学习功能

  - 具备压力感知功能。

  - 具备超声报告撰写功能。

  - 具备超声诊断思维训练及考核功能。

  - 具有腹部超声训练模块、肝脏超声进阶训练包、颈部超声训练模块、炎症性肠病超声训练病例、妇产超声训练模块、经阴道超声训练模块、胎心超声训练模块、乳腺超声训练模块等模块。

  - 配置：检查模型         2个

超声探头         3个

超声检查台       1个