附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 超声手术刀系统

- 用途：用于腹腔镜下肾切除、前列腺癌根治等手术。

- 数量：1套

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 激率频率：55KHz.

- 尖端主振幅：≥100μm。

- 尖端横向振幅：≤10μm。

- 最大电功率：≥33W。

- 输出声功率：≤4W。

- 具备系统频率控制连续自动调整功能。

- 具备导杆与手柄可拆卸功能。

- 具备间歇加载连续运行等模式。

- 配置要求

- 主机              1台

- 麻醉机

- 用途：用于小儿和成人吸入式全身麻醉。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 通气模式：容量控制模式、压力模式、同步间歇指令等。

- 呼吸频率：1～100次/min

- 潮气量：10～2000ml。

- 呼吸比：4:1～1:4。

- PEEP调节范围：0～2KPa。

- 最大安全压力：≤6KPa。

- 通气量监测：潮气量、呼吸频率、分钟通气量、压力波形、流速波形、潮气量波形、压力容量环等。

- 压力监测：气道压力、动态肺顺应性、呼气末正压等。

- 氧浓度监测：21～100%。

- 具备气道压力、潮气量和分钟通气量等上下限报警功能。

- 具备持续气道高压报警、窒息报警等功能。

- 具备蓄电池功能。

- 具备成人小儿通用一体化风箱。

- 具备对温度、流量和压力进行自动补偿功能的蒸发罐。

- 配置要求

- 主机               1台

- 蒸发罐             1个

- 回路               1套

- 内窥镜摄像系统

- 用途：用于腔镜手术中的摄像。

- 数量：1套

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌，兼容诺道夫腹腔镜系统。

- 具备全数字高清摄像头。

- 分辨率：≥1920×1080P。

- 具备3CCD逐行扫描模式。

- 具备HDMI、DVI、RGB、Y/C、BNC等视频输出。

- 具备热拔插式USB录像系统。

- 具备远程控制功能。

- 具备U盘直接插入功能。

- 具备光学变焦和电子变焦双重变焦功能。

- 具备多模式预设功能。

- 具备遥控按键功能。

- 配置要求

- 主机              1台

- 立式高压蒸汽灭菌器

- 用途：用于实验后样本高压灭菌。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 有限容积：≥85/110升。

- 最大压力：≥0.2MPa。

- 灭菌温度：≥130℃。

- 培养基溶解温度：60-100℃。

- 保温温度：45-60℃。

- 灭菌时间：1-250分钟。

- 溶解时间：0-250分钟。

- 具备程序化时间设定功能。

- 具备排气阀开放温度设定功能。

- 安全装置：压力安全阀、过温限制器、过压限制器等。

- 配置要求

- 主机              1台

- 高速动力系统

- 用途：用于外科手术。

- 数量：1套

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备高速气动涡轮增压马达。

- 具备通过脚踏板提供变速控制功能。

- 压力范围：80～120psi。

- 马达最高转速：≥72000 PRM。

- 马达最大输出功率：≥140 W。

- 具备多达52种标准及专业附件供手术选择。

- 具备不同形状和不同型号的钻头。

- 配置要求

- 主机                1台

- 角度驱动附件        2套

- 钻头（不同规格各1） 5套

- 超声探头

- 用途：用于飞利浦HD15型等彩超。

- 数量：1把

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌，兼容飞利浦HD15型彩超。

- 探头类型：宽频线阵探头。

- 工作频率：3～9MHZ。

- 最大探测深度：≥80mm。

- 横向分辨率：≤1mm

- 轴向分辨率：≤1mm。

- 几何精度：横向≤5%，纵向≤5%。

- 盲区：≤2mm。

- 配置要求

- 探头              1把

- 动态血压心电二合一记录器

- 用途：用于动态血压和心电监测记录。

- 数量：10台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌

- 具备同时监测血压和心电功能。

- 具备心电血压联动功能。

- 具备彩色液晶显示屏。

- 记录时间：24小时。

- 测量范围：收缩压50-250mmHg， 舒张压30-200mgmH

- 具备分析软件

- 配置要求

- 主机            10台

- 分析软件         1套

- 电脑             1台

- 激光打印机       1台

- 动态血压记录器

- 用途：用于动态血压监测记录。

- 数量：10台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌，兼容CIS心电血压分析系统

- 测量方法：逐步放气示波法。

- 测量精度：±3mmHg。

- 测量范围：收缩压40-260mmHg， 舒张压20-210mmHg，心率40-200bpm，

- 具备多种时间测量间隔

- 最大充气压力：≥290mmHg

- 具备自动重测功能

- 具备黑屏选项功能。

- 具备USB输出功能。

- 具备双重保护功能。

- 具备防干扰动态血压技术。

- 具备读数超标警示功能。

- 具备分析软件。

- 具备升级远程网络动态心电血压分析系统。

- 配置要求

- 主机            10台

- 袖带            10条

- 数据线          10条

- 动态心电记录器

- 用途：用于动态心电监测记录。

- 数量：10台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌，兼容动态心电图工作站分析软件。

- 具备12导联和3导联二合一功能。

- 具备数据保护功能。

- 具备独立起搏检测通道。

- 具备液晶显示屏。

- 具备针对不同人群设定不同的采集参数功能。

- 具备自动检测电池电压、导联线连接质量及其他部件工作状态功能。

- 具备查阅心电图形、已记录时间长度及设定的工作时间长度等功能。

- 具备事件标记功能。

- 具备断点续传功能。

- 具备心电分析软件系统。

- 配置要求

- 主机            10台

- 导联线          10条

- 存储卡          10张

- 超声皮肤扫描仪（皮肤无创检测仪）

- 用途：用于皮肤的各项生理指标检测和图像检查。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 工作温度范围：5℃～40℃。

- 存储温度范围：-20℃～60℃。

- 具备USB连接器功能。

- 显示器分辨率：≥1920×1080.

- 具备数据存储功能。

- 高频超声探头：频率≥20MHz，分辨率≥60×200μm，穿透：≥3.4mm。

- 弹性测试探头：精确度±2%，孔径φ10mm，压力值0～750mbar。

- 水分测试探头：精度±3%，频率300KHz。

- 经表皮水分流失测试探头：测试范围0～250g/㎡/h，精度±5%。

- 油脂测试：范围0-99，精度5%。

- 色度测试探头：范围0～99.9，精度5%。

- PH测试探头：测量范围1-11，测试时间1秒，精度±0.1.

- 皮肤镜：具备多种自动对焦的放大范围。

- 温度测试探头：具备自动测试和温度转换功能。

- 配置要求

- 主机              1台

- 高频超声探头      1个

- 弹性检测探头      1个

- 水分检测探头      1个

- 经皮水分流失探头  1个

- 油脂测试槽        1个

- 皮肤色度探头      1个

- 皮肤镜            1个

- PH值检测探头     1个

- 油脂测试卡     200张

- 超声检测专用薄膜  100张

- 弹性检测贴片    200张

- 高频超声检测专用耦合剂   1瓶

- 听力测试仪

- 用途：用于听力检测。

- 数量：2台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备至少2路完全独立通道。

- 刺激类型：纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音、FRESH噪声、脉冲FRESH噪声等

- 噪声刺激频率：125-12500HZ

- 气导耳机频率：125-12500HZ

- 骨导耳机频率：250-8000HZ

- 气导声强：-10-120dB HL

- 骨导声强：-10-80 dB HL

- 气导谐波失真：≤2.5%

- 骨导谐波失真：≤5%。

- 具备多声道输出功能。

- 具备内置功放和外置功放的声场输出功能。

- 具备USB端口连接器功能。

- 配置要求

- 主机              2台

- 气导耳机          2副

- 骨导耳机          2副

- 应答器            4个

- 耳遂听软件        2套

- 言语测试材料      2套

- 监听耳机          2副

- 助理耳机          2副

交谈麦克风        4个