附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 超声手术刀系统

- 用途：用于腹腔镜下肾切除、前列腺癌根治等手术。

- 数量：1套

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 激率频率：55KHz.

- 尖端主振幅：≥100μm。

- 尖端横向振幅：≤10μm。

- 最大电功率：≥33W。

- 输出声功率：≤4W。

- 具备系统频率控制连续自动调整功能。

- 具备导杆与手柄可拆卸功能。

- 具备间歇加载连续运行等模式。

- 配置要求

- 主机              1台

- 立式高压蒸汽灭菌器

- 用途：用于实验后样本高压灭菌。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 有限容积：≥85/110升。

- 最大压力：≥0.2MPa。

- 灭菌温度：≥130℃。

- 培养基溶解温度：60-100℃。

- 保温温度：45-60℃。

- 灭菌时间：1-250分钟。

- 溶解时间：0-250分钟。

- 具备程序化时间设定功能。

- 具备排气阀开放温度设定功能。

- 安全装置：压力安全阀、过温限制器、过压限制器等。

- 配置要求

- 主机              1台

- 动态血压心电二合一记录器

- 用途：用于动态血压和心电监测记录。

- 数量：10台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌

- 具备同时监测血压和心电功能。

- 具备心电血压联动功能。

- 具备彩色液晶显示屏。

- 记录时间：24小时。

- 测量范围：收缩压50-250mmHg， 舒张压30-200mgmH

- 具备分析软件

- 配置要求

- 主机            10台

- 分析软件         1套

- 电脑             1台

- 激光打印机       1台

- 动态血压记录器

- 用途：用于动态血压监测记录。

- 数量：10台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌，兼容CIS心电血压分析系统

- 测量方法：逐步放气示波法。

- 测量精度：±3mmHg。

- 测量范围：收缩压40-260mmHg， 舒张压20-210mmHg，心率40-200bpm，

- 具备多种时间测量间隔

- 最大充气压力：≥290mmHg

- 具备自动重测功能

- 具备黑屏选项功能。

- 具备USB输出功能。

- 具备双重保护功能。

- 具备防干扰动态血压技术。

- 具备读数超标警示功能。

- 具备分析软件。

- 具备升级远程网络动态心电血压分析系统。

- 配置要求

- 主机            10台

- 袖带            10条

- 数据线          10条

- 动态心电记录器

- 用途：用于动态心电监测记录。

- 数量：10台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌，兼容动态心电图工作站分析软件。

- 具备12导联和3导联二合一功能。

- 具备数据保护功能。

- 具备独立起搏检测通道。

- 具备液晶显示屏。

- 具备针对不同人群设定不同的采集参数功能。

- 具备自动检测电池电压、导联线连接质量及其他部件工作状态功能。

- 具备查阅心电图形、已记录时间长度及设定的工作时间长度等功能。

- 具备事件标记功能。

- 具备断点续传功能。

- 具备心电分析软件系统。

- 配置要求

- 主机            10台

- 导联线          10条

- 存储卡          10张

- 听力测试仪

- 用途：用于听力检测。

- 数量：2台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备至少2路完全独立通道。

- 刺激类型：纯音、啭音、脉冲音、脉冲啭音、FRESH噪声、脉冲FRESH噪声等

- 噪声刺激频率：125-12500HZ

- 气导耳机频率：125-12500HZ

- 骨导耳机频率：250-8000HZ

- 气导声强：-10-120dB HL

- 骨导声强：-10-80 dB HL

- 气导谐波失真：≤2.5%

- 骨导谐波失真：≤5%。

- 具备多声道输出功能。

- 具备内置功放和外置功放的声场输出功能。

- 具备USB端口连接器功能。

- 配置要求

- 主机              2台

- 气导耳机          2副

- 骨导耳机          2副

- 应答器            4个

- 耳遂听软件        2套

- 言语测试材料      2套

- 监听耳机          2副

- 助理耳机          2副

交谈麦克风        4个