附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

项目名称：消化内镜中心ERCP-X线机房防护工程

（一）用途：X射线机房建设及防护。

（二）数量：1项。

（三）项目要求

1、机房防护建设按照国家对射线装置防护标准要求。

1.1  防护材料必须具有卫生部及质检部门出具的检测合格报告。

1.2  根据GBZ 130-2013 医用X射线诊断放射防护要求。

X射线设备机房，有用线束方向铅当量≥2mm，有用线束方向铅当量≥2mm。

1.3  防护材料要求使用硫酸钡涂料。

1.4  防护门及铅玻璃要求铅当量不小于3mm；控制室门使用普通门标准。

1.5  机房、控制室严格按医院机房防护建设工程平面布局图及相关要求施工。

1.6  机房防护必须达到国家关于医用X射线诊断放射防护要求的标准。

1.7  安装、配置要求（按设计图纸要求）

1.8	 ERCP机房平面图纸（附件1）

附件1：ERCP机房平面图纸