附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、电动病床

（一）用途：用于ICU病房对患者的护理及抢救。

（二）数量：2套

（三）技术要求：

1、品牌：国内外知名品牌

2、床体规格：防水型，防腐蚀，防锈。

3、升降功能：背部及膝部可升降，头尾可倾斜。

4、具有背膝联动功能。

5、配备可拆卸式床头及床尾板。

6、遥控器：防水型手持式遥控器。

7、具有安全标准升降

8、原装医疗专用马达

9、具备蓄电池功能

10、内置称重系统

11、具有角度显示器

（四）配置要求

- 病床                 2套

二、三摇杆手动病床

- 用途：用于肾内科病房。

- 数量：57套

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌

- 规格：≥2000（L）×1200（W）×450（H）mm。

- 床体称重量：≥150kg。

- 护栏具有防夹功能。

- 具备床尾卡。

- 配备多功能不锈钢输液杆。

- 床头尾板可拆卸。

- 背部倾斜度：≥50°。

- 腿部倾斜度：≥30°。

- 床面调节高度：≥450mm。

- 具备三折或以上螺杆。

- 螺杆：具有双向到位无极限保护功能。

- 具备整体升降功能。

- 配置要求

- 病床            57张

- 床头柜          57个

三、角膜板层刀

- 用途：用于角膜手术中板层剖切。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 主机系统：

2.1、具备不少于二个真空泵。

2.2、具备高低二组吸力负压压力控制。

2.3、具备连接旋转刀头系统、Epik平推刀头系统、SBK电动平推刀头系统等电动刀头功能。

2.4、具备连接气动刀头系统。

2.5、具备连接角膜内层移植手术配套设备等功能。

2.6、具备预先设置各种角膜瓣的参数功能。

- 电动平推刀头系统

3.1、具备电动的平推切削方式。

3.2、刀片振动速度：≥15000次/分钟

3.3、具备不同型号的吸力环。

3.4、具备实现个性化定制角膜瓣功能。

3.5、具备一次性刀头来切削角膜瓣。

- 配置要求

- 主机              1台

四 、多舱式快速清洗消毒器

- 用途：用于医疗器械清洗消毒。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 单舱容积：≥520L。

- 单舱最大装载量：≥15个标准器械托盘

- 舱体：≥3个

- 加热方式：蒸汽加热等。

- 消毒温度：80℃～93℃可调；干燥温度：70～110℃；

- 门通道：双门通道型、双门可实现互锁

- 开门方式：自动

- 具备设备前后端配置装卸载平台及自动进出清洗架功能

- 具备维修门功能。

- 干燥系统：噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统

- 具备超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置等安全保护。

- 具备连接追溯系统功能。

- 配置要求

- 主机              1台

- 不锈钢清洗托盘          36个

- 专用四层器械清洗架       2个

- 专用碗盘清洗架       2个

- 专用硬式腔镜清洗架       1个