附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、电生理膜片钳记录分析系统

- 用途：用于神经科学研究。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 膜片钳放大器

  - 具备双探头膜片钳放大器。

  - 具备两个以上相同且独立的探头，分别用于电压钳和电流钳记录模式。

  - 具备自动化操作面板。

  - 电压钳模式反馈电阻：≥4种。

  - 电流钳模式反馈电阻：≥3种。

- 数模转换器

  - 具备独立使用及良好扩展性功能。

  - 具备高分辨率、低噪声功能。

  - ≥16位。

  - 具备一体化去除噪声设计功能。

  - 输入输出电压范围：-10V至+10V。

- 水平微电极拉制仪

  - 具备温度控制室。

  - 具备气压可控功能。

  - 具备拉制程序设置保护功能。

  - 具备自检验功能。

  - 具备真空荧光显示功能。

  - 具备湿度控制和过滤系统。

- 具备数据采集及分析软件功能。

- 具备高性能防震台。

- 显微操作系统

  - 具备左右双臂电动功能。

  - XYZ三轴移动距离：≥25mm。

  - 最大移动速度：≥3mm/s。

- 脑片温控记录槽系统

  - 具备双通道温度控制功能。

  - 温度控制范围：22℃～65℃。

  - 具备静音记录槽室。

  - 具备灌流蠕动泵。

- 具备多通道刺激器和隔离器。

- 具备多通道重力给药系统。

- 具备气压式喷药皮升泵。

- 具备渗透压仪。

- 具备正置荧光红外显微镜。

- 具备振动切片机。

- 配置要求

- 主机                1台

- 数模转换器          1套

- 分析软件            1套

- 水平微电极拉制仪    1台

- 防震台              1台

- 显微操作系统        1台

- 脑片温控记录槽系统  1台

- 刺激隔离器          1套

- 给药系统            1套

- 渗透压仪         1台

- 显微镜           1台

- 震动切片机       1台

二、温度感觉分析仪

- 用途：用于患者慢性疼痛测试。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备一体化设计功能。

- 检测类型：冷觉/热觉/冷痛/热痛/振动觉阈值。

- 探头工作模式：液冷。

- 测试温度范围：00C-500C。

- 测试模式：极限法（Limits）、水平法（Levels）、温度觉阈法（TSL ）、上升和保持法（R&H）等。

- 具备中文检测软件。

- 具备患者数据管理功能。

- 具备计算机辅助的痛觉VAS评分套件。

- 具备振动觉组件。

- 具备热痛刺激软件。

- 配置要求

- 主机              1台

- 打印机            1台