# 用 户 需 求 书

总体要求：

1、招标人为保证项目质量，防止供应商弄虚作假，供应商须取得采购需求书中部分设备的厂家授权书（详见用户需求具体要求），并在投标文件正本中提供授权书原件，否则按投标无效处理。

2、采购项目需求书中带“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。

3、投标文件中提供所投产品应具备的有关主管部门要求的认证资料（如国家有相关规定）。

4、所有供应商须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视同其相应技术参数不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

# 一、工程概况：

# 本项目位于广东省第二人民医院1号楼天面。本次招标的内容包括：天面防水工程（详见图纸内容），面积约1300平方米。

# 二、施工工期:工期由总监理工程师发出开工令之日计算，至验收合格之日止，总工期要求：30日历天。

三、报价要求：

1、本项目为按总价包干形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、采购及配套安装项目。

2、供应商应充分考虑安装图纸的要求、市场环境和生产要素的变化对项目报价的影响，除供应商要求增加或减少的项目量外，项目结算时不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性价格调整而调整。

# 四、供应商要求及承包方式

单位资质要求：供应商必须具有建筑工程施工总承包三级或以上，建筑机电安装工程专业承包三级或以上，经营范围要求包含建筑排水系统服务、建筑钢结构、预制构件工程安装服务。

中标单位为项目承包单位，按综合单价包干形式承包。不允许中标方单方决定将安装项目进行分包，如非主体项目或非关键项目需要分包，则应事前与采购使用单位协商并取得招标单位书面同意后才可执行，否则招标单位将保留中止中标单位项目合同的权利。

五、质量标准：

1、质量标准：合格工程。

2、设计要求：

《综合医院建筑设计规范》JGJ49

《建筑给水排水设计规范》GB50015

（建筑防水类规范）

其它与本系统相关的技术规范，如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

3、验收及交付要求：

验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，招标人接到认可的报告后两周内答复确定全面验收的时间，通知各方到场进行验收。

4、本项目的全部技术指标应符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的相关规范中所制定的指标；尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。质量不符合设计要求或质量不合格者，建设单位有权要求中标单位停工，返工费用由中标单位承担，完成时间不予顺延。

六、总体技术要求：

### 设计的总体原则是：耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。施工工艺、设备及材料的选择工艺成熟、高可靠性、实用性和经济性。材料及工艺性能技术参数和指标必须符合本招标文件和国家规范的要求。

七、工程范围

1、工程实施范围：

具体内容参见招标图纸范围线。招标项目范围包括：1号楼天面防水工程，施工用临时用水用电由招标人就近本楼层提供。（参照招标方提供图纸）。

# 八、技术要求：

# 1、各天面板衔接处防水处理：打磨清理旧防水层，聚氨脂涂膜2mm厚，塑料油膏嵌缝，大面卷材防水一毡二油；

# 2、屋面岩棉板防水处理：打磨清理旧防水层，聚氨脂涂膜2mm厚，大面卷材防水一毡二油；

# 3、排水沟清理，优化组织排水：切割打凿旧水沟，打磨清理，修补裂缝，重新找平放坡，防水及保护层修复。刚性防水层：采用细石混凝土、砖砌修复、防水砂浆等根据现场情况修复；

# 4、原广告牌架脚防水排水处理：4cm细石混凝土刚性防水修补，大面2mm聚氨脂防水涂膜；

# 5、混凝土天面板防水处理：打凿清理旧天面水泥沙层，设置50cm断水带，打磨清理，修补裂缝，重新找平放坡，采用细石混凝土刚性防水层，大面2mm聚氨脂防水涂膜及保护层修复。

# 6、增脚、墙体衔接处处理：打凿清理旧面层，碱性砂浆修补修复平整，大面2mm聚氨脂防水涂膜及保护层修复。

九、保留内容：采购人保留修改技术要求的权力，因采购人提出的技术修改所产生的费用双方签字认可。

十、材料供应方法及要求

1．系统所需各种材料（除指定的甲供材料）按图纸要求由中标单位自行采购和付款。

2．本系统使用的设备及材料其质量不能低于本标书的要求。各种零配件的质量、品牌，应符合国家规定的质量标准。中标单位安装时，须提供与投标产品一致的证明材料。

# 十一、质量保证期及质保服务

1、质量要求为：合格。

2、质量保障

（1）供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及招标文件中规定的有关质量标准的货物。供应商应对国家强制性相关产品提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品应具备出厂合格证和原厂保修卡；

（2）供应商负责提供三包（包修、包换、包退）服务；

4、保修及售后服务

（1）质保期：

1）建筑防水工程质保期按建设部2000年80号令执行，自验收签字之日起免费保修（包括非人为损坏的质量问题引致发生的材料费用）五年；

- 在质保期内中标供应商应免费提供正常使用情况下的故障维修服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标供应商负责。质保期内质量出现问题或由于工艺或材质本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由中标供应商负责。

（3）中标供应商应安排专业维修保养工程师到招标人现场进行免费技术指导培训，主要内容日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

（4）在质保期内中标供应商应在招标单位报障后24小时内到场进行处理，特殊情况不得超过48小时，如中标供应商无法在规定时间内到场处理，招标人可自行另请单位维修进行抢修。所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为中标供应商所欠债务，招标人可向中标供应商追讨。

十二、项目采购量清单（见后附）

# 十三、设备材料品牌选用表：

- 在施工中设备材料必须按供应商选用的本表中的投标品牌进行采购。在实际施工中，如施工单位有充足的证据证明该产品无法满足本工程的质量要求或供货需要，应呈报专题报告上报更换品牌的原因，获得招标人批准后，方可选用本表其他推荐品牌。

- 如选用招标文件推荐品牌以外的产品，经上报更换品牌的原因获得招标人批准后，须再报招标人重新定价，否则，不予结算支付。更改品牌的原则为：性能应优于或等于原投标品牌，同时，价格低于或等于原中标品牌。

- 本次招标清单范围内的材料和设备品牌。

| 工程名称: 广东省第二人民医院1号楼天面防水工程 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 参考品牌 |
| 一 | 防水材料 |  |  |  |
| 1 | 防水涂膜 | 聚氨脂 |  | 德高、雨虹、 |
| 2 | 防水卷材 |  |  | 德高、雨虹、 |
| 二 | 通用材料 |  |  |  |
| 3 | 水泥 |  |  | 石井、华润、 |
| 三 | 管材 |  |  |  |
| 4 | PVC排水管 | DN100\75\50\25\20 | 米 | 联塑、雄塑、日丰 |

# 上述设备材料品牌为参考品牌，投标时只可选用同档次或以上档次品牌产品。

十七、招标平面图纸（见后附）