附件：                   用户需求

一、项目概况：

三号楼现有6台奥迪斯电梯，因超负荷使用，造成故障较多的原因，严重影响医疗生产秩序，而且维修成本日益增加，为此拟进行更新改造。

本次改造的电梯货物及安装服务相关技术要求、轿厢内饰及其它的技术规范、规定等，必须符合国家质量监督检验检疫总局TSG T7001－2009号文及其它与电梯有关的规定要求。

二、电梯改造更新技术规格参数、功能配置要求：

1、改造更新电梯的基本技术参数：

9#电梯：

电梯原参数简单列表

|  | 电梯原参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |
| 出厂编号 | 2010050539（F8NFF058） | - |
| 出厂时间 | 2010-05-06 | - |
| 型号 | REEGEN-M | 电梯 |
| 层站 | 20层20站 | - |
| 载重 | 1600kg | - |
| 速度 | 2m/s | - |
| 控制方式 | 集选 | - |

电梯重大维修参数列表

| 电梯需更换或装饰的配件 |
| --- |
|  | 名称 | 详细参数 | 数量 |
| 1 | 电梯控制柜 | 默纳克28.5kw\VVVF | 1个 |
| 2 | 电梯永磁同步主机 | 25KW | 1台 |
| 3 | 1楼电梯厅门 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 4 | 1楼电梯厅门套 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 5 | 电梯层门、轿门门挂轮 | 奥的斯原装 | 100个 |
| 6 | 电梯轿厢内选操纵箱 | 默纳克、彩屏显示（语音报站） | 1套 |
| 7 | 电梯外呼箱 | 默纳克、彩屏显示 | 20套 |
| 8 | 电梯外呼控制通信屏蔽线 | 默纳克0.5m²×4 | 350米 |
| 9 | 电梯选层装置（旋转编码器） | 默纳克1024×∅40 | 1个 |
| 10 | 电梯轿顶串行通信板 | 默纳克 | 1件 |
| 11 | 电梯轿厢天花装饰 | 胶板1600x1480 | 1台 |
| 12 | 电梯飞机轮 | 奥的斯原装 13K | 12个 |
| 13 | 电梯感应器 | 汇通 | 4个 |
| 14 | 电梯无障碍操纵箱 | 国标 | 1套 |
| 15 | 电梯轿厢空调 | 奥凌斯单冷 1.0匹 | 1台 |
| 16 | 电梯空调电源线 | 3×2m² | 119米 |
| 17 | 电梯补偿链 | 奥的斯 | 180米 |
| 18 | 电梯对重块 | 铸铁 | 3块 |
| 19 | 电梯厅门. 轿门钢丝绳轮 | 奥的斯 | 42只 |
| 20 | 电梯厅门锁 | 奥的斯 | 20把 |
| 21 | 电梯厅门副锁 | 奥的斯 | 20把 |
| 22 | 清理电梯轿厢. 对重导轨 | 奥的斯 | 4条 |
| 23 | 清理电梯钢丝绳油渍 | 奥的斯 | 1台 |
| 24 | 校整电梯导轨 | 奥的斯 | 1台 |
| 25 | 电梯轿厢意外移动检测板. 门旁路短接板 | 默纳克 | 1件 |
| 26 | 电梯隔磁板 | 奥的斯 | 20套 |
| 27 | 电梯对讲机. 电源 | 奥的斯 | 1套 |
| 28 | 电梯对讲机护套线 | 4芯0.75护套 | 300米 |
| 29 | 电梯地板装饰 | 304不锈钢花纹板3mm | 1台 |
| 30 | 电梯轿门地坎 | 国标 | 1条 |
| 31 | 电梯轿厢LED灯带 | 85w | 1套 |
| 32 | 电梯超载磅重（专用砝码） | 租用、符合国标要求 | 1次 |
| 33 | 电梯整机监督检验 | 按技监局收费标准 | 1次 |
| 34 | 办理电梯告知.电梯检验.重启.使用证 | / | 1台 |
| 35 | 维修电梯每层告示牌 | / | 22个 |
| 36 | 电梯主机座返新 | 含油漆 | 1台 |
| 37 | 整梯调试费 | / | 1台 |
| 38 | 电梯改造后三包质保（驻场） | 符合国标要求 | 24个月 |
| 电梯保留的备件 |
| 1 | 控制开关 | 8 | 电梯1-20层地坎 |
| 2 | 电梯轿厢框架 | 9 | 电梯2-20层门、 |
| 3 | 电梯对重（对重架、对重块） | 10 | 电梯1-20门头 |
| 4 | 电梯导轨（正、副导轨） | 11 | 电梯2-20层门门套 |
| 5 | 电梯随行电缆 | 12 | 缓冲器 |
| 6 | 限速器 | 13 | 安全钳 |
| 7 | 电梯曳引钢丝绳 | 14 | 限速器钢丝绳 |

10#电梯：

电梯原参数简单列表

|  | 电梯原参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |
| 出厂编号 | 2010050539（F8NFF057） | - |
| 出厂时间 | 2010-05-06 | - |
| 型号 | REEGEN-M | 电梯 |
| 层站 | 20层20站 | - |
| 载重 | 1600kg | - |
| 速度 | 2m/s | - |
| 控制方式 | 集选 | - |

电梯重大维修参数列表

| 电梯需更换或装饰的配件 |
| --- |
|  | 名称 | 详细参数 | 数量 |
| 1 | 电梯控制柜 | 默纳克28.5kw\VVVF | 1个 |
| 2 | 电梯永磁同步主机 | 25KW | 1台 |
| 3 | 1楼电梯厅门 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 4 | 1楼电梯厅门套 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 5 | 电梯层门、轿门门挂轮 | 奥的斯原装 | 100个 |
| 6 | 电梯轿厢内选操纵箱 | 默纳克、彩屏显示（语音报站） | 1套 |
| 7 | 电梯外呼箱 | 默纳克、彩屏显示 | 20套 |
| 8 | 电梯外呼控制通信屏蔽线 | 默纳克0.5m²×4 | 350米 |
| 9 | 电梯选层装置（旋转编码器） | 默纳克1024×∅40 | 1个 |
| 10 | 电梯轿顶串行通信板 | 默纳克 | 1件 |
| 11 | 电梯轿厢天花装饰 | 胶板1600x1480 | 1台 |
| 12 | 电梯飞机轮 | 奥的斯原装 13K | 12个 |
| 13 | 电梯感应器 | 汇通 | 4个 |
| 14 | 电梯无障碍操纵箱 | 国标 | 1套 |
| 15 | 电梯轿厢空调 | 奥凌斯单冷 1.0匹 | 1台 |
| 16 | 电梯空调电源线 | 3×2m² | 119米 |
| 17 | 电梯补偿链 | 奥的斯 | 180米 |
| 18 | 电梯对重块 | 铸铁 | 3块 |
| 19 | 电梯厅门. 轿门钢丝绳轮 | 奥的斯 | 42只 |
| 20 | 电梯厅门锁 | 奥的斯 | 20把 |
| 21 | 电梯厅门副锁 | 奥的斯 | 20把 |
| 22 | 清理电梯轿厢. 对重导轨 | 奥的斯 | 4条 |
| 23 | 清理电梯钢丝绳油渍 | 奥的斯 | 1台 |
| 24 | 校整电梯导轨 | 奥的斯 | 1台 |
| 25 | 电梯轿厢意外移动检测板. 门旁路短接板 | 默纳克 | 1件 |
| 26 | 电梯隔磁板 | 奥的斯 | 20套 |
| 27 | 电梯对讲机. 电源 | 奥的斯 | 1套 |
| 28 | 电梯对讲机护套线 | 4芯0.75护套 | 300米 |
| 29 | 电梯地板装饰 | 304不锈钢花纹板3mm | 1台 |
| 30 | 电梯轿门地坎 | 国标 | 1条 |
| 31 | 电梯轿厢LED灯带 | 85w | 1套 |
| 32 | 电梯超载磅重（专用砝码） | 租用、符合国标要求 | 1次 |
| 33 | 电梯整机监督检验 | 按技监局收费标准 | 1次 |
| 34 | 办理电梯告知.电梯检验.重启.使用证 | / | 1台 |
| 35 | 维修电梯每层告示牌 | / | 22个 |
| 36 | 电梯主机座返新 | 含油漆 | 1台 |
| 37 | 整梯调试费 | / | 1台 |
| 38 | 电梯改造后三包质保（驻场） | 符合国标要求 | 24个月 |
| 电梯保留的备件 |
| 1 | 控制开关 | 8 | 电梯1-20层地坎 |
| 2 | 电梯轿厢框架 | 9 | 电梯2-20层门、 |
| 3 | 电梯对重（对重架、对重块） | 10 | 电梯1-20门头 |
| 4 | 电梯导轨（正、副导轨） | 11 | 电梯2-20层门门套 |
| 5 | 电梯随行电缆 | 12 | 缓冲器 |
| 6 | 限速器 | 13 | 安全钳 |
| 7 | 电梯曳引钢丝绳 | 14 | 限速器钢丝绳 |

11#电梯：

电梯原参数简单列表

|  | 电梯原参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |
| 出厂编号 | 2010050539（F8NFF056） | - |
| 出厂时间 | 2010-05-06 | - |
| 型号 | REEGEN-M | 电梯 |
| 层站 | 20层20站 | - |
| 载重 | 1600kg | - |
| 速度 | 2m/s | - |
| 控制方式 | 集选 | - |

电梯重大维修参数列表

| 电梯需更换或装饰的配件 |
| --- |
|  | 名称 | 详细参数 | 数量 |
| 1 | 电梯控制柜 | 默纳克28.5kw\VVVF | 1个 |
| 2 | 电梯永磁同步主机 | 25KW | 1台 |
| 3 | 1楼电梯厅门 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 4 | 1楼电梯厅门套 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 5 | 电梯层门、轿门门挂轮 | 奥的斯原装 | 100个 |
| 6 | 电梯轿厢内选操纵箱 | 默纳克、彩屏显示（语音报站） | 1套 |
| 7 | 电梯外呼箱 | 默纳克、彩屏显示 | 20套 |
| 8 | 电梯外呼控制通信屏蔽线 | 默纳克0.5m²×4 | 350米 |
| 9 | 电梯选层装置（旋转编码器） | 默纳克1024×∅40 | 1个 |
| 10 | 电梯轿顶串行通信板 | 默纳克 | 1件 |
| 11 | 电梯轿厢天花装饰 | 胶板1600x1480 | 1台 |
| 12 | 电梯飞机轮 | 奥的斯原装 13K | 12个 |
| 13 | 电梯感应器 | 汇通 | 4个 |
| 14 | 电梯无障碍操纵箱 | 国标 | 1套 |
| 15 | 电梯轿厢空调 | 奥凌斯单冷 1.0匹 | 1台 |
| 16 | 电梯空调电源线 | 3×2m² | 119米 |
| 17 | 电梯补偿链 | 奥的斯 | 180米 |
| 18 | 电梯对重块 | 铸铁 | 3块 |
| 19 | 电梯厅门. 轿门钢丝绳轮 | 奥的斯 | 42只 |
| 20 | 电梯厅门锁 | 奥的斯 | 20把 |
| 21 | 电梯厅门副锁 | 奥的斯 | 20把 |
| 22 | 清理电梯轿厢. 对重导轨 | 奥的斯 | 4条 |
| 23 | 清理电梯钢丝绳油渍 | 奥的斯 | 1台 |
| 24 | 校整电梯导轨 | 奥的斯 | 1台 |
| 25 | 电梯轿厢意外移动检测板. 门旁路短接板 | 默纳克 | 1件 |
| 26 | 电梯隔磁板 | 奥的斯 | 20套 |
| 27 | 电梯对讲机. 电源 | 奥的斯 | 1套 |
| 28 | 电梯对讲机护套线 | 4芯0.75护套 | 300米 |
| 29 | 电梯地板装饰 | 304不锈钢花纹板3mm | 1台 |
| 30 | 电梯轿门地坎 | 国标 | 1条 |
| 31 | 电梯轿厢LED灯带 | 85w | 1套 |
| 32 | 电梯超载磅重（专用砝码） | 租用、符合国标要求 | 1次 |
| 33 | 电梯整机监督检验 | 按技监局收费标准 | 1次 |
| 34 | 办理电梯告知.电梯检验.重启.使用证 | / | 1台 |
| 35 | 维修电梯每层告示牌 | / | 22个 |
| 36 | 电梯主机座返新 | 含油漆 | 1台 |
| 37 | 整梯调试费 | / | 1台 |
| 38 | 电梯改造后三包质保（驻场） | 符合国标要求 | 24个月 |
| 电梯保留的备件 |
| 1 | 控制开关 | 8 | 电梯1-20层地坎 |
| 2 | 电梯轿厢框架 | 9 | 电梯2-20层门、 |
| 3 | 电梯对重（对重架、对重块） | 10 | 电梯1-20门头 |
| 4 | 电梯导轨（正、副导轨） | 11 | 电梯2-20层门门套 |
| 5 | 电梯随行电缆 | 12 | 缓冲器 |
| 6 | 限速器 | 13 | 安全钳 |
| 7 | 电梯曳引钢丝绳 | 14 | 限速器钢丝绳 |

14#电梯：

电梯原参数简单列表

|  | 电梯原参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |
| 出厂编号 | 2010050540（F8NFF059） | - |
| 出厂时间 | 2010-05-06 | - |
| 型号 | REGEN-M | 电梯 |
| 层站 | 23层23站 | - |
| 载重 | 1600 kg | - |
| 速度 | 2m/s | - |
| 控制方式 | 集选 | - |

电梯重大维修参数列表

| 电梯需更换或装饰的配件 |
| --- |
|  | 名称 | 详细参数 | 数量 |
| 1 | 电梯控制柜 | 默纳克28.5kw\VVVF | 1个 |
| 2 | 电梯永磁同步主机 | 25KW | 1台 |
| 3 | 1楼电梯厅门 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 4 | 1楼电梯厅门套 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 5 | 电梯层门、轿门门挂轮 | 奥的斯原装 | 100个 |
| 6 | 电梯轿厢内选操纵箱 | 默纳克、彩屏显示（语音报站） | 1套 |
| 7 | 电梯外呼箱 | 默纳克、彩屏显示 | 20套 |
| 8 | 电梯外呼控制通信屏蔽线 | 默纳克0.5m²×4 | 350米 |
| 9 | 电梯选层装置（旋转编码器） | 默纳克1024×∅40 | 1个 |
| 10 | 电梯轿顶串行通信板 | 默纳克 | 1件 |
| 11 | 电梯轿厢天花装饰 | 胶板1600x1480 | 1台 |
| 12 | 电梯飞机轮 | 奥的斯原装 13K | 12个 |
| 13 | 电梯感应器 | 汇通 | 4个 |
| 14 | 电梯无障碍操纵箱 | 国标 | 1套 |
| 15 | 电梯轿厢空调 | 奥凌斯单冷 1.0匹 | 1台 |
| 16 | 电梯空调电源线 | 3×2m² | 119米 |
| 17 | 电梯补偿链 | 奥的斯 | 180米 |
| 18 | 电梯对重块 | 铸铁 | 3块 |
| 19 | 电梯厅门. 轿门钢丝绳轮 | 奥的斯 | 42只 |
| 20 | 电梯厅门锁 | 奥的斯 | 20把 |
| 21 | 电梯厅门副锁 | 奥的斯 | 20把 |
| 22 | 清理电梯轿厢. 对重导轨 | 奥的斯 | 4条 |
| 23 | 清理电梯钢丝绳油渍 | 奥的斯 | 1台 |
| 24 | 校整电梯导轨 | 奥的斯 | 1台 |
| 25 | 电梯轿厢意外移动检测板. 门旁路短接板 | 默纳克 | 1件 |
| 26 | 电梯隔磁板 | 奥的斯 | 20套 |
| 27 | 电梯对讲机. 电源 | 奥的斯 | 1套 |
| 28 | 电梯对讲机护套线 | 4芯0.75护套 | 300米 |
| 29 | 电梯地板装饰 | 304不锈钢花纹板3mm | 1台 |
| 30 | 电梯轿门地坎 | 国标 | 1条 |
| 31 | 电梯轿厢LED灯带 | 85w | 1套 |
| 32 | 电梯超载磅重（专用砝码） | 租用、符合国标要求 | 1次 |
| 33 | 电梯整机监督检验 | 按技监局收费标准 | 1次 |
| 34 | 办理电梯告知.电梯检验.重启.使用证 | / | 1台 |
| 35 | 维修电梯每层告示牌 | / | 22个 |
| 36 | 电梯主机座返新 | 含油漆 | 1台 |
| 37 | 整梯调试费 | / | 1台 |
| 38 | 电梯改造后三包质保（驻场） | 符合国标要求 | 24个月 |
| 电梯保留的备件 |
| 1 | 控制开关 | 8 | 电梯1-23层地坎 |
| 2 | 电梯轿厢框架 | 9 | 电梯2-23层门、 |
| 3 | 电梯对重（对重架、对重块） | 10 | 电梯1-23门头 |
| 4 | 电梯导轨（正、副导轨） | 11 | 电梯2-23层门门套 |
| 5 | 电梯随行电缆 | 12 | 缓冲器 |
| 6 | 限速器 | 13 | 安全钳 |
| 7 | 限速器钢丝绳 | 14 | 电梯曳引钢丝绳 |

16#电梯：

电梯原参数简单列表

|  | 电梯原参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |
| 出厂编号 | 2010050533（F8NFF052） | - |
| 出厂时间 | 2010-05-06 | - |
| 型号 | OH5100 | 电梯 |
| 层站 | 21层21站 | - |
| 载重 | 1000kg | - |
| 速度 | 2.5m/s | - |
| 控制方式 | 集选 | - |

电梯重大维修参数列表

| 电梯需更换或装饰的配件 |
| --- |
|  | 名称 | 详细参数 | 数量 |
| 1 | 电梯控制柜 | 默纳克22kw\VVVF | 1个 |
| 2 | 1楼电梯厅门 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 3 | 1楼电梯厅门套 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 4 | 电梯层门、轿门门挂轮 | 奥的斯原装 | 88个 |
| 5 | 电梯轿厢内选操纵箱 | 默纳克、彩屏显示（语音报站） | 1套 |
| 6 | 电梯外呼箱 | 默纳克、彩屏显示 | 21套 |
| 7 | 电梯外呼控制通信屏蔽线 | 默纳克0.5m²×4 | 350米 |
| 8 | 电梯选层装置（旋转编码器） | 默纳克1024×∅40 | 1个 |
| 9 | 电梯轿顶串行通信板 | 默纳克 | 1件 |
| 10 | 电梯轿厢天花装饰 | 胶板1600x1480 | 1台 |
| 11 | 电梯刹车皮 | 奥的斯原装 | 1套 |
| 12 | 电梯飞机轮 | 奥的斯原装 13K | 12个 |
| 13 | 电梯感应器 | 汇通 | 4个 |
| 14 | 电梯无障碍操纵箱 | 国标 | 1套 |
| 15 | 电梯轿厢空调 | 奥凌斯单冷 1.0匹 | 1台 |
| 16 | 电梯空调电源线 | 3×2m² | 119米 |
| 17 | 电梯补偿链 | 奥的斯 | 180米 |
| 18 | 电梯曳引轮 | 原装600MM | 1只 |
| 19 | 电梯对重块 | 铸铁 | 3块 |
| 20 | 电梯厅门. 轿门钢丝绳轮 | 奥的斯 | 44只 |
| 21 | 电梯厅门锁 | 奥的斯 | 21把 |
| 22 | 电梯厅门副锁 | 奥的斯 | 21把 |
| 23 | 清理电梯轿厢. 对重导轨 | 奥的斯 | 4条 |
| 24 | 清理电梯钢丝绳油渍 | 奥的斯 | 1台 |
| 25 | 校整电梯导轨 | 奥的斯 | 1台 |
| 26 | 电梯轿厢意外移动检测板. 门旁路短接板 | 默纳克 | 1件 |
| 27 | 电梯隔磁板 | 奥的斯 | 21套 |
| 28 | 电梯对讲机. 电源 | 奥的斯 | 1套 |
| 29 | 电梯对讲机护套线 | 4芯0.75护套 | 300米 |
| 30 | 电梯地板装饰 | 304不锈钢花纹板3mm | 1台 |
| 31 | 电梯轿厢LED灯带 | 85w | 1套 |
| 32 | 电梯超载磅重（专用砝码） | 租用、符合国标要求 | 1次 |
| 33 | 电梯整机监督检验 | 按技监局收费标准 | 1次 |
| 34 | 办理电梯告知.电梯检验.重启.使用证 | / | 1台 |
| 35 | 维修电梯每层告示牌 | / | 21个 |
| 36 | 电梯主机座返新 | 含油漆 | 1台 |
| 37 | 整梯调试费 | / | 1台 |
| 38 | 电梯改造后三包质保（驻场） | 符合国标要求 | 24个月 |
| 电梯保留的备件 |
| 1 | 电梯永磁同步主机 | 8 | 电梯1-21层地坎 |
| 2 | 电梯轿厢框架 | 9 | 电梯2-21层门、 |
| 3 | 电梯对重（对重架、对重块） | 10 | 电梯1-21门头 |
| 4 | 电梯导轨（正、副导轨） | 11 | 电梯2-21层门门套 |
| 5 | 电梯随行电缆 | 12 | 缓冲器 |
| 6 | 限速器 | 13 | 安全钳 |
| 7 | 电梯曳引钢丝绳 | 14 | 控制开关 |
|  |  | 15 | 限速器钢丝绳 |

17#电梯：

电梯原参数简单列表

|  | 电梯原参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |
| 出厂编号 | 2010050532（F8NFF051） | - |
| 出厂时间 | 2010-05-06 | - |
| 型号 | OH5100 | 电梯 |
| 层站 | 21层21站 | - |
| 载重 | 1000kg | - |
| 速度 | 2.5m/s | - |
| 控制方式 | 集选 | - |

电梯重大维修参数列表

| 电梯需更换或装饰的配件 |
| --- |
|  | 名称 | 详细参数 | 数量 |
| 1 | 电梯控制柜 | 默纳克22kw\VVVF | 1个 |
| 2 | 1楼电梯厅门 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 3 | 1楼电梯厅门套 | 花纹不锈钢1.2MM | 1套 |
| 4 | 电梯层门、轿门门挂轮 | 奥的斯原装 | 88个 |
| 5 | 电梯轿厢内选操纵箱 | 默纳克、彩屏显示（语音报站） | 1套 |
| 6 | 电梯外呼箱 | 默纳克、彩屏显示 | 21套 |
| 7 | 电梯外呼控制通信屏蔽线 | 默纳克0.5m²×4 | 350米 |
| 8 | 电梯选层装置（旋转编码器） | 默纳克1024×∅40 | 1个 |
| 9 | 电梯轿顶串行通信板 | 默纳克 | 1件 |
| 10 | 电梯轿厢天花装饰 | 胶板1600x1480 | 1台 |
| 11 | 电梯刹车皮 | 奥的斯原装 | 1套 |
| 12 | 电梯飞机轮 | 奥的斯原装 13K | 12个 |
| 13 | 电梯感应器 | 汇通 | 4个 |
| 14 | 电梯无障碍操纵箱 | 国标 | 1套 |
| 15 | 电梯轿厢空调 | 奥凌斯单冷 1.0匹 | 1台 |
| 16 | 电梯空调电源线 | 3×2m² | 119米 |
| 17 | 电梯补偿链 | 奥的斯 | 180米 |
| 18 | 电梯曳引轮 | 原装600MM | 1只 |
| 19 | 电梯对重块 | 铸铁 | 3块 |
| 20 | 电梯厅门. 轿门钢丝绳轮 | 奥的斯 | 44只 |
| 21 | 电梯厅门锁 | 奥的斯 | 21把 |
| 22 | 电梯厅门副锁 | 奥的斯 | 21把 |
| 23 | 清理电梯轿厢. 对重导轨 | 奥的斯 | 4条 |
| 24 | 清理电梯钢丝绳油渍 | 奥的斯 | 1台 |
| 25 | 校整电梯导轨 | 奥的斯 | 1台 |
| 26 | 电梯轿厢意外移动检测板. 门旁路短接板 | 默纳克 | 1件 |
| 27 | 电梯隔磁板 | 奥的斯 | 21套 |
| 28 | 电梯对讲机. 电源 | 奥的斯 | 1套 |
| 29 | 电梯对讲机护套线 | 4芯0.75护套 | 300米 |
| 30 | 电梯地板装饰 | 304不锈钢花纹板3mm | 1台 |
| 31 | 电梯轿厢LED灯带 | 85w | 1套 |
| 32 | 电梯超载磅重（专用砝码） | 租用、符合国标要求 | 1次 |
| 33 | 电梯整机监督检验 | 按技监局收费标准 | 1次 |
| 34 | 办理电梯告知.电梯检验.重启.使用证 | / | 1台 |
| 35 | 维修电梯每层告示牌 | / | 21个 |
| 36 | 电梯主机座返新 | 含油漆 | 1台 |
| 37 | 整梯调试费 | / | 1台 |
| 38 | 电梯改造后三包质保（驻场） | 符合国标要求 | 24个月 |
| 电梯保留的备件 |
| 1 | 电梯永磁同步主机 | 8 | 电梯1-21层地坎 |
| 2 | 电梯轿厢框架 | 9 | 电梯2-21层门、 |
| 3 | 电梯对重（对重架、对重块） | 10 | 电梯1-21门头 |
| 4 | 电梯导轨（正、副导轨） | 11 | 电梯2-21层门门套 |
| 5 | 电梯随行电缆 | 12 | 缓冲器 |
| 6 | 限速器.限速器钢丝绳 | 13 | 安全钳. |
| 7 | 电梯曳引钢丝绳 | 14 | 控制开关 |

注：

1、所有涉及电梯基建尺寸需由各投标人负责在勘查现场认真详细的测量清楚，如造成错漏，采购人概不负责，由各投标人自行负责。

2、现场井道修改、厅门地坎、门套修复及机房改动的土建部分均由投标人负责。

2、改造更新的电梯技术配置要求

| 1 | 电源： 交流三相380V：50HZ； 单相220V：50HZ； |
| --- | --- |
| 2 | 轿厢内铭牌：标明额定载重量及人数 |
| 3 | 主机（曳引机）、驱动系统：原电梯保留部件 |
| 4 | 门电机系统：原电梯保留部件 |
| 5 | 驱动议方式：微机控制交流变频高压调速； |
| 6 | 控制系统： （AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速控制系统、全数字化处理，系统技术开放，不能加密 |
| 7 | 更新改造的电梯必须是符合现行国家政府质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，全部零部件必须是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能、和配置，具有产品的检验合格证及出厂合格证； |
| 8 | 投标更新改造的电梯主要零部件采用国际知名品牌，符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证； |
| 9 | 投标人须根据各更新改造电梯的现场实测数据及现轿厢净空尺寸、门套净空尺寸、开门方式、停层站数及底坑深度、提升高度等，按更新电梯的参数、技术规格、功能配置及要求进行投标。 所有电梯基建尺寸需由各投标人负责在勘查现场认真详细的测量清楚，如造成错漏，采购人概不负责，由各投标人自行负责。 |
| 10 | 电气系统、机械系统执行标准必须符合国家标准； |
| 11 | 电器联接符合国家规范要求； |
| 12 | 电梯必须保证在四季过渡期间机组能够正常运行。曳引主机控制屏运行温度控制在40℃以下，曳引主机控制屏电器元件能在外界环境温度40℃或以上，相对湿度在90％以下时保证正常工作； |
| 13 | 消防梯消防功能: （1）消防电梯立即返回基站； （2）进入消防管制状态该梯到站不自动开门； （3）同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。 |
| 14 | 曳引机（无齿轮永磁同步电机）主机运行噪音控制在79db以下。 |
| 15 | 轿厢门在井道位置请投标人现场自行测量。 |
| 16 | 以各电梯现有井道和门洞尺寸，做到最大限度满足轿厢面积及高度（符合国家规定）。 |
| 17 | 候梯厅操控板要求：发纹不锈钢面板，呼梯按钮金属型轻触带盲文按钮（轻触楼层箭头按钮，应显示箭头内容透光应灯亮）。 |
| 18 | 各楼层候梯厅到站灯、楼层显示、运行方向 |
| 19 | 厅门踏板、轿厢踏板：为≥3毫米的硬质铝型材或≥3mm厚的不锈钢 |
| 20 | 各楼层候梯厅的呼梯按钮，为每台电梯分别独立设置、独立使用。 |

3、电梯技术及功能配置要求：

说明：表格内各序号与对应电梯号的方格内，方格内为“×”时为不需要按要求配置；方格内为空白时即为需要按要求配置，但不只限于以下要求。

| 序号 | 技术配置及功能要求内容 | 更新电梯号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 住院楼 |
|  |  | DT9~DT10 | DT11~ | DT14~DT16 | DT17 |
| 1 | 楼层数 | 详表2基本参数表 |
| 2 | 停层站数 |  |
| 3 | 停层站数、停层站序、提升高度 |  |
| 4 | 机房设置、机房高度、顶层高度、底坑深度、井道尺寸、提升高度（按原有） |  |
| 5 | 开门尺寸 |  |
| 6 | 开门方式 |  |
| 7 | 消防员开关 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 是否消防电梯 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 候梯厅各层门套为厚2.0mm以上发纹不锈钢大门套，门套内灌注水泥沙浆，各层门套不锈钢板大门套。 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 各层候梯厅：操纵箱设LED显示数字上下行箭头；轿厢内：门头上方设LED显示数字；各楼层候梯厅与轿厢内外同步显示电梯行驶情况、楼层数、上下行箭头、报站钟、轿厢内设普通话报站。 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 轿箱内设一体化主、副控制板于门口轿壁两侧，副控制为残疾人低位按钮，具备凹凸盲人按钮；厅外控制面板须带凹凸盲文按钮，按无障碍电梯标准设置按钮，（轻触楼层按钮，显示数字内容应灯亮） | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 控制面板为发纹不锈钢、金属型轻触式按钮，具有选层按钮、开关门按钮、大屏幕LED数字式显示屏 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 超载警报及信号、警铃：轿厢内、轿厢顶、井道底、电梯机房及电梯值班监控中心等配置五方通话对讲机（包含信号线、材料、敷线施工等并投入正常使用及验收合格，进入弱电间后可穿安防线槽进入监控中心）； 电梯故障报警系统，故障报至电梯监控室，（包含信号线、材料、敷线施工等并投入正常使用及验收合格）； | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 轿厢地板：地板保留，轿厢内壁、轿门采用厚1.5mm以上发纹不锈钢板；轿厢内壁三面设置不锈钢扁型扶手（宽度厚度待确认、承诺项目实施时可提供3款或以上备选方案供采购人选择）。 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 轿厢通风：轿厢电梯专用空调和轴流式风扇通风（低噪音），轿厢天花设置空调独立的出、回风口及独立的轴流式风扇的风口； | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 轿厢照明安装：豪华LED灯照明、40W紫外线消毒光管（带暗藏开关控制）、停电应急照明、轿厢顶暗藏220V 10A插座（插座须符合使用国及使用地的普通型防水插座）、轿厢配豪华吊顶天花（提供3款以上备选方案供采购人选择）。 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 全集选控制运行功能 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 超载保护停驶报警功能 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 满员直驶功能 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 轿厢内超载满员、检修显示功能（中文字） | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 厅外各层直立式召唤板连超载满员、检修显示功能（中文字）（轻触楼层箭头按钮，应显示箭头灯亮）。 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 超速电气保护功能 | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 上行、下行超速机械保护功能 | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 轿顶、轿内检修操作功能 | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 机房控制屏检修操作功能 | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 门光幕保护功能 | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 门机过载保护功能 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 开关门速度可调整功能；在质保期内，应用户使用的需求，随时免费提供改变电梯的停层站序及开、关门时间设定（不少于五次）。 | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 开门异常自动选层功能 | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 开关门时间异常保护功能 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 层门指层灯检验功能 | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 开关门受阻反转保护功能 | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 延长开门时间按钮功能+时间可调设定 | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 消防迫降功能（返回层：1层或避难层）、消防员操作功能（返回层：1层或避难层待令） | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 泊梯功能（泊梯层：按用户要求） | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 轿厢内照明、风扇自动控制功能 | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 电动机空转及异常保护功能（主机） | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 故障低速自救功能 | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 停车非门区提示功能 | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 位置异常自动校正功能 | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 起动补偿功能 | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 微动平层功能、平层精度≤5mm | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 故障自动检测及储存功能 | √ | √ | √ | √ |
| 44 | 电梯门故障运行停止功能 | √ | √ | √ | √ |
| 45 | 有/无司机操作功能及专用运行功能：（停梯，不停层转换运行方式、专用可直达所需层站、紧急运送、维修等用） | √ | √ | √ | √ |
| 46 | 轿厢操控箱内设单、双层及层层停功能切换开关 | √ | √ | √ | √ |
| 47 | 轿厢内警铃报警功能 | √ | √ | √ | √ |
| 48 | 恶作剧登记取消功能 | √ | √ | √ | √ |
| 49 | 错误指令纠正功能 | √ | √ | √ | √ |
| 50 | 停电时自动靠站开门（带免维护蓄电池） | √ | √ | √ | √ |
| 51 | 模糊逻辑控制系统 | √ | √ | √ | √ |
| 52 | 轿厢安全措施要求：紧急出口安全窗（符合国家现行标准要求、国际要求） | √ | √ | √ | √ |
| 53 | 电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须符合国家标准 | √ | √ | √ | √ |
| 54 | ★并联功能 | √ | √ | √ | × |
| 55 | ★轿厢报站钟功能 | √ | √ | √ | √ |

4、 场地

请根据合同工期进度要求合理安排设备及安装配件到货时间，院内不提供施工地以外地点存放货物。电梯验收交付使用前，由中标方保证货物的安全。

5、更新改造电梯项目的范围与保修要求：

5.1本更新改造电梯项目包括: 旧设备拆卸、井道改造、新设备及安装、检测验收、质保所有费用的交钥匙价项目，包括但不限于一切与本项目有关的设备、材料及安装拆卸费、土建改造费、人工费、税费、保险费、仓储费、运输搬运装卸费、调试检测费、向政府相关部门申办备案登记、取得电梯安装批文、合格证、使用证的所有费用，以及24个月的免费保质期以及合同及附件内所应发生的一切相关费用，并包括为本项目电梯更新改造正常投入使用，而错报漏报的内容，均已包含在合同总价内，中标方不得以任何的形式向采购方索要追加任何的费用，采购方也没有义务支付任何合同总价外的费用。验收合格后每年的年检费用由采购人承担。

5.2请投标人对更新改造电梯要求及现有旧梯旧井道情况认真仔细地了解清楚，根据规范要求进行建设，并使符合相关要求；

5.3 24个月的质量保修期，从电梯经政府技术监督局相关部门检验合格，取得检验合格证及使用证后移交采购方，双方签署验收报告之日起计24个月。质保期内依照国家对特种设备安全监察条例、规范、规程等要求，对电梯进行日常的维护工作，包括政府技术监督局相关的每年的年检费用由中标方承担并负责将检验合格证及使用证交给采购方，具体按合同要求执行；

- 技术要求：

6.1本项目的改造电梯必须是符合现行国家政府质量技术监督局的相关文件的技术规定、规范和要求，改造更新的零部件必须是全新未使用过的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能和配置，具有产品的检验合格出厂合格证明；

6.2投标电梯或全部零部件应是国际知名品牌，符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证；

6.3轿厢安全措施要求：符合国家现行标准要求；

6.4电气系统、机械系统执行标准必须符合国家标准；

6.5电器联接符合国家规范要求；

6.6电梯必须保证在四季过渡期间机组能够正常运行。曳引主机控制屏运行温度控制在40℃以下，相对湿度控制在90％以下及曳引主机控制屏电器元件外界受热温度应在40℃以上；

6.7消防梯消防功能:

6.8消防电梯立即返回基站；

6.9进入消防管制状态该梯到站不自动开门；

6.10同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。

7、改造工期要求

本次改造更新电梯，集中招标，逐台施工改造，每台改造施工工期不超过40天。（含申报、施工、验收）

- 电梯部件产地清单

## 品牌知名度情况将作为评审重要考虑因素。请依照以下内容列出改造电梯部件产地清单：

| 序号 | 部件名称 | 部件品牌 | 部件产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机组件 |  |  |  |
| 2 | 导向轮 |  |  |  |
| 3 | 电动机及编码器 |  |  |  |
| 4 | 控制柜 |  |  |  |
| 5 | 群控柜 |  |  |  |
| 6 | 限速器 |  |  |  |
| 7 | 安全钳 |  |  |  |
| 8 | 缓冲器 |  |  |  |
| 9 | 钢丝绳 |  |  |  |
| 10 | 随行电缆组件 |  |  |  |
| 11 | 轿箱导轨 |  |  |  |
| 12 | 导靴 |  |  |  |
| 13 | 对讲机及开关 |  |  |  |
| 14 | 轿内操纵箱 |  |  |  |
| 15 | 轿内指层器 |  |  |  |
| 16 | 厅外操纵箱 |  |  |  |
| 17 | 厅外指层器 |  |  |  |
| 18 | 门机系统 |  |  |  |
| 19 | 门电机及编码器 |  |  |  |
| 20 | 厅门组件 |  |  |  |
| 21 | 门套组件 |  |  |  |
| 22 | 轿厢组件 |  |  |  |
| 23 | 轿架组件 |  |  |  |
| 24 | 接插器 |  |  |  |
| 25 | 称重装置 |  |  |  |
| 26 | 补偿装置 |  |  |  |
| 27 | 光幕保护装置 |  |  |  |
| 28 | 控制电线、电缆 |  |  |  |
| 29 | 电力电缆 |  |  |  |
| 30 | 低噪音轴流风扇 |  |  |  |
| 31 | 电梯专用空调 |  |  |  |
| 32 | 应急照明系统 |  |  |  |
| 33 | 内部通话系统 |  |  |  |
| 34 | 对重导轨 |  |  |  |
| 35 | 对重块 |  |  |  |
| 36 | 对重架 |  |  |  |
| 37 | 导轨支架 |  |  |  |
| 38 | 架机梁 |  |  |  |
| 39 | 轿顶电气箱 |  |  |  |
| 40 | 轿厢减震橡胶 |  |  |  |
| 41 | 承重装置 |  |  |  |
| 42 | 上行限速保护装置 |  |  |  |
| 43 | 井道件 |  |  |  |
| 44 | 不锈钢防滑地板 |  |  |  |
| 45 | 防护栏 |  |  |  |
| 46 | 井边防护板 |  |  |  |
| 47 | 接线盒 |  |  |  |
| 48 | 开关 |  |  |  |
| 49 | 电线、线槽、线管 |  |  |  |
| 50 | 膨胀螺丝 |  |  |  |
| 51 | 其它安装辅料 |  |  |  |

注：须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）