患者数据实时质量控制系统用户需求书

## 项目概况

近年来，国家有关政策陆续出台，旨在保证检验结果的准确性，保障患者医疗安全、减少重复检测，改善人民群众就医体验。ISO15189、CLSI EP23A等国际准则指南均提出应基于患者风险管理进行质量控制程序及质量风险评估的设计，但目前国内外缺乏专业的体外诊断检测系统分析全过程的质量风险评估工具。IFCC提出患者数据实时质量控制（PBRTQC）法是一种使用患者临床标本检测结果以实时、持续全程监测检测过程分析性能的质量控制方法，与传统的IQC法相比具有对分析前误差敏感、无基质效应、无需增加额外成本，可监控分析全过程分析性能稳定性等，帮助临床实验室监控检验结果的潜在质量风险、保证结果的准确性和时效性。

## 功能需求

| 序号 | 需求内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | B/S多层架构设计、前后端分离，易于维护和扩展，系统更新即时生效 |
| 2 | 医院特定患者群体分布特征大数据智能分析 | 具备符合CLSI EP33指南的患者大数据差值检验结果模型，可设置个性化差值检验规则,支持按照不同科室、年龄、疾病、性别等进行差值检验自动审核模型建立及规则设置。 |
| 3 | 基础信息 | 包括对测试项目、质量目标、PBRTQC质控规则、数据提取、控制限设置等多维度的设置和管理 |
| 4 | 数据源采集功能 | 系统具备数据采集、数据存储及数据提取功能,与外部系统对接后采集模块自动从流水线系统、单机系统或LIS系统等抓取所需的患者数据、质控数据及基础数据。 |
| 5 | PBRTQC控制限设置及质控图 | 具备PBRTQC质量控制限设置及质控图生成的相关功能，包括对选择质控性能最优的MA质控方法进行控制限设置。（XB/EWMA/MA/CUSUM /Z分数图）(提供系统对应界面截图为证明材料) |
| 6 | 智能规则设置模块 | 具备智能规则，提供系统真实规则选择和设置界面，包括传统westgard规则及基于人工智能技术的森栩PBRTQC智能质控规则，对传统westgard规则的设置可根据西格玛规则以及公式进行西格玛计算对每个检测项目进行规则设置。。 |
| 7 | ▲多种PBRTOC运算方法、实时动态质控图 | 具备BULL法、MA法、EWMA法等多种PBRTQC运算方法，提供实时动态、连续的PBRTQC质控图、并能生成Z分数图、实时分析及连续监控（提供不同运算方法系统质控图示例为证明材料) |
| 8 | PBRTQC程序性能验证 | 具备PBRTQC程序性能验证模块，选择最优PBRTQC方法，灵敏识别质量风险及分析性能变化趋势 |
| 9 | ▲仪器间智能比对及智能分析 | 可采集患者检测结果、质控品，采用中位数法或EWMA法实现仪器间相同项目不同周期实时智能比对及自动统计分析。(提供系统对应界面截图及以上相关真实比对结果为证明材料) |
| 10 | 智能监控及智能预警提醒 | 系统具备质量风险智能识别、智能监控及预警机制，可实时监控分析误差/质量风险，及时预警、辅助查找检测系统误差原因。(提供系统对应界面截图为证明材料) |
| 11 | 多项目联合分析 | 支持多项目联合分析,可联合关联项目、相同方法学项目、相同临床意义项目进行多项目联合的Z分数图分析 (提供多项目Z分数图示例为证明材料) |
| 12 | 全面质量控制策略 | 可与质控品IQC法相结合，为临床实验室提供专业领先的全面质量控制策略(TQC)智能化解决方案。 |
| 13 | 业务流程 | 采用数字化的流程，通过采集患者标本的检测结果进行质量风险识别、分析性能稳定性监控、预警及质量管理等功能 |
| 14 | 问题追溯 | 有完善的日志记录机制记录了系统这间交瓦的业务请求和响应内容，可追溯任何一个接口交互的原始内容，便于查找问题所在 |
| 15 | 与第三方系统接口对接 | 支持http、HL7等多种接口方式;有详细的日志记录，便于接口异常时进行分析，为定位问题或优化程序性能提供客观公正的依据，避免厂商之间相互卸责任，记录接口交互的原始数据内容，包括: 请求参数和返回内容以及耗用时间等 |
| 16 | WEB页面交互响应 | 采用AJAX+JQuery+JOSN内容协议来实现页面局部刷新，减轻系统负担提升传输速度，提高响应效率 |
| 17 | 联动方式 | 支持单机，流水线，LIS等多种方式联动监控。 |
| 18 | 访问方式 | 系统可支持PC端、移动端 (IPAD) 同步访问操作。(需提供PC端、移动端 (IPAD)在实验室应用的场景图片为证明材料) |
| 19 | 拓展 | 可拓展其他个性化需求，帮助实验室进一步完善相关质量管理，保障结 果准确性，减少医疗风险 |
| 20 | 系统遵循标准 | 系统依据国内外临床实验室患者数据实时质量控制法专业标准或者指南文件设计开发。 |

## 项目工期要求

项目工期30天内完成系统上线运行。

## 项目实施要求

- 包括本院临检、生化、免疫等专业组各定量设备仪器接入系统，并支持一周内的性能验证、参数优化及实时应用指导。

- 实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。

- 应在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。

- 实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作的协调、交叉。

## 售后服务要求

- 免费维保

  - ▲从项目总体验收合格之日（从双方代表终验签字之日起计算）起，提供三年免费的软件质保服务。

  - 免费维保期结束后，软件维保费用不高于总价格的10%。

  - 维保期内须每半年安排工程师实地对系统巡检一次，安排经验丰富的、任职一年以上的运维工程师提供巡检服务，并确保巡检驻点时间不少于2个工作日。

- 技术服务

为确保为本项目系统稳定正常运行，需长期提供优良的技术支持，保修期间的维护服务不收取任何额外费用，质量保证期后，以合理价格提供软件功能改进技术服务，保修期后的具体服务价格双方另行协商。

- 系统维护与支持的具体内容如下：

（1）电话支持

对应用系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。以热线电话或Email、传真等方式随时回答用户各种技术问题并在48小时内提出解决方案。需提供7X24小时内的全天服务热线。

（2）远程技术支持

当系统出现故障，需提供7X24小时的远程技术服务。

（3）现场服务

当系统运行环境出现严重故障，或因更换服务器等原因需要重新搭建系统时，通过远程支持不能及时解决问题时，需要派技术支持人员赶赴现场，协助用户完成故障排除、升级或迁移操作，对系统进行完整性检查并跟踪运行。

（4）故障响应

7 x 24小时的实时故障响应。对于电话方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，质保期内出现质量问题，需在接到通知后的4小时内给予响应，24小时内响应到场，48小时内完成维护（以上响应时间不含从出发到达甲方的路途时间），并承担维护的费用。

- 定期跟踪

项目验收完毕后，需定期电话、现场跟踪系统使用情况，听取意见和建议，及时分析系统存在的问题，并随时给予解决。必要时，需派遣技术人员去现场解决存在的问题。

- 系统升级

提供定时或不定时巡检服务，做到有问题早发现早解决。并及时向用户通报系统软件升级情况，若用户需要对系统软件升级，需提供升级版本和相应的支持服务。

- 系统安全

必须配合需求方对该软件进行安全检测时发现的安全隐患进行限期修复，在等保测评中发现的系统漏洞、安全漏洞等做整改并安全加固。

## 其它要求

培训要求：

1、培训内容与课程要求

对系统的使用，操作，维护进行培训。培训时提供安装使用维护说明书，以确保招标人能够对系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护和管理。培训所需一切资料由服务商提供。

2、培训费用

培训过程中所发生的一切费用（含培训教材费）均包含在报价中。