重症医学科采购安装冷暖多联空调机组

用户需求

- 项目概况

3号楼重症医学科工作区，安装冷暖多联空调机组。主机安装在5号楼南楼天面，从天面布管至重症医学科工作区安装分机。室内安装各型号单面出风天井式室内机及温控器，共15台。

一、报名资质要求

1、提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）, （1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司投标：投标人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标的授权书）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。

2、具有制冷设备销售、安装、维修、技术服务资质。

3、需提供空调厂家总代理的授权书。

4、本项目不接受联合体报名。

5、提供2020年1月至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

6、本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人、采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）

二、空调设备采购安装数量及要求

（一）设备及安装要求

1、采购空调设备需按院方的参数要求及数量提供。

2、空调设备应符合2020国家能效新规的能效等级为2级。

3、所提供的安装材料需包含安装人工费用。

4、安装材料要求需按材料参数要求提供。

5、设备安装需统一做排水管道系统。

6、系统管道布管必须支架支撑，平整美观。

7、空调温控器安装在每个房间的灯开关旁。

8、主电源电缆由院方布置到空调外机电控箱。

9、设备供货不得超过10天，安装工期为5天。 10、质保期不少于2年。

（二）设备及安装材料数量及技术参数

| 工程量清单（包括但不限于） |
| --- |
| 一、空调设备数量及参数 |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多联空调室外机 | 制冷量68KW,制热量75KW,功率20.16KW | 台 | 1 | 冷暖 |
| 2 | 单面出风天井式室内机 | 制冷量3.6KW,制热量4KW,风量600m3/h | 台 | 9 | 冷暖 |
| 3 | 单面出风天井式室内机 | 制冷量5KW,制热量5.6KW,风量830m3/h | 台 | 4 | 冷暖 |
| 4 | 环绕型出风天井式室内机 | 制冷量7.1KW,制热量8KW,风量1100m3/h | 台 | 2 | 冷暖 |
| 5 | 线控器 |  | 个 | 15 |  |
| 二、空调设备安装材料及要求 |  |
| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 铜管 | φ31.5/φ19.1 | 米 | 48 | 飞轮 |
| 2 | 铜管 | φ28.6/φ15.9 | 米 | 42 | 飞轮 |
| 3 | 铜管 | φ25.4/φ12.7 | 米 | 35 | 飞轮 |
| 4 | 铜管 | φ22.2/φ9.52 | 米 | 35 | 飞轮 |
| 5 | 铜管 | φ19.1/φ9.52 | 米 | 38 | 飞轮 |
| 6 | 铜管 | φ15.9/φ9.52 | 米 | 40 | 飞轮 |
| 7 | 铜管 | φ12.7/φ6.35 | 米 | 35 | 飞轮 |
| 8 | 铜管 | φ9.52/φ6.35 | 米 | 126 | 飞轮 |
| 9 | 橡塑保温 | φ31.5/φ19.1 | 米 | 48 | 华美 |
| 10 | 橡塑保温 | φ28.6/φ15.9 | 米 | 42 | 华美 |
| 11 | 橡塑保温 | φ25.4/φ12.7 | 米 | 40 | 华美 |
| 12 | 橡塑保温 | φ22.2/φ9.52 | 米 | 38 | 华美 |
| 13 | 橡塑保温 | φ19.1/φ9.52 | 米 | 40 | 华美 |
| 14 | 橡塑保温 | φ15.9/φ9.52 | 米 | 40 | 华美 |
| 15 | 橡塑保温 | φ12.7/φ6.35 | 米 | 38 | 华美 |
| 16 | 橡塑保温 | φ9.52/φ6.35 | 米 | 165 | 华美 |
| 17 | 分歧管 |  | 套 | 15 | 格力 |
| 18 | 橡塑保温 | DN32 | 米 | 170 | 华美 |
| 19 | 橡塑保温 | DN40 | 米 | 150 | 华美 |
| 20 | PVC排水管 | DN40 | 米 | 140 | 联塑 |
| 21 | PVC排水管 | DN32 | 米 | 125 | 联塑 |
| 22 | 主电源电缆 | 5*10mm2 | 米 | 56 | 国标 |
| 23 | 线管（含开槽） | φ20 | 米 | 200 | 国标 |
| 24 | 线槽 | 100*100mm2 | 米 | 80 |  |
| 25 | 吊杆 | 10mm | 米 | 100 |  |
| 26 | 屏蔽信号线 | BVV2*1.0mm2 | 米 | 200 | 国标 |
| 27 | 电缆线 | 3*4mm2 | 米 | 150 | 国标 |
| 28 | 控制器线 | BVV4*1.0mm2 | 米 | 250 |  |
| 29 | 室外机地架 | 100*2400*1200 | 套 | 1 | 国标 |
| 30 | 铜焊条 |  | KG | 3 |  |
| 31 | 制冷剂 |  | 瓶 | 5 | 杜邦 |
| 32 | 钻孔 |  | 项 | 1 |  |
| 33 | 补墙孔 |  | 项 | 1 |  |
| 34 | 安装辅助材料 |  | 批 | 1 |  |
| 35 | 调试 |  | 项 | 1 |  |
| 36 | 支架制作安装 |  | 项 | 1 |  |
| 37 | 天花恢复 |  | 项 | 1 |  |
| 38 | 设备吊装 |  | 项 | 1 |  |
| 39 | 措施费 |  | 项 | 1 |  |