附件1：

一、激光治疗系统

用途：用于碎石、前列腺肥大治疗、膀胱肿瘤治疗及输尿管狭窄治疗。

技术要求：1、可治疗输尿管狭窄；2、可进行前列腺气化术；3、可进行前列腺剜除术；4、可治疗膀胱肿瘤；5、可移动式主机；6、内置水冷却系统；7、具有亮度可调的指示光；8、激光波长：9、激光作用介质：水或血红蛋白；10、组织作用深度：不大于1mm；11、最大输出功率：不小于100W；12、可使用端发射光纤或侧发射光纤；13、端发射光纤可切割、剥削组织；14、设备可进行输尿管碎石。

二、前列腺微波治疗仪

用途：用于前列腺炎、尿失禁、性功能障碍等对盆腔肌肉及神经功能性紊乱综合症的无侵入,无创治疗。

技术要求：1、整机体积小，占用地方少；2、操作简单，使用时医生只需调用预设的治疗程序即可，无须给病人体内插入电极等异物；3、病人做治疗时无需脱除衣物，仅需端坐在治疗椅上接受治疗；4、必须配备病人治疗卡，以方便医生统计治疗数据；5、治疗程序设计：预置治疗程序；6、治疗频率：≥10HZ--50HZ；7、治疗强度：0-100% 线性控制。

配置要求：1、主机 1台；2、治疗椅 1个。

三、阴茎硬度测定仪

用途：用于泌尿外科对阴茎勃起功能量化。

技术要求：1、可硬度测试，包含头部、根部；2、可周径测试，包含头部、根部范围≥5 cm—15 cm；3、可记录维持时间。

四、纤维输尿管镜

用途：用于输尿管的检查与治疗。

技术要求：1、视野范围： ≥90°；2、视野方向：0°；3、景深：2-50mm；4、先端部外径： ≤5.3Fr；5、插入部外径： ≤8.4Fr；6、弯曲角度：上180度，下275度；7、工作长度：700mm；8、钳子管道内径：≥3.6Fr；9、总长度： 1050mm。

五、膀胱镜

用途：用于泌外镜膀胱检查与治疗。

技术要求：1、22-30度硬性镜；2、光学试管：4mm，可高温高压灭菌；3、视野方向：22-30°；4、膀胱镜管鞘19.8Fr、22.5Fr各一根；5、管鞘先端鞘唇设计；6、工作插入部带抬起台，双管道；7、抓取钳：软性，7Fr×330mm；8、活检钳：软性，7Fr×330mm。