附件1

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、核酸自动提取系统

（一）、用途：用于重大传染病病原体核酸快速检测。

（二）、数量：1套

（三）、技术要求：

1、品牌：国内外知名品牌。

2、通量：每批最大16个样本。

3、系统方式：基于纤维膜包被磁珠分离核酸技术，内置全血、病毒、组织、植物、细菌和培养细胞等多种提取程序

4、样本体积：200/400/1200/2400 μl；稀释体积：60/100/150/200/300 μl。

5、移液单位：吸取，转移，XY两轴转移运动

6、纯度：通过检测光密度值（O.D.）进行， 测量A260/A280 比值

7、特殊的试剂条架设计，易于安装和自动锁定。

8、能自动检测提取后核酸的浓度和相关OD值，OD值检测范围：ABS 0-2.5。

9、检测光源：氘灯，检测波长为230nm，260nm，280nm

10、具有样本消毒功能装置

11、具有连接实验LIS系统功能

12、具有报警功能。

（四）配置要求

1、主机             1套

2、T型架           2个

3、试剂条架         2个

4、条码扫描器       1个

5、废液槽           1个

6、装机测试包       1个

二、空气净化系统

（一）、用途：用于控制培养箱内空气环境，消除挥发性有机物，改善胚胎发育，提高胚胎种植率。

（二）、数量：1套

（三）、技术要求：

1、品牌：国外知名品牌。

2、覆盖面积: 70-223平方米。

3、气体循环速度：≥9ACH（即1000平方英尺的实验室，每小时气体循环9次）。

4、风速：≥30m³/min。

5、Air exch.5-22次/小时。

6、过滤器：无毒、无气味复合型过滤器。

7、能有效清除挥发性有机污染物和化学气体污染物、蒸发物、溶剂、微生物、内毒素和尘埃粒子等污染物，大于0.3um的粒子清除率≥99.97%。

8、滤层种类：含初效滤层、中效滤层、高效滤层三种。

（四）配置要求

1、主机系统             1套

2、初效过滤器            1个

3、中效过滤器            1个

4、高效过滤器            1个

三、应急车载检验系统

（一）、用途：用于车载医院应急检验。

（二）、数量：1套（包含全自动血液分析仪、生化分析仪、尿液分析仪、离心机）

（三）、技术要求

1、全自动五分类血液分析仪

1.1检测项目≥24项，研究参数≥4项。

1.2检测速度≥60份标本/小时

1.3分析样本量≤20μL，进样器/自动封闭管模式、手工模式、末梢血预稀释模式。

1.4数据存储：分析数据≥10000个，患者信息≥5000个

1.5线性范围：WBC≥0—400×109/L

RBC≥0—8×1012/L

HGB≥0—250g/L

PLT≥0—5000×109/L

1.6精度：WBC≤3%

RBC≤1.5%

PLT≤4%

1.7支持TCP/IP方式接入局域网，可实现数据上传；提供实时在线质控和远程监控服务，以及针对患者的支持实验室检测的质控服务。

▲1.8规格尺寸（mm）：宽高深≤320×650×513；重量≤25kg

1.9知名品牌，试剂开放，与医院现有同类试剂品牌可通用

2、全自动生化分析仪

2.1 检测样品范围：对血液、尿液、胸腹水和脊液等体液样本进行临床化学检验；

2.2 仪器测试项目：酶类、脂质、蛋白、糖、尿素、补体及其他物质如特定蛋白、糖化血红蛋白HbA1c等

2.3 检测速度≥恒速270测试/小时；HbA1c测试≥90测试/小时（包含溶血步骤）

2.4 标配试剂条形码阅读器和样品条形码阅读器

2.5 冷藏试剂盘≥50个试剂位；样品盘≥50个样品位

2.6 样品量：1.5～35ul，0.1ul/步进；试剂量：R1: 20～250μL，R2: 20～180μL，0.1ul/步进

2.7 光学系统：光栅后分光技术

2.8 搅拌器：旋转全空间搅拌，速度可按需调节

2.9 检测波长：340～800nm（不少于12个波长）

2.10 纯水消耗≤5升/小时

2.11 标配糖化血红蛋白检测模块

2.12 具有全自动杯清洗功能；清洗程序可自行设定；

2.13 定标功能：单点、多点线性或非线性定标；

▲2.14 规格尺寸（mm）：长宽高≤870×670×585；重量≤120kg

2.15 知名品牌，试剂开放，与医院现有同类试剂品牌可通用

3、尿液分析仪

3.1检测项目≥11项

3.2测试波长不少于4波长LED

3.3反应时间≤60秒，测试速度≥514个样本/小时

3.4存储量≥520个测试结果，带输出端口

3.5液晶显示，带热敏打印

3.6具备试纸条种类自动识别功能；具备自动侦测试纸等智能感应功能

3.7自动校正，温度补正

3.8规格尺寸（mm）：长宽高≤330×210×165

3.9试剂条可与医院现有同类设备通用

4、离心机

4.1最大转速≥5000r/min

4.2最大RCF≥3630×g

4.3噪音≤60dB

4.4升速时间≤30s；降速时间≤120s

4.5定时范围：1—99min

4.6适用真空采血管水平转子，7/10ml×24支

4.7规格尺寸（mm）：长宽高≤42×32×30；重量≤25kg

（四）配置要求

1、全自动血液分析仪（主机1台、自动进样器1台）    1套

2、全自动生化分析仪（主机1台、笔记本电脑工作站1台、打印机1台）  1套

3、尿液分析仪                                      1台

4、离心机                                          1台