附件1

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、无创呼吸机

一、用途：用于COPD急性加重期及稳定期，有创呼吸机拔管后续贯治疗，急慢性心力衰竭，各种类型ARDS，高龄患者围手术期呼吸支持等

二、数量：1台

三、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌

- 工作模式：具备CPAP、BiPAP、S/T、PAV等模式

- 通气类型：无创正压通气，具备持续气道正压。

- 监测参数：呼出潮气量、分钟通气量、漏气量、呼吸频率、呼吸比

- IBAP：4~40 cmH2O

- EPAP：4~25 cmH2O

- CPAP：3~20 cmH2O

- 呼吸频率：0~35次/分

- 最大吸气时间：0.5~3s

- 最大气流流量：≥240L/min

- 最大漏气补偿：≤60LPM

- 压力上升时间：0.1~0.6可调

- 报警参数：窒息时间，面罩脱落报警，漏气报警，低分钟通气量报警，机器故障报警

- 配备有各类型

四、配置要求

1、主机              1台

2、湿化器            2套

3.鼻罩与面罩        各2个

4.头带与软帽         3套

5.一次性及多次性管道   原装多次性管道2套，一次性无创呼吸机专用管道4套

6.漏气接头              5个

二、心脏标志物检测仪

一、用途：用于急性冠脉综合征、心功能不全、肺栓塞的辅助诊断

二、数量：1台

三、技术要求

1、品牌：国内外知名品牌

2、检测项目：肌钙蛋白I 、肌酸激酶同工酶、B型氨基酸利钠肽前体（NT-proBNP），C反应蛋白，D-二聚体

3、样本类型：全血或血浆（EDTA抗凝）

4、样本量：≤2ml

5、检测时间：≤10分钟

6、检测原理：时间分辨荧光免疫

7、进样方式：采血管自动进样及混匀，封闭进行

8、定标间隔：批次定标或6个月

9、耗材类型：卡包式耗材，自动条码识别

10、内置质量保障系统

11、屏幕：彩色液晶触摸屏幕

12、条形码扫描仪

13、外部接口，可直接连接电脑、鼠标、USB

14、数据管理：储存患者日志≥1000个

四、配置要求

1、主机              1台

三、快速免疫分析仪（投放）

（一）、用途：用于ICU患者的血液检测。

（二）、数量：1台

（三）、技术要求：

- 品牌：国内外知名品牌

- 参量参数: 肌钙蛋白I (Troponin I)、肌酸激酶同工酶(CKMB)、肌红蛋白(Myoglobin)、B型氨基端利肭肽原(NT-proBNP)、C反应蛋白(CRP)、肌钙蛋白T (Troponin T)、D二聚体(D-dimer)

- 测试流通速度：≥30测试/小时

- 检测时间：单参数最快不超过10分钟

- 检测原理：时间分辨荧光免疫法

- 样本类型：全血或血浆

- 抗凝：EDTA, 肝素锂

- 进样方式：采血管自动进样及混匀、封闭进样方式

- 定标间隔：批次定标

- 内置质量保障系统：具有内置的全自动内置质量保障系统

- 屏幕：≥7英寸彩色液晶触摸屏幕

- 界面：中文界面

- 条形码扫描仪：内置条码扫描仪

- 外部接口：USB接口，鼠标接口,键盘接口,串行端口（RS232）,RJ45以太网接口

- 用户管理：分级多用户安全管理功能

- 通讯系统：能够与医院HIS/LIS系统连接

（四）配置要求

1、主机                 1套

四、气体供应装置

（一）、用途：用于临床上、下消化道的内镜检查与治疗。

（二）、数量：2套

（三）、技术要求：

1、品牌：国内外知名品牌，可对接奥林巴斯、宾得及富士等内镜主机。

2、适用气体类型：医用高纯二氧化碳气体。

3、输入气体额定压强范围：0.3MPa~1.4MPa。

4、输入气体上下限报警范围：250KPa~1.5MPa。

5、输出气体额定压强：45KPa±4KPa。

6、输出气体额定流量：8.5L/min±1 L/min。

7、定时模式：15min，30min，60min，120min共4种。

8、定时精度：±10s。

9、控制模式：智能化气源压力控制

10、提示模式：输入气体压力提示、输出气体流量提示、定时模式选择和提示。

11、其他功能：脚踏开关控制；软件升级功能。

（四）配置要求

1、主机                   1台

2、脚踏开关（医用防水）   1个

3、配套集送瓶组件         1个

4、气体输出软管组件       1根

五、内镜系统

一、用途：用于临床上、下消化道的内镜检查与治疗。

二、数量：1套

三、技术要求

1、品牌：国际知名品牌

2、主机功能：①具有图像处理功能。②信号输出：HDTV信号输出可以选择RGB或YPbPr输出。③具有色调调节。④具有电子放大功能。⑤具有自动白平衡功能。⑥具有光源自动亮度调节模式。

3、胃镜：①视野角度≥140度。②钳子管道内径≥2.8mm；③特殊光功能。④操作手柄遥控功能。

4、①具备双焦距和电子放大功能。②视野角：广角≥170度；长焦≥160度。③钳子管道≥3.7mm。④操作手柄遥控功能。⑤具有附送水管道

5、液晶显示器：①尺寸：≥26英寸。②分辨率：≥1920X1200。③色彩数：≥1680万

四、配置要求

1、主机              1套

2、胃镜              4条

3、肠镜              1条

4、液晶显示器        3台

5、内镜送水泵        1台

6、内镜保养装置      1套

六、彩超保修

一、用途：超声科飞利浦IE33型、IE22型、HD15型彩超保修。

二、数量：3台

三、技术要求

1、保修类别：全保

2、保修年限：3年

3、响应时间：≤2小时，24小时内到场

4、开机率：≥95%

5、预防性保养服务：≥2次/年

四、配置要求

1、彩超保修        1套

七、DR保修

一、用途：放射科锐珂Carestream DRX-Evolution型DR保修。

二、数量：1台

三、技术要求

1、保修类别：全保

2、保修年限：3年

3、响应时间：≤2小时，24小时内到场

4、开机率：≥95%

5、预防性保养服务：≥2次/年

四、配置要求

1、DR保修        1套

八、脑电意识深度监测系统

（一）、用途：用于监测麻醉手术期间的患者麻醉深度情况。适用于全科手术监测，包括神经外科、眼科和烧伤等麻醉中的各类病人麻醉意识深度的监测。

（二）、数量：2套

（三）、技术要求

1、国际知名品牌最新机器版本，原装单体机，彩色触摸屏≥10.4英寸。

2、可分不同年龄，适用于婴幼儿、儿童、老年人等各年龄组。

3、监护参数：实时脑电波形、麻醉深度趋势指数、麻醉深度等级、电极阻抗、脑电功率谱、边缘频谱、中间频谱，左右两半球的脑电波形，进行大脑左右半球脑电活动比较等。

4、电极导联线要求：可选无创导联线或针式电极导联。

5、信号采集：可选单通道或多通道导联线进行脑电信号采集。

6、输入信号：输入阻抗≥10MΩ，脑电波幅：≥-500μV～+500μV。

7、数据储存：病人原始脑电资料储存≥1000小时，并可导入电脑储存统计。

8、可外接普通打印机打印监测数据报告。

9、内置可充电电池，工作时间≥1小时。

10、安全标准符合国内有关标准。

（四）、配置要求

1、主机系统        2套

2、专用电极        1200个/套