# 用 户 需 求 书

# 一、工程概况：

# 本项目位于广东省第二人民医院3号楼20层心三内科旧病房。本次采购的内容包括：建筑装修工程、电气工程、给排水工程、空调与通风工程、消防工程、智能建筑工程（详见图纸内容），面积约160平方米。

# 二、施工工期:工期由总监理工程师发出开工令之日计算，至验收合格之日止，总工期要求：30日历天。

三、报价要求：

1、本项目为按总价包干形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、采购及配套安装项目。

2、施工单位应充分考虑安装图纸的要求、市场环境和生产要素的变化对项目报价的影响，除施工单位要求增加或减少的项目量外，项目结算时不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性价格调整而调整。

# 四、施工单位要求及承包方式

施工单位资质要求：装饰工程专业二级或以上，机电安装工程承包二级或以上，消防设施工程专业承包二级或以上。

施工单位为项目承包单位，按总价包干形式承包。不允许成交方单方决定将安装项目进行分包，如非主体项目或非关键项目需要分包，则应事前与采购使用单位协商并取得采购单位书面同意后才可执行，否则采购单位将保留中止成交单位项目合同的权利。

五、质量标准：

1、质量标准：合格工程。

2、设计要求：

《综合医院建筑设计规范》JGJ49

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16

《综合布线系统工程设计规范》GB50311

《智能建筑设计标准》GB/T50314

《建筑给水排水设计规范》GB50015

《建筑设计防火规范》GB50016

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045

《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222

其它与本系统相关的技术规范，如国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

3、验收及交付要求：

验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，采购人接到认可的报告后两周内答复确定全面验收的时间，通知各方到场进行验收。

项目验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：

（1）GB50333

（2）GB50242

（3）GB50243

（4）JGJ71-90

5、本项目的全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数应符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的相关规范中所制定的指标；尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。质量不符合设计要求或质量不合格者，建设单位有权要求中标单位停工，返工费用由中标单位承担，完成时间不予顺延。

六、总体技术要求：

### 设计的总体原则是：医疗用房建筑装饰应遵循通风采光良好，功能与设施先进完备，不产尘、不积尘、降噪音、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

### 工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应该具有先进性，满足现代化医学教学的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性和经济性。设备、材料、包装、运输、安装、调试等各项技术参数和指标必须符合本招标文件和国家规范的要求。

### 投标单位应根据招标方提供的图纸和招标文件的要求，对招标范围内的建筑、装饰、空调系统的与自动控制、强、弱电各系统工程、实验室设备和家具等基本配置进行深化设计。

七、工程范围

1、工程实施范围：

具体内容参见招标图纸范围线。招标项目范围包括：建筑装修工程、电气工程、给排水工程、空调与通风工程、消防工程、智能建筑工程；供水、供电、排水、网络、消防水及消防报警等系统接口由招标人就近本楼层提供。

2、各功能区域划分（参照招标方提供图纸）。

# 八、各系统范围及技术要求：

# （一）建筑装饰工程技术要求：

1. 建筑装饰系统设计：

设计方案应布局合理，功能完善，通风采光良好，方便清洁维护，通道、空间间隔设置符合消防疏散的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

（1）墙面：

各医疗用房应有良好的通风和采光条件，病房内墙体主要为轻质砖墙，病房内墙面采用与原病房饰面相近的墙纸；洗手间等湿区整体采用轻质砖墙体，墙面贴300×600瓷砖到顶； 病房卫生间木门更换为铝合金门。

（2）天花：

本项目600×600铝扣板，要求易清洁，耐磨，不变形，颜色耐久度良好；卫生间天花采用300×300铝扣板；

（3）地面：

病房内采用与原地面相仿的橡胶地板（或同质透心PVC地板）；洗手间等湿区采用防滑砖。

2、电气系统：

楼层照明应充足，适当预留电源插座，功率应按设备要求配置；根据需求预留相应的电源、网络等接口。

3、智能建筑系统：

医疗用房应配置网络接口和网络插座。根据科室使用要求配置网络插座和电话接口，具体布置数量和位置根据图纸和科室使用要求现场明确。

4空调与通风系统：

本楼层使用中央空调，按设计要求对中央空调管道及设备进行更新和维护；病房内采用侧出口，风口周边应作防潮防结露工艺处理。

5、水消防和消防报警系统：

水消防系统根据消防要求配置，应配置位置合理，方便使用。紧急疏散指示明确，紧急照明按要求配置。报警终端设备应与医院消防系统匹配。

九、保留内容：采购人保留修改技术要求的权力，因采购人提出的技术修改所产生的费用双方签字认可。

十、材料供应方法及要求

1．系统所需各种材料（除指定的甲供材料和设备）按图纸要求由中标单位自行采购和付款。

2．本系统使用的设备及材料其质量不能低于本标书的要求。各种零配件的质量、品牌，应符合国家规定的质量标准。中标单位安装时，须提供与投标产品一致的证明材料。

# 十一、质量保证期及质保服务

1、质量要求为：合格。

2、质量不符合投标文件以及技术质量和品牌经招标人现场人员核定质量不合格者，招标人可要求中标供应商退货，一切费用由中标人承担。

3、质量保障

（1）施工单位应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及招标文件中规定的有关质量标准的货物。施工单位应对国家强制性相关产品提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品应具备出厂合格证和原厂保修卡，进口产品须提供合法渠道证明文件；

（2）货物制造质量出现问题，投标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务；

（3）所有货物，质量稳定，基本无磕、碰、划伤、锈蚀、毛刺等现象。

4、保修及售后服务

（1）质保期：

1）建筑装修、设备安装及管道质保期按建设部2000年80号令执行，自验收签字之日起免费保修（包括非人为损坏的质量问题引致发生的材料费用）24个月（两年）；通风空调质保期为两个采暖周期；防水工程5年。灯泡（含节能灯）、日光灯管等耗材质保期6个月。

（2）在质保期内成交供应商应免费提供设备正常使用情况下的故障维修服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由中标供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由中标供应商负责。被更换的零部件的质保期则从更换日起计，如系统因故障停用时间累计超过60天的，质保期重新计算。如中标供应商不按招标人要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，招标人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为中标供应商所欠债务，招标人可向中标供应商追讨。

（3）成交供应商应安排专业维修保养工程师到采购人现场进行免费技术指导培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。

（4）在质保期内中标供应商应在招标单位报障后24小时内到场进行处理，特殊情况不得超过48小时，如中标供应商无法在规定时间内到场处理，采购人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修进行抢修。所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为中标供应商所欠债务，采购人可向成交供应商追讨。

十二、项目采购量清单（见后附）

# 十三、设备材料品牌选用表：

1、在施工中设备材料必须按投标人选用的本表中的品牌进行采购。在实际施工中，如施工单位有充足的证据证明该产品无法满足本工程的质量要求或供货需要，应呈报专题报告上报更换品牌的原因，获得招标人批准后，方可选用本表其他推荐品牌。

2、如选用招标文件推荐品牌以外的产品，经上报更换品牌的原因获得招标人批准后，须再报招标人重新定价，否则，不予结算支付。更改品牌的原则为：性能应优于或等于原投标品牌。

- 本次招标清单范围内的材料和设备品牌。

| 工程名称: 广东省第二人民医院3号楼二十楼VIP病房装修改造工程 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 参考品牌 |
| 一 | 建筑装饰 |  |  |  |
| 1 | 天花硅钙板 | 6mm厚 | m2 | 建龙、巴迪斯、欧陆 |
| 2 | 铝塑板 | 4mm厚 双面铝板 | m2 | 吉祥、吉祥鑫、世界之窗 |
| 3 | 铝扣板 | 厚0.8mm | m2 | 建龙、巴迪斯、欧陆 |
| 4 | 墙面抛光砖/瓷片 | 1200*600\600*450\600*300 | m2 | 宏陶、威尔斯、居之宝 |
| 5 | 地面抛光砖/防滑砖 | 800*800\600*600 | m2 | 宏陶、威尔斯、居之宝 |
| 6 | 橡胶地板（或同质透芯PVC地板） | 厚2.0mm |  |  |
| 7 | 墙面纸 |  |  |  |
| 8 | 防水材料 |  |  | 德高、黑豹、龙马 |
| 9 | 墙面乳胶漆 |  |  | 多乐士、立邦漆、明治 |
| 10 | 玻镁中空彩钢板 | 50mm厚（钢板厚度）75mm厚（钢板厚度） |  | 晓宝、源雅、南方 |
| 11 | 防火门 | 根据图纸规格（提供消防认证） |  | 宇宙、桂安、金鸿安 |
| 12 | 铝合金门窗 | 根据图纸规格订制 |  | 广铝、坚美、凤铝 |
| 二 | 电气安装 |  |  |  |
| 13 | 电线电缆 | 电线：ZRBV（V）2.5\4\6\10\16；电缆YJY5*10。 | m | 广州电缆、南洋电缆、番禺电缆 |
| 14 | 灯具 | 600*600LED灯盘、LED筒灯 | 个 | 三雄、佛山照明、欧普 |
| 15 | 开关、插座面板 | 86暗装系列 | 个 | 松本、西门子、奇胜 |
| 16 | 电箱 | 铁质暗装箱体、塑料分箱箱体 | 个 | 南洋、现代 |
| 17 | 空气开关 | 详见图纸要求 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 18 | 大型设备控制电箱 |  |  | 设备厂家订制 |
| 19 | 镀锌线管、镀锌线槽 | 规格按图纸要求 |  | 宏际、珠江、裕通 |
| 三 | 空调安装 |  |  |  |
| 20 | 暗藏风机盘管机组 | 2#（标准型） | 台 | 捷达莱堡、天加、格力 |
| 21 | 暗藏风机盘管机组 | 4#（标准型） | 台 | 捷达莱堡、天加、格力 |
| 22 | 暗藏风机盘管机组 | 5#（标准型） | 台 | 捷达莱堡、天加、格力 |
| 23 | 暗藏风机盘管机组 | 7#（标准型） | 台 | 捷达莱堡、天加、格力 |
| 24 | 暗藏风机盘管机组 | 12#（标准型） | 台 | 捷达莱堡、天加、格力 |
| 25 | 柜式新风机 | 2000m3/h，229Pa | 台 | 捷达莱堡、天加、格力 |
| 26 | 镀锌钢管 | DN15、20、32、50 | m | 广州添龙、广州钢管、广州珠江 |
| 27 | PVC排水管 | DN20 |  | 联塑、雄塑、莞塑 |
| 28 | 橡塑保温管、保温板 | 25mm、30mm | m2 | 广州华德、华美 |
| 29 | 铝合金防雨百叶 | 详见图纸规格 | 个 | 康美风、宇宙通风、正野 |
| 30 | 双层百叶风口 | 详见图纸 | 个 | 康美风、宇宙通风、正野 |
| 31 | 门铰式百叶(含滤网) | 详见图纸 | 个 | 康美风、宇宙通风、正野 |
| 32 | 方型散流器 | 200*200/300*300/600*600 | 个 | 康美风、宇宙通风、正野 |
| 33 | 镀锌风管 | 按图纸规格订制 | ㎡ | 按图纸订制 |
| 34 | 温控开关（含二通阀） |  | 个 | 西门子、江森、约克 |
| 四 | 新排风 |  |  |  |
| 35 | 天花排气扇 | （带止回阀） |  | 松下、金羚、正野 |
| 36 | 天花排气扇 | （带止回阀） |  | 松下、金羚、正野 |
| 37 | 柜式排风机 | 风量1500m3/320Pa | 台 | 松下、金羚、正野 |
| 38 | 防火阀 | 200*160 | 个 | 飞达、泰昌、上虞通风 |
| 39 | 防火阀 | 400*320 | 个 | 飞达、泰昌、上虞通风 |
| 五 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 40 | 回路卡 |  | 套 | 松下、西门子、能美 |
| 41 | 地址式感烟探测器 |  | 个 | 松下、利达华信、西门子 |
| 42 | 消防扬声器 |  | 个 | 松下、利达华信、西门子 |
| 43 | 智能手动报警按钮 |  | 个 | 松下、利达华信、西门子 |
| 44 | 智能消火栓按钮 |  | 个 | 松下、利达华信、西门子 |
| 45 | 输入模块 |  | 个 | 松下、利达华信、西门子 |
| 46 | 输出输入模块 |  | 个 | 松下、利达华信、西门子 |
| 47 | 电话模块 |  | 个 | 松下、利达华信、西门子 |
| 48 | 电话分机 |  | 个 | 松下、利达华信、西门子 |
| 49 | 消防警铃 |  | 个 | 松下、利达华信、西门子 |
| 50 | 应急灯、疏散指示灯 |  | m | 南洋、深圳讯道、广州宇洪 |
| 51 | 警铃线、启泵线 | NH-BV-1.5 | m | 南洋、深圳讯道、广州宇洪 |
| 52 | 电源线/信号线 | NH-BV-2.5/ZR-RVS-2x1.5 | m | 南洋、深圳讯道、广州宇洪 |
| 六 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |
| 53 | 水喷淋镀锌钢管 | DN15、20、25、32、50、65、80、100、150 | m | 广州添龙、广州钢管、广州珠江 |
| 54 | 闭式喷头 | DN15 | 个 | 桂安、振兴、广州消防器材 |
| 55 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 越海、翔云、冠龙 |
| 56 | 信号闸阀 | DN150 | 个 | 越海、翔云、冠龙 |
| 57 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 越海、翔云、冠龙 |
| 七 | 消防报警系统 |  |  |  |
| 58 | 地址式感烟探测器 |  | 个 | 松下、利达华信、西门子 |
| 59 | 地址式感温探测器 |  | 个 | 松下、利达华信、西门子 |
| 60 | 地址式手自动 紧急启动停止按钮 |  | 套 | 松下、利达华信、西门子 |
| 61 | 地址式声光报警器 |  | 套 | 松下、利达华信、西门子 |
| 62 | 消防警铃 |  | 套 | 松下、利达华信、西门子 |
| 63 | 地址式放气指示灯 |  | 套 | 松下、利达华信、西门子 |
| 64 | 绝缘导线 | ZR-RVS-2x1.5 | m | 南洋、金羚、东松三雄 |
| 八 | 闭路电视监控系统 |  |  |  |
| 64 | 镀锌线槽 | 200x100 | m | 金基、永昌隆、中兴五金 |
| 65 | 信号线 | 六类网线 | m | 粤道、深圳讯道、广州宇洪 |
| 66 | 电源线 | ZR-RVS2x1.5 | m | 南洋、深圳讯道、广州宇洪 |
| 九 | 综合布线系统安装 |  |  |  |
| 67 | 安装机柜 | 42U | 个 | 新奇生、图腾、一舟 |
| 68 | 单口面板 | 网络/电话 | 套 | TCL、松本、东松三雄 |
| 69 | 双口面板 | 网络/电话 | 套 | TCL、松本、东松三雄 |
| 70 | 六类信息模块 |  | 个 | TCL、松本、安普 |
| 80 | 语音模块 |  | 个 | TCL、松本、东松三雄 |
| 81 | 六类24口配线架 |  | 个 | TCL、松本、安普 |
| 82 | 语音配线架 |  | 个 | TCL、松本、东松三雄 |
| 83 | 六类网线 |  | m | TCL、一舟、安普 |
| 84 | 同轴电视电缆 | SYWV-75-5 | m | TCL、一舟、宇洪 |
| 十 | 给排水 |  |  |  |
| 85 | PPR给水管材及配件PPR | DN15/20/25/50 | m | 联塑、雄塑、日丰 |
| 86 | UPVC排水管材及配件 | DN50/75/110/160 | M | 联塑、雄塑、莞塑 |
| 87 | 感应龙头 | 不锈钢阀体，铜阀芯 | 套 | ICEO、乐迪、力比亚 |
| 88 | 手动单冷龙头 | 不锈钢阀体，铜阀芯 | 套 | BH、BAA、浦享 |
| 89 | 洁具 | 洗手盘、蹲便器、拖把池等 | 套 | 金舵、东鹏、美洁 |

# 上述设备材料品牌为参考品牌，投标时只可选用同档次或以上档次品牌产品。

十七、招标平面图纸（见后附）