琶洲院区至A+创新港办公区300兆MSTP电路专线项目

- 公司资格要求

1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）供应商必须是来自中华人民共和国的公司企业独立法人；

3）依法取得《营业执照》和《税务登记证》、《组织机构代码证》或（三合一）的复印件（加盖公章），且具有本项目相关经营范围；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5）有依法缴纳税收证明；

6）提供企业资产负债表和企业利润表；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体投标

- 建设内容：

我院因业务发展需要，需租用MSTP电路进行网络部署。

整个服务项目，供应商负责把传输通道连接到各通信机房，并负责通道的测试、调试工作，需要在各机房中安装传输设备，传输通道和设备运行维护由供应商负责。

实施时间：要求合同签定后7个日历日内完成项目整体实施。

本项目租用的线路为1条，本项目以租赁期1年为基准，租用满一年后，以原价格继续租用，直到院方提出停止租用为止，具体线路清单如下表：

| 序号 | 线路类型 | 线路起点 | 线路终点 | 线路带宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSTP | 广州市海珠区新港中路466号广东省第二人民医院2号楼住院部16层机房 | 广东省广州市海珠区新港东路20号 A+创新港园区3栋一楼 | 300 Mbps |

- 接入要求

1. MSTP接入设备要求

要求供应商提供的传输接入设备标准不低于以下要求：

1）业务接口类型要求

以太网接口：可提供GE以太网接口

2）网络管理要求

网管可以对传输设备进行集中操作、维护和管理，实现电路的配置和调度，保证网络安全运行。

2.MSTP网络性能要求

- ping 各种字节的包，丢包率≤1%。

- 用MSTP仪表测试MSTP线路的吞吐量=300Mbps

- 上下行对等，峰值不低于300Mbps。

三、工程实施要求

- 供应商应负责电路的开通和测试工作，在采购人各地机房安装传输设备，电路和设备的运行维护由供应商负责。

- 供应商应提交详细工程进度表，并设专门项目负责人，负责项目的协调管理工作。

- 电路开通所需工具、设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 电路的安装和调试前必须先经用户方同意方可进行。

四、服务要求

- 提供7×24小时的维护和服务，提供2小时内的现场紧急响应。

- 链路中断修复时间，除因不可抗力导致链路中断以外，故障修复时限为6小时。