广东省第二人民医院紧急医学救援数据中心等信息化项目监理服务需求

2022年5月

目录

1 项目背景	1

1.1 紧急医学救援数据中心建设招标项目	1

1.2 智慧院区信息化基础设施集成项目	1

1.2.1 无线网络建设工程	1

1.2.2 云计算中心改造工程	1

1.2.3 机房供电与改造工程	2

1.3 应急病区智慧病房建设项目	2

2 项目目标	2

3 标准规范	2

4 监理内容	3

5 监理服务范围	3

5.1 紧急医学救援数据中心建设	3

5.2 无线网络建设工程	4

5.3 云计算中心改造工程	5

5.4 机房供电与改造工程	5

5.5 智能呼叫系统软件	7

5.6 护士站交互系统软件	8

5.7 病房智能交互系统软件	11

5.8 病床智能系统软件	14

5.9 智慧病区设备集控管理系统软件	17

6 监理服务工作要求	17

6.1 服务要求	17

6.2 服务方式	18

6.3 项目整体设计，组织及实施方案的总体把关	18

6.4 质量控制	18

6.5 进度控制	18

6.6投资控制	18

6.7 合同管理	19

6.8 项目信息管理	19

6.9 项目文件管理	19

6.10 项目文件管理	19

6.11知识产权管理	19

6.12 项目会议制度	19

6.13 组织协调	19

7 服务考核	20

8 对监理单位（供应商）的要求	20

9 验收要求	20

10 项目商务要求	21

# 1 项目背景

## 1.1 紧急医学救援数据中心建设招标项目

广东省第二人民医院是广东省应急医院，全国首家互联网医院，全国首家5G全场景智能医院。承担国内外重大突发公共事件的应急医疗救援任务，在非典型肺炎、埃博拉病毒、新冠肺炎等重大疫情防控中做出了重要的贡献，得到了省委省政府、省卫生健康委及群众的充分肯定。随着疫情防控工作的常态化，广东省第二人民医院拟建设紧急医学救援数据中心，以进一步提升广东省第二人民医院紧急医学救援信息化建设水平。 根据《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893号）《国家卫生计生委关于印发突发事件紧急医学救援“十三五”规划（2016-2020年）》（国卫应急发〔2016〕46号）等文件精神，国家对紧急医学救援信息化建设提出了更高要求。为进一步加快现代信息技术与紧急救援业务深度融合，促进机制和工作模式创新，基于云计算的新一代紧急医学救援数据中心建设成为了应急医院信息化进程的重要标志。其建设能实现数据高效汇集、分析、监测，并应用可弹性拓展的算力支撑不断变化的业务，以及实现数据和业务的高效容灾备份，保障业务在任何时间都可持续不间断。 紧急医学救援私有云（算力资源）。建设支持区域紧急医学救援业务的云平台，包括计算、存储及相关配套交换网络设备，平台上部署紧急医学救援信息系统所需的软硬件环境，支撑紧急医学救援、应急指挥、院前急救等系统的信息化管理。云主机安全系统。部署管理云主机安全的系统，通过网络、应用、文件主动防御等手段，解决传统主机安全无法解决的问题，如勒索病毒，未知攻击，并应对APT等复杂攻击，保障数据中心的信息和数据安全。集中式数据存储设备。建设集中式数据存储系统，高效存储紧急医学救援业务及医院日常急救和会诊业务的海量数据，并应用双活、备份的技术手段，实现数据使用的高可靠性，保障各类业务正常运转，并在紧急时刻具备容灾能力。

## 1.2 智慧院区信息化基础设施集成项目

### 1.2.1 无线网络建设工程

随着应急病区基建工程的完成和投入使用，为补充完善应急病区的无线网络建设，实现应急病区的基础网络能力提升，结合应急信息技术体系构建需要，本次建设补充升级新一代WiFi6和物联网融合网络。网络带宽至少需为达到10Gbps的IEEE802.11x标准无线设备，能够承载语音、视频、移动查房、医疗物联网等医疗应用；要求在3号楼（含2-3号楼的过道）、5号楼、7号楼、10号楼（除13/15/16层外）、食堂的室内环境满足无盲点覆盖，且整体覆盖信号强度优于-65dBm；无线网络可以通过平滑扩展，升级物联网应用。无线网络接口开发，可通过PCI-E、USB、标准RJ45等接口扩展基于RFID、ZigBee、蓝牙等射频信号的物联网应用。

### 1.2.2 云计算中心改造工程

为满足医院快速增长的软件应用需求和存储资源需求，本次对云数据中心的计算和存储服务器 进行改造，通过增加网卡和Riser板卡进行扩容，达成新增100PCS虚拟化主机的计算资源，及 满足此虚拟化主机存储资源的目的。并且通过新增云内云外二层网络打通的网络设备，支持云 内和云外的新老业务的计算和存储数据的协同。

### 1.2.3 机房供电与改造工程

针对负一楼新建数据中心机房的供电系统进行完善，增加机房强电供应能力和安全性。在3号楼安防中心机房增加安防监控工作台，提高工作环境安全性和舒适度，并为安防中心机房增加智能化算法管理功能，提升智慧化安防管理效率。

## 1.3 应急病区智慧病房建设项目

在医院信息化建设中，医院信息系统、高精尖医疗设备、高技术医护人员和高效率管理模式都是现代化医院运营不可或缺的重要组成部分。

在新的形势下，医院护理信息化的建设，其目的不仅要满足传统意义上的护士业务需求，还要从更高的位置和不同视角来看，在方便业务人员的工作、满足卫生主管部门的监管的基础上，还需要满足以患者为中心的护理照护服务建设需求，实现流程的优化和服务质量的提升，满足服务对象对健康和医疗服务越来越高的需求。

本项目旨在建设一个兼具病房呼叫、护理信息多层次交互的医院智慧病房，规范广东省第二人民医院的病区护理管理，制定统一数据标准并建立病区护理信息管理机制，提升医院护理质量和护理服务水平。我院未来在智慧病房建设过程中，既满足医护协作一体化移动查房和一站式护理服务，同时完成病房内信息发布管理，以及通过智能化交互设备实现患者危急值闭环管理，并且完成智慧病房内诸多小型设备接入统一管理。

# 2 项目目标

（1）投资目标：

1）实际总投资金额不超过该项目立项/预算金额；

2）各项目实际使用金额不超过该项目各合同规定金额。

（2）工期目标：确保项目在合同规定的期限内竣工验收，并投入使用。

（3）质量目标：实现合同和设计书中的各项功能，符合招标文件中的质量标准，整体项目工程质量达到国家的有关法规、技术规范和标准，将系统建设成一个先进、实用、体现当代高新技术水平的信息化系统，同时保证系统的可靠性、安全性和高性能。

# 3 标准规范

- 国家和广东省及主管部门现行有效的与监理有关的法律、法规、规范性文件、技术法规及标准；

- 建设单位报请国家主管部门审批的有关材料，以及国家主管部门对本工程项目的批准文件及其附件；

- 项目监理委托合同书及其附件；

- 设计招标文件和施工招标文件所列的《技术要求》及其它附件；

- 建设单位与承建单位签订的项目建设合同及其附件；

- 依法成立的与本工程有关的其它分包合同和协议；

- 国家标准、行业标准；

- 《计算机软件需求说明编制指南》（GB/T 9385-2008）；

- 《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-2006）；

- 《计算机软件测试文件编制规范》（GB/T 9386-2008）；

- 《计算机软件单元测试》（GB/T15532－2008）；

- 系统安全依据；

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

- 《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》；

- 《信息系统安全保障评估框架》（GB/T 20274-2006）；

- 项目管理、验收依据；

- 《广州市财政投资信息化项目验收规范》(穗信息化字〔2007〕42号)。

# 4 监理内容

本工程监理为全过程监理，监理任务主要是：

确保本项目质量、控制投资、按期竣工验收、交付使用，获得良好的综合效益，在建设单位授权范围内实行设计与实施全过程监理，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、对项目材料和质量进行监督、评价、系统建设质量监理。对项目实施有重点的、全面的、精线条的监理。同时帮助建设单位掌握项目进度，检查项目进度实施情况，督促承建单位采取措施实现合同目标，按期分段对项目验收，保证项目工程按期、高质量地完成。

我单位坚持以“质量第一、预防为主、一切用数据说话，科学、公正、守法”作为监理原则，以“一协调：组织协调；二管理：合同管理、信息管理；三控制：投资控制、进度控制、质量控制”作为指导思想，对项目的各阶段实施监理。

作为全过程监理，本项目监理的内容分别包括启动阶段、实施阶段、验收阶段以及运营阶段。

# 5 监理服务范围

广东省第二人民医院应急病区改造智慧院区与医疗信息化基础建设项目监理服务范围包括广东省第二人民医院紧急医学救援数据中心建设招标项目、广东省第二人民医院智慧院区信息化基础设施集成项目和广东省第二人民医院智慧院区信息化基础设施集成项目的全程监理，建设内容主要包括九个部分，具体如下：

## 5.1 紧急医学救援数据中心建设

系统建设与模块对接如下：

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 数据中心交换机 | 4 | 台 |
| 2 | 存储设备 | 存储1 | 1 | 台 |
| 3 |  | 存储2 | 1 | 台 |
| 4 |  | 存储3 | 2 | 台 |
| 5 |  | 存储4 | 1 | 台 |
| 6 |  | 存储5 | 1 | 台 |
| 7 | 管理平台 | 存储资源管理平台 | 8 | 个 |
| 8 | 安全软件 | 数据中心安全加固 | 1 | 套 |
| 9 | 安全设备 | 数据中心边界安全防火墙 | 1 | 台 |
| 10 |  | 数据中心边界安全接入网关 | 1 | 台 |
| 11 | 集成服务 | 数据中心建设集成服务 | 1 | 项 |

## 5.2 无线网络建设工程

本次建设补充升级新一代WiFi6和物联网融合网络。网络带宽至少需为达到10Gbps的IEEE802.11x标准无线设备，能够承载语音、视频、移动查房、医疗物联网等医疗应用；要求在3号楼（含2-3号楼的过道）、5号楼、7号楼、10号楼（除13/15/16层外）、食堂的室内环境满足无盲点覆盖，且整体覆盖信号强度优于-65dBm；无线网络可以通过平滑扩展，升级物联网应用。无线网络接口开发，可通过PCI-E、USB、标准RJ45等接口扩展基于RFID、ZigBee、蓝牙等射频信号的物联网应用。

系统建设与模块对接如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内AP | 265 | 台 |
| 2 | 远端AP | 992 | 台 |
| 3 | 中心AP （每台需含4个10G多模光模块） | 65 | 台 |
| 4 | 千兆POE交换机 （每台需含4个10G多模光模块） | 32 | 台 |
| 5 | 汇聚交换机24口 （每台需含2个40G单模光模块） | 6 | 台 |
| 6 | 汇聚交换机48口 （每台需含2个40G单模光模块） | 2 | 台 |
| 7 | 物联网插卡 | 265 | 个 |
| 8 | 物联网模块 | 992 | 个 |
| 9 | 监控千兆接入交换机 | 7 | 台 |
| 10 | 网管授权 | 1 | 套 |

## 5.3 云计算中心改造工程

本次对云数据中心的计算和存储服务器 进行改造，通过增加网卡和Riser板卡进行扩容，达成新增100PCS虚拟化主机的计算资源，及 满足此虚拟化主机存储资源的目的。并且通过新增云内云外二层网络打通的网络设备，支持云 内和云外的新老业务的计算和存储数据的协同。

系统建设与模块对接如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算存储服务器RISER卡 | 8 | 个 |
| 2 | 计算存储服务器网卡 | 8 | 个 |
| 3 | 二层网络打通专线网关 （每台含8个10G多模光模块、4个40G多模光模块） | 2 | 台 |

## 5.4 机房供电与改造工程

针对负一楼新建数据中心机房的供电系统进行完善，增加机房强电供应能力和安全性。在3号楼安防中心机房增加安防监控工作台，提高工作环境安全性和舒适度，并为安防中心机房增加智能化算法管理功能，提升智慧化安防管理效率。

系统建设与模块对接如下：

负一楼主机房供电系统建设改造：

| 序号 | 货物名称 | 货物要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入柜 | UPS输入成套柜一套（柜体要求为XL21型，大小为1700×8000×400mm，需用大功率塑壳开关、智能电表及电流变送器配套、浪涌保护器、零地排。电路图详见表下附图），需满足数据机房UPS改造需求。需要提供现场安装、电路改造及上电测试。 | 1 | 项 |
| 2 | 输出柜 | UPS输出成套柜一套（柜体要求为XL21型，大小为1700×1000×400mm，需用大功率塑壳开关、智能电表及电流变送器配套、浪涌保护器、零地排。电路图详见表下附图），需满足数据机房UPS改造需求。需要提供现场安装、电路改造及上电测试、共涉及两路配电改造（一路给生产设备供电，一路给空调供电） | 1 | 项 |
| 3 | 输入柜电缆 | 提供YJV-0.6/1KV-4×240+1×120线缆，及完成其敷设接线、上电测试等 | 75 | 米 |
| 4 | 输出柜电缆 | 提供YJV-0.6/1KV-4×95+1×50线缆，及完成其敷设接线、上电测试等 | 75 | 米 |
| 5 | 桥架 | 300X150X1.5镀锌线槽、安装线槽、支架，满足主机房本次供电系统建设的需求 | 1 | 项 |
| 6 | 装修及恢复工程 | 墙体开孔及完工修复 | 1 | 项 |
| 7 | 脚手架 | 脚手架搭拆等、高空作业费等 | 1 | 项 |
| 8 | 辅材 | 辅材 | 1 | 项 |
| 9 | 工程作业 | 工程作业 | 50 | 人天 |

三号楼安防中心机房改造：

| 序号 | 货物名称 | 货物要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控室操作台 | 带屏风侧板。 舒适的工作空间： 每组操作台采用直形设计，通过减少控制台与地面的接触面积来提高了操作员的伸腿空间；控制台柜体深度600mm每组可轻松容纳2台PC主机和2条电源插排的固定。 合理的布线方式：控制台后部要有通长的走线间隙，预留桌面显示器数据线及灯线走线空间，电源线，数据线和地面的布线要分开，同时还需提供双条理线道，可强弱电分开且理线槽上要有足够的空间，根据需要就近安装电源插座和多个信息点安装。 要有较好的散热效果，充分保障设备安全高效运转。 外观尺寸： 5400×900×750mm。 材质：台面采用三胺板，柜体采用1.5mm优质冷轧钢板，操作台台面屏风挡板采用优质铝合金型材板一次冲压而成，表面进行美工处理。 尺寸说明：台面高度750mm，三胺板厚25mm，柜体钢板。 框架厚1.5mm，钢板门厚1.0mm。 | 1 | 项 |
| 1 | 消防操作台 | 带屏风侧板。 舒适的工作空间： 每组操作台采用直形设计，通过减少控制台与地面的接触面积来提高了操作员的伸腿空间；控制台柜体深度600mm每组可轻松容纳2台PC主机和2条电源插排的固定。 合理的布线方式：控制台后部要有通长的走线间隙，预留桌面显示器数据线及灯线走线空间，电源线，数据线和地面的布线要分开，同时还需提供双条理线道，可强弱电分开且理线槽上要有足够的空间，根据需要就近安装电源插座和多个信息点安装。 要有较好的散热效果，充分保障设备安全高效运转。 外观尺寸： 2400×900×750mm。 材质说明：台面采用三胺板，柜体采用1.5mm优质冷轧钢板，操作台台面屏风挡板采用优质铝合金型材板一次冲压而成，表面进行美工处理。 尺寸说明：台面高度750mm，三胺板厚25mm，柜体钢板框架厚1.5mm，钢板门厚1.0mm。 | 1 | 项 |

安防中心智能化功能：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯电瓶车识别算法 | 22 | 路 |
| 2 | 人员密度识别算法 | 10 | 路 |

## 5.5 智能呼叫系统软件

系统建设与模块对接如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 软件系统 |
| 1 | 智能呼叫系统软件 | 11病区 |
| 2 | 护士站交互系统软件 | 1套 |
| 3 | 病房智能交互系统软件 | 14病区 |
| 4 | 病床智能系统软件 | 14病区 |
| 5 | 智慧病区设备集控管理系统软件 | 1套 |
| 相关配套硬件 |
| 1 | 智能呼叫主机（每病区护士站和治疗室各一） | 21台 |
| 2 | 床头屏 | 749台 |
| 3 | 呼叫手柄 | 749个 |
| 4 | 智能门口屏 | 186个 |
| 5 | 卫生间呼叫器 | 186个 |
| 6 | 智能走廊屏 | 48台 |
| 7 | POE交换机 | 27台 |

## 5.6 护士站交互系统软件

本次采购护士站交互系统软件需要满足我院应急病区应用场景、因地制宜的硬件配置，以及按照科室个性要求对现有系统软件进行鸿蒙系统适配和定制化开发。

（1）可查看病人列表、基本信息、入院评估、医嘱信息、护理记录、检查报告备忘录信息、可查看排班详情和当日护理治疗工作安排、执行状况、病区概况、风险预警和护理重点、护理交班信息等；可选择性的将相关信息整合显示在电子显示屏上；操作方式可以根据护士的需求调整；

（2）患者一览表：可显示每位住院病人的姓名、性别、年龄、住院号、住院病人的房间、床位号、护理等级、手术相关信息等。

系统建设与模块对接如下：

| 序号 | 模块 | 功能要求 | 技术要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床管理模块 | 患者列表 | 基本信息显示 | 展示了病区患者的基本信息和护理信息，基本信息包括床号、患者姓名、性别、年龄、入院天数、诊断、欠费标识以及护理等级 |
| 2 |  |  | 基础标识显示 | 根据患者状况显示对应的基础类标识（手术，新入院） |
| 3 |  |  | 特殊标识显示 | 根据患者状况显示对应的特殊类标识（如：防跌倒，防压疮，发热等） |
| 4 |  |  | 患者详情信息 | 展示患者的基本信息，如联系方式，紧急联系人，家庭住址 |
| 5 |  |  | 患者医嘱详情 | 展示患者的长期医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、一次使用剂量、计量单位、医嘱状态等 |
| 6 |  |  |  | 展示患者的临期医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、一次使用剂量、计量单位、医嘱状态等 |
| 7 |  |  | 患者检验报告信息 | 展示患者住院期间所有的检验报告信息。 |
| 8 |  |  | 患者检查报告信息 | 展示患者住院期间所有的检查报告信息。 |
| 9 |  | 病区首页 | 患者提醒 | 展示病区内患者的注意事项，如在18点后需禁食禁水 |
| 10 |  |  |  | 支持手动编辑病区内患者的注意事项 |
| 11 |  |  | 换床 | 展示病区的换床信息 |
| 12 |  |  |  | 支持手动编辑病区的换床信息 |
| 13 |  |  | 手术信息 | 展示病区今日手术信息。包含床号、患者姓名、手术名称、麻醉信息、主刀医生及手术计划时间，手术状态并动态更新。 |
| 14 |  |  |  | 展示病区明日/择日手术信息。包含床号、患者姓名、手术名称、麻醉信息、主刀医生及手术计划时间，手术状态并动态更新。 |
| 15 |  |  |  | 支持手动编辑病区的患者手术安排信息 |
| 16 |  |  | 手术准备 | 展示病区患者的手术准备完成情况 |
| 17 |  |  |  | 用户可手动编辑病区患者手术准备条目 |
| 18 |  |  |  | 用户可动标记完成病区患者的手术准备条目 |
| 19 |  |  | 病区一览表 | 支持手动编辑病区一栏表，如一级护理，出院，心电监护等条目 |
| 20 |  |  |  | 可维护大屏病区一览表的可选栏目，并可新增自定义栏目 |
| 21 |  |  |  | 可按病区设置病区一栏表中显示的栏目 |
| 22 |  |  |  | 展示病区的状况，包含患者总数，转入，转出，手术，高危等状态的患者数量。 |
| 23 |  |  | 备忘录 | 支持书写录入生成并查看备忘录，可进行新增、编辑、删除等操作 |
| 24 |  |  |  | 支持用户用红色标记重要的备忘录条目 |
| 25 |  |  |  | 支持备忘录设置过期时间，系统根据过期时间自动删除备忘录 |
| 26 |  |  |  | 支持显示备忘录录入的用户名，用于追踪备忘录的来源 |
| 27 |  |  | 医生值班信息 | 首页展示值班医生姓名、联系方式 |
| 28 |  |  |  | 支持在首页对值班医生的联系方式进行隐私保护，用户可在详情页中查看完整联系方式 |
| 29 |  |  |  | 支持编辑值班医生的信息 |
| 30 |  |  | 呼叫响应与统计 | 用户可处置患者呼叫 |
| 31 |  |  |  | 患者呼叫提示信息可最小化 |
| 32 |  |  |  | 用户可查看病区的呼叫记录统计情况 |
| 33 |  |  | 管床信息 | 展示病区当天的管床信息 |
| 34 |  |  |  | 支持用户手动维护管床信息 |
| 35 |  |  |  | 支持以责任组的维度显示管床信息 |
| 36 |  |  |  | 支持以护士的维度显示管床信息 |
| 37 |  |  | 预约检查 | 展示以患者的预约检查情况，包含检查时间，检查名称，完成情况以及检查备注 |
| 38 |  |  |  | 用户可根据使用需要对显示的内容进行筛选，如只显示部分特殊的检查内容 |
| 39 |  |  |  | 用户可手动维护预约检查的内容 |
| 40 |  |  |  | 支持以患者维度查看预约检查的情况 |
| 41 |  |  |  | 支持以导管类型的维度查看患者导管的情况 |
| 42 |  |  | 患者导管 | 展示以患者的导管详情，包含导管类型，风险级别，置管时间 |
| 43 |  |  |  | 用户可添加导管的备注，如臂围，深度等内容 |
| 44 |  |  |  | 支持以患者维度查看患者导管的情况 |
| 45 |  |  |  | 支持以预约检查类型的维度查看患者导管的情况 |
| 46 |  |  |  | 用户可手动维护导管相关的信息 |
| 47 |  |  | 常用联系方式 | 展示病区常用的联系方式 |
| 48 |  |  |  | 支持在首页对值班医生的联系方式进行隐私保护，用户可在详情页中查看完整联系方式 |
| 49 |  |  |  | 支持手动编辑病区的常用联系方式 |
| 50 |  |  |  | 可对联系信息的显示顺序进行排序。 |
| 51 |  | 今日安排 | 特殊项目显示 | 支持展现病区的一些特殊项目（如特殊的治疗，用药） |
| 52 |  |  | 按责任组显示 | 支持分责任组显示 |
| 53 |  | 交班 | 患者交接 | 展示患者的基本信息，包含住院号，入院时间，入院天数，护理等级，责任护士，主管医生，过敏信息，饮食等信息 |
| 54 |  |  |  | 支持按患者的分类标识筛选患者，如出院，入院，手术，高危，高危压疮等。 |
| 55 |  |  |  | 支持各病区按需求设置分类标识。 |
| 56 |  |  |  | 展示患者的生命体征信息（体温、脉博、心率、呼吸） |
| 57 |  |  |  | 展示患者的检验报告 |
| 58 |  |  |  | 展示患者的检查报告 |
| 59 |  |  |  | 患者异常的检查报告或检验报告用进行颜色标识 |
| 60 |  |  |  | 展示患者的交班情况记录 |
| 61 |  |  |  | 支持在系统中维护患者情况记录 |
| 62 | 系统配置 | 用户管理 | 用户维护 | 用于维护用户信息 |
| 63 |  |  | 权限管理 | 用于管理用户的权限，控制当前用户可用的功能与可见的内容 |
| 64 |  | 病区首页管理模块 | 用户可根据不同病区的需求选择适当的首页模块 |
| 65 |  |  | 用户可根据不同病区的需求定制首页的布局 |
| 66 |  | 身份识别 | 对于不同用户可见的内容范围进行控制，部分功能需要身份识别通过后才可操作 |

## 5.7 病房智能交互系统软件

本次采购病房智能交互系统软件需要满足我院应急病区应用场景、因地制宜的硬件配置，以及按照科室个性要求进行定制化开发：

（1）多终端呼叫提醒——支持床头屏、门口屏、护士站交互屏等多终端呼叫提醒，实现闭环呼叫。

（2）门口屏

1）显示病区管床医生和责任护士；

2）床头屏、卫生间按“呼叫”——病区呼叫联动显示屏可显示呼叫信息，门口屏可显示呼叫信息并亮灯光，让护士能够更快的响应患者的需要。

（3）床头屏——动态显示患者信息、待办事项和重要提醒，实现精细化护理

1）显示患者基本信息；

2）体现护理安全信息，给予重要提醒；

3）可查询显示患者护理相关信息；

4）卫生间、床头防水呼叫按钮；

5）支持个别单元个性化设计。

（4）病房智能交互系统软件与医院现有的系统无缝业务和数据兼容，使整个医院系统更流畅，便捷。

系统建设与模块对接如下：

| 序号 | 模块 | 功能要求 | 技术要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病呼管理模块 | 智能病房呼叫 | 患者可通过床头分机一键呼叫护士站 |
| 2 |  |  | 患者可通过卫生间分机一键呼叫护士站 |
| 3 |  |  | 患者发起呼叫时，语音提示患者呼叫接通 的状态 |
| 4 |  | 病区智能走廊屏-智能呼叫 | 病区智能走廊屏可提示患者呼叫信息 |
| 5 |  |  | 病区智能走廊屏可提示卫生间紧急呼叫信 息 |
| 6 |  | 门口屏-智能呼叫 | 显示卫生间的紧急呼叫信息 |
| 7 |  |  | 可在屏上处置患者呼叫信息 |
| 8 |  |  | 可在屏上处置紧急呼叫信息 |
| 9 |  | 门口屏-患者入住信息 | 展示病房内患者入住情况 |
| 10 |  | 门口屏-治疗团队介绍 | 责任护士介绍内容展示 |
| 11 |  |  | 主治医生介绍内容展示 |
| 12 |  | 护士站大屏-智能病房呼叫 | 显示患者的呼叫信息 |
| 13 |  |  | 显示卫生间的紧急呼叫信息 |
| 14 |  |  | 可在屏上处置患者呼叫信息 |
| 15 |  |  | 可在屏上处置紧急呼叫信息 |
| 16 |  |  | 可追踪当前接通的呼叫的接通时间 |
| 17 |  | 护士站屏-智能病房呼叫 | 显示患者的呼叫信息 |
| 18 |  |  | 显示卫生间的紧急呼叫信息 |
| 19 |  |  | 可在屏上处置患者呼叫信息 |
| 20 |  |  | 可在屏上处置紧急呼叫信息 |
| 21 |  |  | 可追踪当前接通的呼叫的接通时间 |
| 22 |  |  | 可语音提示当前处于呼叫的患者床号，或者处于紧急呼叫的卫生间房间号 |
| 23 | 临床管理模块 | 患者体征 | 患者体征信息 | 展示患者最近测量的体征信息（体温，血压等） |
| 24 |  |  | 患者体征趋势 | 展示患者最近的体征变化趋势（体温，血压等） |
| 25 |  | 环境控制 | 自动调整亮度 | 可根据环境调节屏幕的亮度 |
| 26 |  |  | 亮暗屏控制 | 可根据预先设置的时间自动控制床头屏的亮暗控制 |
| 27 |  | 满意度调查 | 患者满意度调查填写 | 患者可通过床头屏进行患者满意度调查 |
| 28 |  |  | 满意度调查查看 | 护理人员可查看患者提交的满意度调查 |
| 29 |  |  | 满意度评价统计 | 可看满意度的统计信息。 |
| 30 |  |  | 满意度调查问卷设置 | 院方可以在PC端根据自己需求设置调查内容 |
| 31 |  | 费用查询 | 身份检验 | 用户需通过身份验证才能使用费用查询相关的功能 |
| 32 |  |  | 费用清单 | 患者可查询自身具体的住院费用，列明具体的费用项目和金额，支持按日期、按总计查询 |
| 33 |  | 消息 | 特殊检查消息告知 | 向患者推送特殊检查/治疗项目的消息（特殊检查/治疗项目可根据病区定制) |
| 34 |  |  | 待办项、消息告知推送 | 向患者推送消息提醒，如注意事项 |
| 35 |  |  | 历史消息查看 | 患者可查看护士站推送的历史消息 |
| 36 |  | 治疗团队介绍 | 护士介绍内容展示 |
| 37 |  |  | 医生介绍内容展示 |
| 38 |  | 医院宣传 | 医院介绍内容展示 |
| 39 |  |  | 支持医院宣传片上传与播放 |
| 40 |  |  | 科室介绍内容展示 |
| 41 | 基础模块 | 患者床头卡 | 展示患者姓名、性别、年龄、责任医生、责任护士、入院天数、住院号等基本信息 |
| 42 |  |  | 展示患者的住院号对应的二维码或者条形码以供扫码使用 |
| 43 |  |  | 展示患者的床号缴费情况，提供欠费标识 |
| 44 |  |  | 展示患者护理等级（如：一级护理，二级护理） |
| 45 |  |  | 展示患者的饮食类型（如流质饮食） |
| 46 |  |  | 展示患者的过敏史信息（如青霉素过敏） |
| 47 |  |  | 患者护理等级颜色与图标可依据需求替换 |
| 48 |  |  | 提供患者病情保护机制，可用标识替代部分敏感信息 |
| 49 |  |  | 提供显眼的图标，体现患者的跌倒评估结果，如高危跌倒 |
| 50 |  |  | 展示患者疾病的感染性情况，如飞沫感染 |
| 51 |  |  | 提供显眼的图标，体现患者的压疮评估结果，如高危压疮 |
| 52 |  |  | 提供显眼的图标，表征患者是否有过敏史 |
| 53 | 系统设置 | 设备管理 | 设备连接状态监控 | 实时监控各设备的服务器连接状况 |
| 54 |  |  | 设备网络状态监控 | 实时监控各设备的网络连接状况 |
| 55 |  |  | 设备版本状态监控 | 实时监控各设备版本状况 |
| 56 |  |  | 设备远程亮度控制 | 远程控制设备的亮暗屏幕 |
| 57 |  |  | 设备远程系统控制 | 远程控制设备进行重启 |
| 58 |  |  | 设备远程升级 | 用于设备分批次更新 |
| 59 |  | 用户管理 | 用户维护 | 用于维护用户信息 |
| 60 |  |  | 权限管理 | 用于管理用户的权限 |
| 61 |  | 医院介绍 | 医院介绍内容设置 | 可设置医院简介内容，允许上传医院宣传片 |
| 62 |  | 科室介绍 | 科室介绍内容设置 | 可设置科室简介内容 |
| 63 |  | 护士信息维护 | 护士信息内容设置 | 额外维护无法获取到的护士信息，如护士头像，护士介绍 |
| 64 |  | 医生信息维护 | 医生信息内容设置 | 额外维护无法获取到的医生信息，如医生头像，医生介绍 |

## 5.8 病床智能系统软件

本次采购病床智能系统软件需要满足我院应急病区应用场景、因地制宜的硬件配置，以及按照科室个性要求进行定制化开发：

（1）支持与移动护理信息系统连接，方便护士在床旁获取护理信息；

（2）可查询显示患者护理相关信息；

（3）可接入满意度调查，患者床旁直接完成问卷采集；

（4）可查看患者体征信息以及体征的趋势；

（5）可接入、上传视频、电子书等，供患者查看，体现人性化照护服务。

系统建设与模块对接如下：

| 序号 | 模块 | 功能要求 | 技术要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智护屏临床管理模块 | 患者护理详情 | 患者基本信息 | 展示患者姓名、性别、年龄、责任医生、责任护士、入院天数、住院号等基本信息 |
| 2 |  |  |  | 展示患者的住院号对应的二维码或者条形码以供扫码使用 |
| 3 |  |  |  | 展示患者的床号缴费情况,提供欠费标识 |
| 4 |  |  |  | 展示患者护理等级（如：一级护理，二级护理） |
| 5 |  |  |  | 展示患者的饮食类型（如流质饮食） |
| 6 |  |  |  | 展示患者的过敏史信息（如青霉素过敏） |
| 7 |  |  |  | 患者护理等级颜色与图标可依据需求替换 |
| 8 |  |  |  | 提供患者病情保护机制，可用标识替代部分敏感信息 |
| 9 |  |  |  | 提供显眼的图标，体现患者的跌倒评估结果，如高危跌倒 |
| 10 |  |  |  | 展示患者疾病的感染性情况，如飞沫感染 |
| 11 |  |  |  | 提供显眼的图标，体现患者的压疮评估结果，如高危压疮 |
| 12 |  |  |  | 提供显眼的图标，表征患者是否有过敏史 |
| 13 |  |  |  | 展示患者联系方式，紧急联系人等基础基础信息 |
| 14 |  |  | 患者医嘱信息 | 展示患者的长期医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、一次使用剂量、计量单位、医嘱状态等 |
| 15 |  |  |  | 展示患者的临时医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、一次使用剂量、计量单位、医嘱状态等 |
| 16 |  |  | 患者检验报告信息 |  |
| 17 |  |  | 患者检查报告信息 | 展示患者住院期间的检查报告信息。 |
| 18 |  | 满意度调查 | 患者满意度调查填写 | 患者可通过床旁交互屏进行患者满意度调查 |
| 19 |  |  | 满意度调查查看 | 护理人员可查看患者提交的满意度调查 |
| 20 |  |  | 满意度评价统计 | 院方可以在PC端查看满意度的统计信息。 |
| 21 |  |  | 满意度调查问卷设置 | 院方可以在PC端根据自己需求设置调查内容。 |
| 22 |  | 费用查询 | 身份检验 | 用户需通过身份验证才能使用费用查询相关的功能 |
| 23 |  |  | 费用清单 | 患者可查询自身具体的住院费用，列明具体的费用项目和金额，支持按日期、按总计查询 |
| 24 |  | 治疗团队介绍 | 护士介绍内容展示 |
| 25 |  |  | 医生介绍内容展示 |
| 26 |  | 医院宣传 | 医院介绍内容展示 |
| 27 |  |  | 支持医院宣传片上传与播放 |
| 28 |  |  | 科室介绍内容展示 |
| 29 |  | 体征监测 | 体征信息查看 | 实时显示患者最近测量的生命体征数据，如：体温、脉搏、血压、呼吸等 |
| 30 |  |  | 体征信息历史信息查看 | 支持查看患者的生命体征数据变化曲线，如：体温、脉博、血压、呼吸等 |
| 31 |  | 环境控制 | 亮暗屏控制 | 可根据预先设置的时间自动控制屏的亮暗 |
| 32 |  | 消息 | 待办项、消息告知推送 | 患者可接收消息提醒（如手术预约提醒、注意事项提醒）。 |
| 33 |  |  | 历史消息查看 | 患者可查看护士站推送的历史消息 |
| 34 |  | 工具 | 计时器 | 用户可使用计时小工具进行计时，可用于计滴速等护理场景 |
| 35 | 智护屏患者床旁娱乐管理模块 | 影音娱乐 | 电视剧/电影观看 | 可在床旁设备上观看电视剧与电影等视频类资源 |
| 36 |  |  | 电子书阅读 | 可在床旁设备上观看电子书等资源 |
| 37 |  |  | 影音点播资料库 | 用户可在系统中维护影音点播的资源，支持上传/删除。 |
| 38 | 系统设置 | 设备管理 | 设备连接状态监控 | 实时监控各设备的服务器连接状况 |
| 39 |  |  | 设备网络状态监控 | 实时监控各设备的网络连接状况 |
| 40 |  |  | 设备版本状态监控 | 实时监控各设备版本状况 |
| 41 |  |  | 设备远程亮度控制 | 远程控制设备的亮暗屏幕 |
| 42 |  |  | 设备远程系统控制 | 远程控制设备进行重启 |
| 43 |  |  | 设备远程升级 | 用于设备分批次更新 |
| 44 |  | 用户管理 | 用户维护 | 用于维护用户信息 |
| 45 |  |  | 权限管理 | 用于管理用户的权限 |
| 46 |  | 医院介绍 | 医院介绍内容设置 | 可设置医院简介内容，允许上传医院宣传片 |
| 47 |  | 科室介绍 | 科室介绍内容设置 | 可设置科室简介内容 |
| 48 |  | 护士信息维护 | 护士信息内容设置 | 额外维护无法获取到的护士信息，如护士头像，护士介绍 |
| 49 |  | 医生信息维护 | 医生信息内容设置 | 额外维护无法获取到的医生信息，如医生头像，医生介绍 |

## 5.9 智慧病区设备集控管理系统软件

本次采购智慧病区设备集控管理系统软件需要满足我院应急病区应用场景、因地制宜的硬件配置，以及按照科室个性要求进行定制化开发。智慧病区设备集控管理系统软件要求：

（1）支持通过设备管理后台，查看设备屏幕快照；

（2）支持通过设备管理后台，对多个设备进行集中控制；

（3）支持通过设备管理后台，对设备操作息屏后，设备实时息屏；

（4）支持通过设备管理后台，对设备操作亮屏后，设备实时亮屏，并保持低亮度；

（5）支持通过设备管理后台，对设备进行实时音量调节；

（6）支持通过设备管理后台，对设备进行实时亮度调节；

（7）支持通过设备管理后台，对设备进行重启操作；

（8）支持通过设备管理后台，对设备定时进行图片、视频发布，设备显示图片、视频 ；

（9）系统及应用软件支持手动升级和批量静默升级。

# 6 监理服务工作要求

## 6.1 服务要求

监理方应安排工作人员现场办公，做好工程、项目进度和质量控制管理，协助采购人完成项目任务并提供管理和技术咨询。根据信息产业部的有关要求，监理单位应：

按照“守法、公平、公正、独立”的原则，开展信息系统工程监理工作，维护采购人与承建单位的合法权益。

按照监理合同取得监理收入。

不得承包信息系统工程。

驻场监理人员非因采购人要求或其他特殊情况，原则上不得随意更换。

不得与被监理项目的承建单位存在隶属关系和利益关系，不得作为其投资者或合伙经营者。

不得以任何形式侵害采购人和承建单位的知识产权或其他合法权益。

在监理过程中因违犯国家法律、法规，造成重大质量、安全事故的，应承担相应的经济责任和法律责任。

## 6.2 服务方式

以现场监理为主。

监理工程师应驻场。

总监负责制，负责整个工程的全部监理工作。

## 6.3 项目整体设计，组织及实施方案的总体把关

审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排。

审核和确认承建单位的质量保证计划。

审核和确认承建单位的进度控制计划。

## 6.4 质量控制

系统集成质量控制

依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程设备采购及设备安装的质量。

采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；每月按项目对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，对各项目进行量化考评并排出名次，提出各项目工作的改进意见。

协助采购人进行设计方案的审核和确认。

协助采购人审核系统软件选型方案。

对采购的系统软件的质量进行检验、测试和验收审核。

对系统软件的安装调试进行验收审核。

根据工程的特点，制定工程的验收标准，验收方法。

技术培训质量控制

审核确认承建单位的培训计划。

监督承建单位实施培训计划，并征求采购人的反馈意见。

审核确认承建单位的培训总结报告。

## 6.5 进度控制

审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况。

对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施。

当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

## 6.6投资控制

通过对项目实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内。

当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

## 6.7 合同管理

协助采购人签订合同。

跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约。

对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议。

## 6.8 项目信息管理

及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档。

建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料。

督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作。

转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单。

## 6.9 项目文件管理

监理方应负责以下文档的编写：

项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记。

项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要。

阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知。

监理方应参与以下文档的管理：

项目实施期间各类技术文件。

合同执行过程中的各类往来文件及存档。

## 6.10 项目文件管理

负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用。

负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

## 6.11知识产权管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

## 6.12 项目会议制度

为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议来保证：

1.1项目协调会。

1.2项目周例会。

1.3项目专题研讨会。

1.4项目问题通报会。

1.5项目阶段及最终验收会。

监理方还应积极参加以下会议：

2.1项目专家论证评审会。

2.2项目阶段工作总结会。

## 6.13 组织协调

监督各方履行职责，协调各方的工作关系。

建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

确立项目安全监督的工作目标。

# 7 服务考核

采购人对监理开展相关工作实行严格的服务质量考核办法，对其工作质量进行评价考核监督。请采购人根据项目情况制定具体的考核细则，考核细则应包括考核的具体内容、评分标准、考评程序、不符合考核的处罚等，经双方项目经理签署后执行。评价所用表格样式、内容由双方在执行过程中制定。

# 8 对监理单位（供应商）的要求

（1）对监理机构的管理架构要求：

监理单位应建立项目监理组，实行总监理师负责制，对项目重大决策提出建议和意见，并由总监理工程师负责。现场监理工程师擅长专业需覆盖本项目全部建设内容，人数不少于3人。

（2）对监理单位（供应商）的人员要求：

| 人员类别 | 数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | (具有 本科 学历， 中级 职称 (具有同类项目的项目管理工作经验； (具有 信息系统监理师 资质证书； (从事信息系统工程项目监理工作 6 年以上； (近三年担负过 3 个以上信息系统工程项目的总监理工程师， (至少有一个信息系统工程项目超过 2500 万元； |
| 监理工程师 | 2 | (具有 本科 学历， 中级 职称 (具有信息系统监理师资质证书； (具有信息系统项目管理工作经验，并从事相关工作 5 年以上； (具有一定的信息化项目咨询经验或相关资质； (未经采购人批准，不得随意更换驻场监理工程师； (供应商应保证能根据项目建设的实际需要，在相应阶段安排足够的监理工程师到场开展工作。 |

（3）对监理单位（供应商）的设备投入要求：

监理单位在广州市有常设服务机构，且在广州有固定的工作场所和必要的软硬件设备，保证能正常地开展工程监理咨询工作。

# 9 验收要求

验收方法：采用考核评分方法，项目完成后由双方项目经理审核签署IT监理服务完成报告。

验收标准：采用服务评价的方法进行验收，服务期满后，由供应商撰写服务完成报告，由采购人项目经理在审核后签署。

验收时间和地点：本项目完成后由供应商提出验收申请，采购人审核同意后在15个工作日内在服务地点组织验收。

# 10 项目商务要求

项目工期要求：从合同签订之日起至项目全部通过最终验收之日止。